ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО»

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Справочник

Брянск

2017

| М-54 | Справочник предназначен для студентов ССУЗов специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) и реализации рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ - /Сост. Ильюшин С.А. – Брянск: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» , 2017. – 148 стр. В справочнике изложены требования по выбору режимов различных видов обработки деталей и по выполнению расчетов технических норм времени. Составитель: Ильюшин Сергей Анатольевич, почетный работник СПО, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» Рецензент: Доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Брянского государственного технического университета - Ильин Е.И. Рассмотрено на заседании методического совета БСК ББК 74.57 © Ильюшин С.А., 2017 © ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 2017 |
| --- | --- |

Содержание

Введение												 5

1 Нормирование токарных работ                                                 		     	 6

1.1 Пример расчета нормы времени на токарную обработку     	             	27

2 Нормирование сверлильных работ                                            		    	35

2.1 Пример расчета нормы времени на сверлильную обработку                 	44

3 Нормирование фрезерных работ                                                	              	47

3.1 Пример расчета нормы времени на фрезерную обработку                     	61

4 Нормирование шлифовальных работ                                        		    	64

4.1 Пример расчета нормы времени на шлифовальную обработку              	69

5 Нормирование гальванических работ               			     	    	73

5.1 Пример расчета технической нормы времени

на гальваническое покрытие                                                      		    	76

6 Нормирование работ по восстановлению деталей

полимерными материалами                                                         	              	77

6.1 Пример расчета нормы времени на выполнение работ

полимерными материалами

7 Нормирование работ по восстановлению деталей вибродуговой

наплавкой                   					    	   	 			 80

7.1 Пример расчета технической нормы времени на вибродуговую

наплавку											    	 83

8 Наплавка под слоем флюса 								    	 85

8.1 Пример расчета технической нормы времени на наплавку под

слоем флюса 											 87

9 Нормирование электросварочных работ 						 89

10 Нормирование работ по электродуговой сварке стальных

деталей												 91

10.1 Пример расчета нормы времени работ на заварку

трещин в стальных деталях 									100

11 Нормирование работ по сварке чугунных деталей биметаллическими

электродами											103

11.1 Пример расчета нормы времени работ на заварку трещин в

чугунных деталях биметаллическими электродами					104

12 Нормирование работ по сварке чугунных деталей методом наложения

отжигающих валиков			    							106

12.1 Пример расчета нормы времени работ на заварку трещин в

чугунных деталях методом наложения отжигающих валиков 			107

13 Нормирование работ при ручной электродуговой наплавке стальных

деталей 												109

14 Нормирование работ по заварке отверстий 						113

14.1 Пример расчета нормы времени на заварку отверстий 				114

15 Нормирование времени ручной электродуговой наплавки плоских

поверхностей 											116

15.1 Пример расчета нормы времени ручной электродуговой наплавки

плоских поверхностей 										117

16 Нормирование слесарных работ 							118

17 Сверление отверстий и высверливание сломанных шпилек и болтов 	122

17.1 Пример расчета технической нормы времени на сверление отверстий 	123

18 Транспортирование деталей (узлов) на рабочее место 				124

19  Опиливание и зачистка поверхностей вручную 					125

19.1 Пример расчета технической нормы времени на опиливание фаски 	126

20 Нарезание резьбы вручную в отверстиях и на стержнях 				127

20.1 Пример расчета технической нормы времени на нарезку резьбы 		128

21 Развертывание отверстий вручную 							129

21.1 Пример расчета технической нормы времени на развертывание

отверстий вручную 										129

# 22 Разделка трещин под заварку и зачистка сварочных швов 			130

Перечень использованных источников 							132

Приложение А                                                                                                           133

Введение

Для повышения производительности труда на ремонтно-обслуживающих предприятиях, наряду с их техническим перевооружением необходимо совершенствовать формы и методы организации труда и производства. В этих условиях важное значение приобретает техническое нормирование.

Главная задача технического нормирования — обеспечение более высоких темпов роста производительности труда. Реализацию этой задачи обеспечивает разработка мероприятий, направленных на выявление и использование резервов повышения производительности труда, которые имеются на каждом предприятии из-за наличия явных и скрытых потерь рабочего времени, а также на повышение производительности труда, разработку и установление технически обоснованных норм на различные работы с учетом наиболее полного и эффективного использования имеющейся техники. При этом предусматривается четкая организация рабочих мест и построение технологических процессов, использование передовых приемов и методов труда.

Выявление скрытых резервов производства (резервов рабочего времени) осуществляется на основе исследования производственных процессов, анализа содержания труда и всех условий, оказывающих влияние на его производительность.

Методы, которые применяет техническое нормирование в по вседневной практике, просты и доступны для применения на любом предприятии и включают в себя наблюдение за работой непосредственно на рабочем месте, обработку и анализ результатов наблюдений. Результаты анализа являются основой разработки новой, более рациональной и более эффективной организации труда, лучших и более совершенных приемов работы.

Сокращение рабочего времени на изготовление (ремонт) продукции может осуществляться различными способами (например, благодаря созданию и использованию новых, более производительных машин, механизмов, транспортных средств и т. д., а так же привлечению большего числа рабочих). Эти способы эффективны, но неминуемо влекут за собой увеличение материальных трудовых затрат и, следовательно, могут использоваться только на предприятиях с большой производственной программой и эффективной экономикой.

Техническое нормирование определяет способы снижения затрат рабочего времени, которые проявляются в самом принципе нормирования. Норма времени на определенную операцию или работу является мерой труда, необходимого при изготовлении (ремонте) данного изделия. Нормой являются только минимально необходимые затраты времени, расходуемые на изготовление (ремонт) данного изделия или выполнение данной работы при использовании максимальных возможностей машин и оборудования, на которых выполняется работа, прогрессивных форм организации и оплаты труда.

1 Нормирование токарных работ

Для продольного обтачивания применяют проходные резцы.

Цилиндрические поверхности обычно обтачивают в два или несколько проходов, для получения детали необходимых размеров, распределяя припуск на черновую и чистовую обработки.

Назначая режим резания, необходимо учитывать основные факторы, влияющие на производительность резания.

Так, при назначении подачи, глубины и скорости резания выгоднее увеличивать глубину резания и уменьшать подачу. При назначении подачи и скорости резания выгоднее увеличивать подачу, снижая скорость резания.

Глубину резания выбирают в зависимости от величины припуска и степени чистоты обработки. Чем меньше припуск на обработку, тем меньше металла при резании будет обращено в стружку и меньше будет затрачено времени на обработку.

Припуск на обработку выгоднее удалять за один проход, но качество обработанной поверхности получается низким. Глубина резания при чистовом проходе принимается в пределах от 0,5 до 2 мм.

Припуск на обработку при продольном наружном точении , мм, вычисляют по формуле

(1.1)

где  h - припуск, мм;

D - диаметр заготовки до обработки (окончательный диаметр растачиваемого отверстия), мм;

d - диаметр детали (первоначальный диаметр растачиваемого отверстия), мм.

Число проходов, необходимое для снятия припуска

(1.2)

где  i - число проходов;

t - глубина резания, мм.

Подачу выбирают по принятой глубине резания, диаметру обрабатываемой детали, учитывая при этом степень чистоты обработки. Подачи при черновом продольном точении (мм/об) приведены в таблице 1.

Таблица1- Значения подач при черновом продольном точении(мм/об)

| Диаметр детали не более, мм | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 3 | 5 | 8 | 12 |
|  | Сталь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 0,3-0,4 | 0,2-0,3 |  |  |
| 40 | 0,4-0,5 | 0,3-0,4 | 0,2-0,3 |  |
| 60 | 0,5-0,7 | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 |  |
| 100 | 0,6-0,9 | 0,5-0,7 | 0,5-0,6 | 0,4-0,7 |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | 0,8-1,2 | 0,7-1,0 | 0,6-0,8 | 0,6-0,9 |
|  | Чугун и медные сплавы |
| 20 | 0,3-0,6 |  |  |  |
| 40 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 0,3-0,4 |  |
| 60 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,4-0,6 |  |
| 100 | 0,8-1,2 | 0,7-1,0 | 0,6-0,8 | 0,6-0,9 |
| 400 | 1,0-1,4 | 1,0-1,2 | 0,8-1,0 | 0,9-1,9 |

При обработке прерывистой поверхности и работе с ударными нагрузками табличные значения подачи надо умножить на коэффициент К = 0,75-0,85.

Подачи при чистовом продольном точении (мм/об) указаны в таблице 2.

Таблица  2 - Значения подач при чистовом продольном точении (мм/об)

| Диаметр обрабатываемой детали не более, мм | Глубина резания не более, мм | Диаметр обрабатываемой детали не более, мм | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 |  | 1,0 | 2,0 |
| 10 30 50 80 | До 0,08 0,08-0,12 0,10-0,20 0,15-0,25 | До 0,12 0,15-0,20 0,15-0,25 0,25-0,60 | 120 180 260 360 | 0,20-0,35 0,25-0,40 0,30-0,40 0,30-0,50 | 0,30-0,40 0,35-0,50 0,45-0,60 0,50-0,70 |

Скорость резания выбирают в зависимости от глубины резания и подачи по таблицам. Скорость резания (без охлаждения) при обтачивании конструкционной стали различными резцами показана в таблице 3 и 4.

Скорость резания (без охлаждения) при обтачивании конструкционной стали, м/мин

Таблица  3 - Глубина резания (резец из стали Р9 (Р18))

| Подача не более, мм/об | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 0,15 | 102 | 92 | 85 |  |  |  |  |
| 0,20 | 88 | 80 | 74 |  |  |  |  |
| 0,25 | 79 | 71 | 66 |  |  |  |  |
| 0,30 | 70 | 63 | 58 | 56 | 52 | 47 |  |
| 0,50 |  | 52 | 48 | 40 | 38 | 34 | 31 |
| 0,60 |  |  | 37 | 36 | 33 | 30 | 28 |
| 0,80 |  |  |  | 30 | 28 | 25 | 23 |
| 1,00 |  |  |  | 26 | 24 | 21 | 20 |
| 1,20 |  |  |  |  | 21 | 19 | 18 |
| 1,50 |  |  |  |  |  | 16 | 15 |

Таблица  4 - Скорость резания (без охлаждения) при обтачивании конструкционной стали, м/мин (резец из стали Т15К6)

| Подача не более, мм/об | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| 0,15 0,20 0,30 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 | 203 190 175 158 147 131 | 190 179 164 149 138 122 | 173 159 143 133 118 | 162 198 166 157 140 127 | 190 160 150 134 122 117 | 178 150 141 126 113 112 98 | 144 131 121 110 105 94 |

Скорости резания в таблице 3 и 4 даны на обработку углеродистой конструкционной стали с пределом прочности σВ - 65 кгс/мм2. Выбранные по указанным таблицам скорости должны быть откорректированы, если условия обработки отличаются от тех, которые предусмотрены таблицами. Корректирование заключается в умножении табличной скорости

на поправочные коэффициенты для измененных условий резания в зависимости от марки обрабатываемого материала (kМ), характера заготовки и состояния ее поверхности (kХ), марки режущей части резца (kМ.Р) и применения охлаждения (kОХ).

Значения поправочных коэффициентов приведены в таблице 5, 6, 7, 8, 9.

Таблица 5 - Значения коэффициентов kM при обработке стали

| Марка резца | Сталь | Временное сопротивление не более, кгс/мм2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 |
| Р9 | Углеродистая конструкционная | 1,70 | 1,31 | 1,00 | 0,77 | 0,63 |  |  |
|  | Углеродистая инструментальная |  |  | 0,73 | 0,62 | 0,53 | 0,45 | 0,40 |
|  | Хромистая, никелевая, хромоникелевая | 1,55 | 1,16 | 0,88 | 0,74 | 0,54 | 0,51 | 0,44 |
|  | Марганцовистая | 1,30 | 0,97 | 0,74 | 0,62 | 0,50 | 0,44 | 0,37 |
| Т15К6 | Углеродистая, хромистая, хромоникелевая, стальное литье | 1,44 | 1,18 | 1,00 | 0,87 | 0,77 | 0,69 | 0,62 |

Значения поправочных коэффициентов (kМ) на скорость резания при обработке чугуна и бронзы см. в таблице 6.

Таблица  6 - Значения коэффициентов kM при обработке чугуна и  бронзы

| Резцы из быстрорежущей стали | Резцы с пластинами из твердого сплава |
| --- | --- |
| Твердость, НВ | Коэффициент | Твердость, НВ | Коэффициент | Твердость, НВ | Коэффициент | Твердость, НВ | Коэффициент |
| Серый чугун | Бронза | Серый чугун | Бронза |
| 140-160 161-180 181-200 201-220 221-240 | 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 | 60-70 71-90 100-150 151-200 | 6,2 2,6 1,6 1,1 | 140-160 161-180 181-200 201-220 221-240 | 1,20 1,05 0,90 0,80 0,70 | 60-80 81-90 100-140 200-240 | 5,70 2,40 1,40 1,10 |

Для серого чугуна и бронзы поправочные коэффициенты даны по отношению к конструкционной углеродистой стали (σВ = 65 кг/мм2). Значения поправочных коэффициентов (kХ) на скорость резания в зависимости от характера заготовки и состояния ее поверхности приведены в таблице 7.

Таблица  7 - Значения коэффициентов kХ

| Материал | Характер заготовки и состояние ее поверхности |
| --- | --- |
|  | Загрязненная включениями, сварочная корка | Чистые поковки, отливки | Прокат горячекатаный |
| Сталь Чугун Бронза | 0,7 0,5 0,7 | 0,80 0,75 0,90 | 0,9 |

Значения поправочных коэффициентов на скорость резания (kМ.Р) в зависимости от материала режущей части резца указаны в таблице 8.

Таблица 8 - Значения коэффициентов kМ.Р

| Материал резца, для которого составлены таблицы |
| --- |
| Р9 | Т15К6 |
| Фактически применяемый материал резца |
| У10, У12 | 9ХС | Т14К8 | Т15К6 | ВК2 | ВК3 | ВК6 | ВК8 |
| 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,15 | 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,80 |

Значения поправочных коэффициентов на скорость резания (kОХ) в зависимости от применения охлаждения приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Значения коэффициентов kОХ

| Условия обработки | Коэффициенты |
| --- | --- |
| Без охлаждения С охлаждением | 1,00 1,25 |

Растачивание внутренних цилиндрических поверхностей. Растачивание - более сложная операция, чем наружное обтачивание. При растачивании размер поперечного сечения резца должен быть значительно меньше диаметра отверстия, а вылет резца из резцедержателя - несколько больше глубины растачиваемого отверстия. Поэтому при растачивании отверстия значительной глубины возможен изгиб резца, а при высоких скоростях резания - сильные вибрации. Все это влияет на выбор глубины резания. Из-за дрожания, вследствие малой жесткости применяют уменьшенные величины подач. Скорость резания устанавливают на 10-20 % меньше, чем при наружном продольном точении. Глубину резания при черновом растачивании выбирают не более 5 мм, при чистовом до 1 мм. Припуск на обработку вычисляют по формуле (1.1),

Число проходов вычисляют  по формуле (1.2).

Подачи при растачивании выбирают из таблицы  10 по принятой глубине резания, вылету резца и обрабатываемому материалу. Большие значения подач рекомендуется применять при обработке менее прочных материалов, а также при более жесткой системе станок - инструмент - деталь. Подачи при растачивании (мм/об) см. в таблице 10.

Таблица  10 - Значения подач при растачивании внутренних цилиндрических

поверхностей

| Вылет резца не более, мм | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Сталь и стальное литье |
| 50 | 0,06 | 0,08 |  |  |
| 60 | 0,08 | 0,10 | 0,08 |  |
| 80 | 0,08-0,16 | 0,10-0,20 | 0,10-0,15 | 0,10 |
| 100 | 0,12-0,20 | 0,15-0,30 | 0,15-0,25 | 0,10-0,12 |
| 125 | 0,16-0,36 | 0,25-0,50 | 0,15-0,40 | 0,12-0,20 |
| 150 | 0,20-0,50 | 0,40-0,70 | 0,20-0,50 | 0,12-0,30 |
| 200 |  |  | 0,25-0,60 | 0,15-0,50 |
| Чугун и медные сплавы |
| 50 | 0,08 | 0,12-0,15 |  |  |
| 60 | 0,10 | 0,12-0,20 | 0,12-0,25 |  |
| 80 | 0,12-0,20 | 0,20-0,30 | 0,15-0,25 | 0,10-0,18 |
| 100 | 0,15-0,25 | 0,30-0,40 | 0,25-0,35 | 0,12-0,25 |
| 125 | 0,20-0,40 | 0,40-0,60 | 0,30-0,50 | 0,25-0,35 |
| 150 | 0,30-0,60 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 | 0,25-0,45 |
| 200 |  |  | 0,60-0,80 | 0,30-0,60 |

Верхние значения подач следует применять при меньшей глубине резания и при обработке менее прочных сталей и чугуна, а нижние - при большей глубине резания и более прочных материалах.

Таблица 11 - Скорость резания при растачивании углеродистой конструкционной стали. Резец Р9 без охлаждения, м/мин

| Подача не более, мм/об | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 0,10 | 99 | 90 |  |  |  |  |
| 0,15 | 87 | 79 | 73 |  |  |  |
| 0,20 | 79 | 71 | 66 |  |  |  |
| 0,25 | 73 | 66 | 62 |  |  |  |
| 0,30 | 65 | 59 | 55 |  |  |  |
| 0,40 |  | 49 | 46 | 41 | 28 | 34 |
| 0,50 |  |  |  | 35 | 33 | 30 |
| 0,70 |  |  |  | 29 | 27 | 24 |

Таблица  12 - Скорость резания при растачивании углеродистой конструкционной стали. Резец Т15К6 без охлаждения, м/мин

| Подача не более, мм/об | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 0,10 | 186 | 178 |  |  |  |  |
| 0,15 | 180 | 170 | 162 |  |  |  |
| 0,20 | 170 | 161 | 155 | 146 |  |  |
| 0,25 | 164 | 156 | 148 | 140 | 134 |  |
| 0,30 | 158 | 148 | 140 | 132 | 126 | 120 |
| 0,40 | 142 | 134 | 128 | 120 | 115 | 108 |
| 0,50 | 132 | 124 | 120 | 112 | 108 | 102 |
| 0,70 | 118 | 110 | 100 | 95 | 90 | 86 |

Выбранные по таблице 11 и 12 скорости резания должны быть откорректированы, если условия обработки отличаются от тех, которые указаны в таблицах.

Торцовое обтачивание.

Подрезают торцы и уступы на токарных станках обычно подрезными резцами. Припуск на обработку при поперечном точении вычисляют по формуле

h = L – l,				                                            	             	(1.3)

где   L - длина заготовки (детали) до подрезки, мм;

l - длина заготовки (детали) после подрезки, мм.

Глубина резания при поперечном точении и подрезке - величина снимаемого за один проход резца слоя металла.

При подрезании торцов и уступов с поперечной подачей глубиной резания будет толщина снимаемого слоя, а подачей - перемещение резца в поперечном направлении за один оборот детали.

Подачи при торцовом обтачивании (подрезке) выбирают по диаметру обрабатываемой детали и характеру обработки (таблица 13).

Таблица  13 - Значения подач при торцовом обтачивании (подрезке)

| Класс шероховатости поверхности | Диаметр обрабатываемой детали не более, мм |
| --- | --- |
|  | 30 | 60 | 100 | 150 | 300 |
| 1-3 4-6 | 0,15-0,25 0,15-0,20 | 0,25-0,40 0,20-0,30 | 0,35-0,50 0,25-0,35 | 0,45-0,60 0,35-0,50 | 0,60-0,80 0,40-0,60 |

Скорость резания выбирают по таблице 14 и 15, которые при необходимости должны быть пересчитаны на поправочные коэффициенты в зависимости от измененных условий эксплуатации.

Таблица  14 - Скорость резания при поперечном точении (подрезке).  Резец Р9, без охлаждения, м/мин

| Подача не более, мм/об | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,70 1,00 1,40 | 116 100 91 85 75 | 105 91 83 76 68 56 | 85 77 70 63 53 | 48 41 32 27 | 44 37 30 24 20 | 40 34 28 22 18 | 33 26 21 17 |

Таблица   15 - Скорость резания при поперечном точении (подрезке). Резец Т15К6, без охлаждения, м/мин

| Глубина резания не более, мм | Подача не более, мм/об |
| --- | --- |
|  | 0,14 | 0,25 | 0,38 | 0,54 | 0,75 | 0,97 | 1,27 | 1,65 |
| 1 2 4 8 | 280 245 220 194 | 245 220 194 172 | 220 194 172 159 | 194 172 159 136 | 172 159 136 121 | 159 136 121 107 | 136 121 107 96 | 121 107 96 85 |

Протачивание канавок и отрезание.

У резцов для протачивания канавок форма режущей кромки должна точно воспроизводить профиль канавки. Резцы для протачивания канавок называют прорезными, или канавочными. Для отрезания деталей (заготовок) применяют отрезные резцы.

В зависимости от диаметра обрабатываемых деталей рекомендуется применять резцы со следующей шириной режущей части:

- для деталей диаметром не более 20 мм ширина режущей части резца - 3 мм;

- не более 40 мм - в пределах 3-4 мм;

- не более 60 мм - 4-5 мм;

- не более 100 мм - 5-6 мм;

- не более 150 мм - 6-8 мм;

- не более 200 мм - 10-12 мм.

За глубину резания при протачивании канавок и отрезании принимают ширину резца. Ввиду малой жесткости указанных резцов и неблагоприятных условий резания при протачивании канавок, отрезке и прорезке деталей устанавливают несколько сниженный режим обработки.

Подачи выбирают по таблице 16 по диаметру детали и обрабатываемому материалу с учетом ширины резца, а скорость резания - по таблице 17 и 18.

Таблица  16 - Значения подач при протачивании канавок и отрезании

| Материал | Диаметр обрабатываемой детали не более, мм |
| --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | свыше 200 |
| Сталь закаленная | 0,03-0,07 | 0,05-0,09 | 0,07-0,11 | 0,09-0,13 | 0,11-0,15 | 0,17-0,20 | 0,18-0,20 |
| Сталь незакаленная | 0,06-0,08 | 0,10-0,12 | 0,13-0,16 | 0,16-0,18 | 0,18-0,22 | 0,28-0,32 | 0,28-0,26 |
| Чугун | 0,11-0,14 | 0,16-0,19 | 0,20-0,24 | 0,24-0,27 | 0,30-0,35 | 0,40-0,45 | 0,45-0,55 |

Таблица 17 - Скорость резания при отрезке и прорезке. Резец Р9

без охлаждения

| Подача не более, мм/об | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,39 | 0,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость резания, м/мин | 42 | 36 | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 |

Таблица 18 - Скорость резания при отрезке и прорезке. Резец Т15К6

без охлаждения

| Подача не более, мм/об | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость резания, м/мин | 172 | 153 | 136 | 120 | 107 | 95 | 85 | 75 | 67 | 53 |

При недостаточно жестком креплении детали при обработке поверхностей, а также при работе с ручной подачей необходимо принимать меньшие значения подач.

Выбранная из таблицы  17 и 18 скорость резания должна быть пересчитана на поправочные коэффициенты в зависимости от измененных условий резания (таблица 19).

При отрезке пустотелых деталей, когда диаметр отверстия приближается к наружному диаметру заготовки (детали), в целях соблюдения правил техники безопасности и по технологическим соображениям рекомендуется уменьшить скорость резания умножением на поправочные коэффициенты в зависимости от отношения диаметра отверстия к диаметру детали. Это соотношение выражается формулой

(1.4)

где   dOTB - диаметр отверстия, мм;

dДЕТ - наружный диаметр детали, мм.

Значения поправочных коэффициентов на скорость резания при отрезке пустотелых деталей в зависимости от отношения диаметра отверстия к наружному диаметру приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Значения поправочных коэффициентов K

| Режущая часть резца | Величина отношения |
| --- | --- |
|  | 0,5-0,6 | 0,7-0,8 | Более 0,8 |
| Быстрорежущая сталь Твердый сплав | 0,96 0,97 | 0,92 0,90 | 0,88 0,84 |

Сверление и рассверливание отверстий.

Различают заготовки с отверстиями, выполненными при отливке, ковке или штамповке, и заготовки без предварительно подготовленных отверстий. Обработку отверстий в заготовках, не имеющих отверстий, всегда начинают со сверления. Отверстия большого диаметра обычно обрабатывают двумя сверлами; сначала сверлят, принимая диаметр первого сверла равным примерно половине диаметра обрабатываемого отверстия, а затем сверлят под необходимый размер.

Сверление и рассверливание на токарных станках в большинстве случаев - это подготовка отверстий для последующей их обработки растачиванием или развертыванием.

Подачи при сверлении отверстий выбирают по диаметру сверла и обрабатываемому материалу по таблице 20, а при рассверливании - по диаметру сверла, диаметру предварительно просверленного отверстия и обрабатываемому материалу по таблице 21. Сверлят и рассверливают отверстия вручную.

Таблица  20 - Значения подач при сверлении

| Материал | Диаметр сверла не более, мм |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Сталь, δв до 90 гс/мм2 Сталь, δв ≥90 кгс/мм2 Чугун, HB до 200 Чугун, НВ>200 | 0,15 0,11 0,27 0,22 | 0,18 0,14 0,35 0,22 | 0,22 0,16 0,40 0,30 | 0,26 0,18 0,40 0,30 | 0,2 0,16 0,40 0,24 | 0,19 0,14 0,35 0,21 | 0,15 0,11 0,30 0,18 | 0,14 0,10 0,25 0,15 | 0,1 0,08 0,21 0,12 | 0,09 0,07 0,17 0,10 | 0,08 0,06 0,16 0,10 |

Таблица  21- Значения подач при рассверливании

| Материалы | Диаметр сверла не более, мм |
| --- | --- |
|  | 25 | 30 | 40 | 50 |
|  | Диаметр предварительно просверленного отверстия не более, мм |
|  | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| Сталь, δв 90 кгс/мм2 Сталь, δв 90 кгс/мм2 Чугун, НВ≤ 200 Чугун, НВ> 200 | 0,4 0,3 0,7 0,6 | 0,4 0,3 0,7 0,6 | 0,45 0,3 0,9 0,6 | 0,45 0,4 0,9 0,6 | 0,45 0,4 0,9 0,7 | 0,3 0,2 1,0 0,8 | 0,4 0,3 1,0 0,8 | 0,5 0,45 1,0 0,8 | 0,2 0,15 0,65 0,4 | 0,4 0,2 1,0 0,6 | 0,65 0,50 1,2 0,8 |

Скорость резания при сверлении и рассверливании сверлами Р9 выбирают по принятой подаче и диаметру сверла по таблице 22 и 23. Табличные значения скорости резания рассчитаны на нормальную форму заточки сверла. В случае работы сверлом с двойной заточкой скорость резания необходимо увеличить на 10 %, а при рассверливании - на 15%.

Таблица  22 - Скорость резания без охлаждения при сверлении (сверло Р9)

| Диаметр сверла не более, мм | Подача не более, мм/об |
| --- | --- |
|  | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,27 |
| 10 20 30 Свыше 30 | 41 46 46 | 36 41 46 46 | 31 36 41 46 | 27 31 36 41 | 24 27 31 36 | 20 24 27 31 | 17 20 24 27 |

Таблица  23 - Скорость резания при рассверливании (сверло Р9) без охлаждения

| Глубина резания не более, мм | Подача не более, мм/об |
| --- | --- |
|  | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,55 | 0,76 | 1,0 |
| 6 12 25 | 32 27 23 | 27 23 20 | 23 20 17 | 20 17 15 | 17 15 13 | 15 13 11 | 13 11 9 |

Таблица 24 - Число проходов при нарезании резьбы (резец Р9)

| Тип резьбы | Наружная резьба | Внутренняя резьба |
| --- | --- | --- |
|  | Шаг | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Чугун, бронза, латунь | Углеродистая сталь | Легирован ная сталь | Чугун, бронза, латунь |
| Крепежная метрическая | 1,5 2 2,5 3 4 5 6 | 6 9 9 9 11 12 13 | 8 11 11 11 13 15 17 | 6 8 9 9 10 11 11 | 8 11 11 11 13 15 17 | 10 11 14 14 17 19 22 | 8 9 10 10 11 12 13 |
| Трапецеидальная | 4 6 8 10 12 16 | 17 21 23 28 31 38 | 20 24 27 34 37 45 | 14 16 18 22 25 30 | 20 24 27 33 37 45 | 24 29 32 40 44 53 | 16 18 21 27 29 38 |

Выбранная из таблицы  22 или 23 скорость резания при измененных условиях обработки должна быть пересчитана на поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 5-9. При сверлении отверстий, длина которых превышает три диаметра сверла, вводится поправочный коэффициент в зависимости от длины (глубины) отверстия (см. табл. 43).

Нарезание резьбы.

При нарезании резьбы на токарно-винторезных станках на ремонтных предприятиях применяют резьбовые резцы, метчики и плашки. Нарезание наружной и внутренней резьбы резцами характеризуется большей точностью, хорошей чистотой поверхности резьбы, но малой производительностью.

Основные элементы режима при нарезании резьбы - скорость и число проходов. Подачу выбирают по шагу резьбы. При нарезании крепежной метрической и трапецеидальной резьбы резцами из быстрорежущей стали Р9 число проходов в зависимости от шага резьбы и обрабатываемого материала выбирают по таблице 24.

При нарезании резьбы резцами с пластинками из твердого сплава число проходов вычисляют по таблице 25.

Число проходов для нарезания трапецеидальной резьбы в таблицах даны из расчета нарезания однозаходной резьбы. При нарезании двух- и многозаходных резьб указанные числа проходов увеличивают на один-два прохода.

При нарезании резьбы на стальных деталях резцами из быстрорежущей стали применение охлаждающе-смазывающей жидкости обязательно.

Таблица  25 - Число проходов при нарезании резьбы (резец Т15К6)

| Тип резьбы | Наружная резьба | Внутренняя резьба |
| --- | --- | --- |
|  | Шаг | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Чугун, бронза, латунь | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Чугун, бронза, латунь |
| Крепежная метрическая | 1,5 2 2,5 3 4 5 6 | 4 4 5 5 6 7 8 | 5 5 7 7 8 9 10 | 4 5 5 6 6 7 | 5 5 6 6 7 8 9 | 6 6 8 8 9 10 11 | 5 6 6 7 7 8 |
| Трапецеидальная | 4 6 8 10 12 16 | 9 12 15 18 20 24 | 12 15 19 24 26 31 | 6 7 8 12 14 16 | 12 15 19 24 26 31 | 15 18 23 30 32 37 | 8 11 13 15 17 21 |

Скорость резания выбирают в зависимости от шага, вида резьбы, обрабатываемого материала и материала режущей части резца по таблице 26 при нарезании резьбы резцами из быстрорежущей стали, по таблице 27- резцами с пластинками из твердого сплава.

Таблица  26 - Скорость резания при нарезании резьбы резцами из быстрорежущей стали (резец Р9, с охлаждением), м/мин

| Тип резьбы | Шаг | сталь | чугун |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружная | внутренняя | наружная | внутренняя |
| Метрическая крепежная | 1,5 2 | 8,4 8,4 | 6,8 6,8 | 6,8 6,8 | 5,3 5,5 |
|  | 2,5 | 8,4 | 6,3 | 6,8 | 5,5 |
|  | 3 | 7,2 | 5,7 | 5,7 | 4,6 |
|  | 4 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 4,2 |
|  | 5 | 5,6 | 4,5 | 4,5 | 3,6 |
|  | 6 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
| Трапецеидальная | 4 6 | 17 14 | 14 11 | 11 9 |  |
|  | 8 | 12 | 10 | 8 |  |
|  | 10 | 12 | 9 | 7 |  |
|  | 12 | 11 | 8 | 7 |  |
|  | 16 | 10 | 8 | 6 |  |

При нарезании резьбы круглыми плашками скорость, и число оборотов выбирают по таблице 28 по диаметру и шагу резьбы.

Таблица  27 - Скорость резания при нарезании резьбы резцами из твердого сплава (резец Т15К6 и ВК6 без охлаждения), м/мин

| Тип резьбы | Шаг, мм | Сталь | Чугун |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружная | внутренняя | наружная | внутренняя |
| Метрическая крепежная | 1,5 2 | 34 32 | 30 28 | 12 12 | 10,6 10,6 |
|  | 3 | 31 | 26 | 13 | 11,2 |
|  | 4 | 30 | 25 | 14 | 12,2 |
|  | 5 | 29 | 24 | 14 | 12,2 |
|  | 6 | 29 | 24 | 15 | 13 |
| Трапецеидальная | 3 4 5 6 8 10 12 16 | 63 60 58 57 55 53 52 51 |  |  | 21 22 23 25 27 29 31 33 |

Таблица  28 - Скорость резания и число оборотов при нарезании  резьбы плашками (с охлаждением)

| Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Скорость резания, м/мин | Число оборотов, n мин -1 | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Скорость резания, м/мин | Число оборотов, n мин -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 05 | 3,45 | 275 | 16 | До 1,5 | 4,9 | 97 |
|  | 0,75 | 2,3 | 183 |  | 2,0 | 3,45 | 59 |
| 6 | До 0,75 | 3,45 | 183 | 20 | До1,5 | 6,4 | 102 |
|  | 1,0 | 2,45 | 130 |  | 2,5 | 3,45 | 55 |
| 8 | До 0,75 | 4,9 | 195 | 24 | До 1,5 | 7,9 | 105 |
|  | 1,0 | 3.45 | 137 |  | 2,0 | 5,6 | 74 |
|  | 1,25 | 2,65 | 105 |  | 3,0 | 3,45 | 46 |
| 10 | До 1,0 | 4,25 | 143 | 30 | До 2,0 | 7,3 | 77 |
|  | 1,25 | 3,45 | 110 |  | 3,0 | 4,5 | 48 |
|  | 1,5 | 2,75 | 87 |  | 3,5 | 3,45 | 40 |
| 12 | До 1,0 | 5,65 | 150 | 36 | До 2,0 | 9,2 | 81 |
|  | 1,25 | 4,3 | 114 |  | 3.0 | 5,6 | 50 |
|  | 1,75 | 2,85 | 76 |  | 470 | 4,0 | 35 |

Таблица 29 - Число проходов при нарезании резьбы резцами из твердого сплава

(резец Т15К6 и ВК6 без охлаждения), м/мин

| Тип резьбы | Шаг резьбы, мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обрабатываемый материал |
|  |  | углеродистая сталь | легированная сталь | чугун бронза латунь | углеродистая сталь | легированная сталь | чугун бронза латунь |
| Крепежная метрическая | 1,5 | 4 | 5 | - | 5 | 6 | - |
|  | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
|  | 2,5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 |
|  | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 |
|  | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 |
|  | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 |
|  | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 |
| Трапецеидальная | 4 | 9 | 12 | 6 | 12 | 15 | 8 |
|  | 6 | 12 | 15 | 7 | 15 | 18 | 11 |
|  | 8 | 15 | 19 | 8 | 19 | 23 | 13 |
|  | 10 | 18 | 24 | 12 | 24 | 30 | 15 |
|  | 12 | 20 | 26 | 14 | 26 | 32 | 17 |
|  | 16 | 24 | 21 | 16 | 31 | 37 | 21 |

При нарезании резьбы резцами из твердого сплава число проходов выбирают по таблице 29.

Для получения конических поверхностей на токарном станке применяют следующие способы:

поворот верхней части суппорта;

поперечное смещение корпуса задней бабки;

при помощи конусной линейки; применение широкого резца.

При обработке конических поверхностей порядок назначения режима резания такой же, как при продольном точении и растачивании.

Проверка соответствия скорости резания оборотам.

Установленную скорость резания необходимо проверить на ее соответствие оборотам шпинделя токарного станка, на котором обрабатывается деталь. Необходимость проверки соответствия объясняется большим разнообразием моделей токарных станков, используемых на ремонтных предприятиях. Основные характеристики (паспортные данные) токарно-винторезных станков указаны в таблице 30. Паспортные данные или основные сведения о станках наиболее полно отражают их технические возможности. Основные данные токарных станков - высота центров, наибольшее расстояние между центрами, размеры обрабатываемой детали, мощность электродвигателя, пределы подач суппорта, число оборотов шпинделя и др.

В таблице 30 приведены данные, которые чаще требуются для расчета нормы времени при определенной скорости резания.

Число оборотов вычисляют после того, как выполнят корректировку скорости резания на измененные условия обработки

(1.5)

где   V - расчетная скорость резания, м/мин;

d - диаметр обрабатываемой поверхности, мм.

Затем по таблице 30 проверяют число оборотов на его соответствие паспортным данным станка. Несоответствие может быть двух видов рассчитанные обороты не выходят за пределы оборотов станка, но не совпадают с паспортными; рассчитанные обороты превышают максимальные обороты, допустимые для работы на станке.

В первом случае принимают паспортные обороты, близкие к рассчитанным, а скорость резания пересчитывают по формуле

(1.6)

Затем изменяют принятую ранее глубину резания или подачу. Во втором случае принимают максимальные обороты, скорость резания пересчитывают по формуле (1.6) и соответственно изменяют глубину резания или подачу.

При незначительной разнице между рассчитанными и паспортными оборотами (в пределах ±10 %) изменения первоначально назначенных глубины резания и подачи практически не требуется.

Проверка режима на усилие резания и мощность.

После установления режима резания, как правило, его проверяют по мощности или крутящему моменту станка с учетом в каждом конкретном случае его конструктивных данных.

Выбранный режим должен удовлетворять условиям, когда потребная мощность на резание должна быть равна или меньше эффективной мощности, соответствующей паспортным данным станка, а двойной крутящий момент при резании - меньше или равен двойному крутящему моменту на шпиндель станка, допускаемому по прочности механизма или мощности электродвигателя (определяется по паспорту станка).

При работе на современных токарных станках проверять допустимое усилие резания, крутящий момент надо в исключительных случаях - при использовании предельных сечений стружки или подач. В условиях работы ремонтных предприятий применяют, как правило, малые глубины резания и подачи. Поэтому проверять режим резания не требуется.

Таблица   30 - Основные параметры токарно-винторезных станков

| Параметры | Модель станка |
| --- | --- |
|  | 250ИТВМ.03 | 1В625 | 16В20 | 16К20 | АР-83М | ГС526У-01 |
| Высота центров | 160 | 200 | 205 | 215 | 170 | 320 |
| Наибольшее расстояние между центрами, мм | 750 | 750 1000 1400 | 750 1000 1500 | 710 1000 1400 2000 | 1000 1500 | 1000 1500 2000 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм над суппортом над станиной | 168 240 | 220 445 | 220 445 | 220 400 | 300 500 | 500 630 |
| Скорость шпинделя, мин-1 | 25 44 63 91 120 173 248 350 503 723 958 1380 1980 2500 | 10 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 | 10 42 64 106 160 260 395 655 1000 1250 1400 | 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 | 16 26 37 53 74 105 150 208 296 424 592 840 1200 1250 1400 | 16 24 30 38 48 60 75 95 118 150 190 230 290 380 475 600 750 800 1000 1250 1400 1600 2000 |
| Пределы продольных подач суппорта за один оборот шпинделя, мм | 0,06 -3,36 | 0,07 -4,16 | 0,07 -4,18 | 0,05 -2,8 | 0,04 -1,00 | 0,15 -2,65 |
| Мощность основного электродвигателя, кВт | 4,5 | 10 | 5,9 | 10 | 4,5 | 10 |

Расчет основного времени.

После окончательного установления режима резания основное (машинное) время вычисляют по формуле

(1.7)

где  L - расчетная длина обрабатываемой поверхности с учетом врезания и перебега, мм;

i - число проходов;

п - число оборотов шпинделя (детали) в минуту;

S - подача, мм/об.

Основное время при нарезании резьбы метчиками или плашками вычисляют по формуле

(1.8)

где 1,8- коэффициент, которым учитывается разность скоростей прямого и обратного хода режущего инструмента.

В случае нарезания резьбы последовательно несколькими метчиками основное (машинное) время следует умножить на число проходов (число метчиков).

Расчетную длину обрабатываемой поверхности вычисляют по формуле

L = l + у,                        					             			(1.9)

где l - длина обрабатываемой поверхности детали, мм;

у - величина врезания и перебега инструмента, мм (таблица 31-32).

Таблица 31- Величины врезания и перебега при токарной обработке резцами

| Тип резцов | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Проходные, подрезные и расточные | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 |
| Отрезные и прорезные | От 2 до 5 |
| Резьбовые нарезание на проход нарезание в упор | 5-8 шагов резьбы 3-4 шага резьбы |

Таблица 32 - Величины врезания и перебега при нарезании резьбы метчиками и плашками (величинами врезания и перебега при нормировании учтена длина заборной части)

| Инструмент | Шаг резьбы не более, мм |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Один метчик Два метчика Плашка | 14 6 4 | 18 8 6 | 23 10 8 | 27 12 10 | 36 16 14 | 45 20 18 | 54 26 22 |

Таблица  33- Основное время на проточку фасок под углом 45° и 30°

| Диаметр обрабатываемой поверхности не более, мм | Ширина наружной фаски, мм | Ширина внутренней фаски, мм |
| --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 20 40 60 80 100 120 160 200 250 300 500 | 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,22 0,26 | 0,08 0,13 0,16 0,18 0,22 0,24 0,30 0,33 0,46 0,52 0,64 | 0,12 0,17 0,20 0,23 0,30 0,31 0,40 0,45 0,58 0,71 0,82 | 0,28 0,30 0,35 0,39 0,52 0,64 0,69 0,86 1,06 | 0,06 0,10 0,12 0,16 0,19 0,22 0,28 0,33 | 0,09 0,14 0,19 0,24 0,28 0,32 0,36 0,42 0,48 0,62 | 0,11 0,17 0,24 0,30 0,36 0,41 0,45 0,56 0,60 0,92 1,36 | 0,13 0,21 0,32 0,38 0,42 0,48 0,55 0,75 0,80 1,40 1,58 |

Длину обрабатываемой поверхности (L) в направлении подачи вычисляют по чертежу детали. При наружном продольном точении и растачивании L равняется длине обрабатываемой поверхности; при поперечном точении, подрезке и отрезке сплошного сечения - половине диаметра детали, а при отрезке и подрезке торца пустотелых деталей - полуразности наружного и внутреннего диаметров.

При проточке фасок и галтелей работу выполняют с ручной переменной подачей и без изменения числа оборотов предыдущего или последующего перехода. В связи с этим режимы резания при этих видах обработки не регламентируют и в нормативах на них показывают основное время (таблица 33-34).

Таблица  34 - Основное время на проточку галтелей

| Диаметр обрабатываемой поверхности не более, мм | Радиус галтелей не более, мм | Диаметр обрабатываемой поверхности не более, мм | Радиус галтелей не более, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |  | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| 20 40 80 120 | 0,12 0,15 0,19 0,24 | 0,18 0,22 0,26 0,30 | 0,34 0,38 |  |  | 160 200 300 500 | 0,29 0,36 0,42 0,51 | 0,35 0,45 0,55 0,72 | 0,43 0,56 0,80 1,18 | 0,53 0,76 1,12 1,62 | 1,54 2,06 |

Для облегчения расчета нормы времени в таблице 77 приведены затраты основного времени (мин) на центровку деталей (заготовок).

Таблица  35 - Затраты основного времени на центровку деталей

| Диаметр обрабатываемой детали не более, мм | 40 | 80 | 120 | 180 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр сверла, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Глубина сверления, мм | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| Время, мин | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,20 |

Выбор вспомогательного, дополнительного и подготовительно - заключительного времени. После расчета основного времени по всем переходам операции приступают к расчету вспомогательного, дополнительного и подготовительно-заключительного времени.

Установка, выверка и снятие детали включает следующие приемы взять и установить деталь; выверить ее и закрепить; открепить, снять деталь и положить на место. Продолжительность вспомогательного времени, связанного с установкой, выверкой и снятием детали, зависит

от массы детали, типа приспособления, в которое она будет устанавливаться, наличия и характера выверки. Вспомогательное время (мин) на установку, выверку и снятие деталей приведено в таблице 36.

В комплекс приемов, связанных с проходом, включены затраты времени на установку оборотов и подач, включение и выключение вращения шпинделя, включение и выключение подач, взятие пробных стружек, обмер детали, подвод и отвод резца, поворот резцедержателя, перемещение и крепление задней бабки. Вспомогательное время (мин), связанное с проходом, в основном зависит от размеров станка, что и учтено в таблице 37.

Таблица  36 - Вспомогательное время на установку, выверку и снятие деталей

| Способ установки детали | Характер выверки | Масса детали не более, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 |
| В самоцентрирующем патроне | Без выверки По мелку По индикатору | 0,38 0,80 1,65 | 0,55 0,95 1,90 | 0,68 1,15 2,30 | 0,94 1,42 2,90 | 1,70 2,10 4,40 |
| В самоцентрирующем патроне с поджатием задним центром | Без выверки По мелку | 0,49 0,83 | 0,66 1,20 | 0,80 1,40 | 1,06 1,75 | 1,75 2,70 |
| В четырехкулачковом патроне | Без выверки По рейсмусу По индикатору |  | 0,95 1,48 2,10 | 1,05 1,70 2,50 | 1,32 2,10 3,10 | 1,92 3,10 4,50 |
| В четырехкулачковом патроне с поджатием задним центром | Без выверки По рейсмусу По индикатору |  | 1,10 1,70 2,20 | 1,30 2,00 2,80 | 1,65 2,35 3,45 | 2,30 3,50 5,00 |
| В центрах с хомутиком | Без выверки | 0,33 | 0,55 | 0,62 | 0,76 | 1,60 |
| В центрах без хомутика | Без выверки | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 0,48 | 0,95 |
| В центрах с люнетом | Без выверки | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,96 | 1,32 |
| На планшайбе с центрирующим приспособлением | Без выверки | 1,10 | 1,30 | 2,30 | 2,55 | 3,20 |

Таблица  37 - Вспомогательное время, связанное с проходом, в зависимости от

размеров станка

| Операция (переход) | Высота центров, мм |
| --- | --- |
|  | 150 | 200 | 300 |
| Обточка или расточка по 3 классу точности Обточка или расточка по 4-5 классам точности Обточка или расточка на последующие проходы Подрезка или отрезка Снятие фасок, радиусов, галтелей Нарезание резьбы резцом Нарезание резьбы метчиком или плашкой Сверление и центровка | 0,7 0,4 0,1 0,1 0,06 0,03 0,2 0,5 | 0,8 0,5 0,2 0,2 0,07 0,04 0,2 0,6 | 1,0 0,7 0,3 0,2 0,08 0,06 0,25 0,9 |

Дополнительное время , мин, вычисляют по формуле

(1.10)

где к -  процентное отношение дополнительного времени к оперативному (К) выбирают из таблицы  154.

Затраты подготовительно-заключительного времени (мин) зависят от способа установки детали, размеров станка, сложности подготовки к работе и количества режущего инструмента, применяемого при обработке партии деталей, что показано в таблице 38.

Таблица 38 - Подготовительно-заключительное время, мин, в зависимости от различных технологических условий

| Способ установки детали | Сложность подготовки к работе | Количество инструментов при наладке | Высота центров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 300 | 200 | 300 |
|  |  |  | без замены установочных приспособлений | с заменой приспособлений |
| В патроне, в центрах, на оправке | Простая | 1-2 3-4 3-4 | 7 9 10 | 9 11 12 | 10 12 15 | 12 14 17 |
|  | Средней сложности | 5-6 7-9 | 12 15 | 15 17 | 17 20 | 20 22 |
|  | Сложная | 4-5 6-8 9-12 | 18 20 23 | 20 23 27 | 22 25 30 | 26 30 35 |
| В специальном приспособлении | Простая | 1-2 3-4 3-4 | 9 11 12 | 11 13 14 | 14 16 19 | 17 19 22 |
|  | Средней сложности | 4-5 5-6 7-9 | 14 17 20 | 17 19 22 | 22 25 27 | 25 27 30 |
|  | Сложная | 6-8 9-12 | 22 25 | 26 30 | 30 35 | 35 40 |

Простая подготовка к работе - это беглое изучение чертежа и технологического процесса; инструктаж не требуется, работа выполняется без частичных переналадок.

Средняя сложность подготовки к работе требует ознакомления с чертежом и технологическим процессом; необходим краткий инструктаж; работа выполняется с одной частичной переналадкой.

Сложная подготовка к работе требует обязательного изучения чертежа и технологического процесса. Необходимо обдумать план обработки, требуется подробный инструктаж. Работу выполняют с двумя и более частичными переналадками.

Техническую норму времени (штучно-калькуляционное время) , мин, вычисляют по формуле

(1.11)

где ТО - основное время, мин;

ТВ - вспомогательное время, мин;

ТДОП - дополнительное время, мин;

ТПЗ - подготовительно-заключительное время, мин;

nШТ - количество деталей в партии.

Сумма основного и вспомогательного времени составляет оперативное время

TОП = ТО + ТВ,                                  	      	         					(1.12)

где  ТОП - оперативное время, мин;

ТО - основное время, мин;

ТВ - вспомогательное время, мин.

Сумма основного, вспомогательного и дополнительного времени составляет штучное время

TШТ = ТО + ТВ +  ТДОП,                                        		        			(1.13)

где   ТШТ - штучное время, мин;

ТО - основное время,

ТВ - вспомогательное время, мин;

ТДОП - дополнительное время, мин.

Штучное время целиком включают в норму времени на изготовление каждой детали.

В таблицах нормативов времени на различные виды работ время задается по-разному иногда в виде оперативного, иногда штучного. Тогда норму , мин,  времени вычисляют в первом случае

(1.14)

где   ТДОП - дополнительное время;

ТОП - оперативное время;

ТПЗ - подготовительно-заключительное время;

nШТ - количество деталей в партии;

во втором

(1.15)

где  ТН - норма времени;

ТШТ - штучное время;

ТПЗ - подготовительно-заключительное время;

nШТ - количество деталей в партии.

1.1 Пример расчета нормы времени на токарную обработку

Определить норму времени на изготовление чистого болта (длина нарезаемой части - 50 мм, диаметр резьбы - 16 мм). Длина болта - 90 мм, шаг резьбы - 2 мм. Материал детали - сталь 30, масса - 0,2 кг, характер обработки - по 3-му классу шероховатости поверхностей кругом. Количество деталей - 15.

Устанавливаем технологическую последовательность обработки детали.

| Номер перехода | Содержание перехода |
| --- | --- |
| А | Установить заготовку диаметром 30 мм в самоцентрирующем патроне. |
| 1 | Подрезать торец на глубину 2 мм. |
| 2 | Центровать заготовку диаметром 30 мм сверлом 3 мм на глубину 7 мм. |
| 3 | Точить заготовку с диаметра 30 мм до диаметра 18 мм на длину 88 мм (черновое точение). |
| 4 | Точить заготовку с диаметра 18 мм до 15,85 мм на длину 88 мм (чистовое точение). |
| 5 | Подрезать торец заготовки диаметром 30 мм под головку болта. |
| 6 | Точить заготовку с диаметра 30 мм до 26 мм на длину 15 мм (под головку болта). |
| 7 | Точить фаску 2x45° на диаметре 16 мм. |
| 8 | Нарезать резьбу M l6 × 2 – 6g резцом на длине 50 мм |
| 9 | Отрезать заготовку диаметром 26 мм |
| Б | Переустановить болт в самоцентрирующем патроне |
| 10 | Подрезать торец диаметром 26 мм на глубину 3 мм |
| 11 | Точить фаску 2x45° на диаметре 26 мм |

Выбор оборудования.

Для изготовления болта выбираем станок (модель 16К20).

Выбор инструмента.

Для изготовления болта пользуемся резцами Т15К6.

Выбор режима резания, расчет основного и вспомогательного времени.

Переход 1.

Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t = 2 мм, т. е. снимаем весь припуск за один проход

(i = 1).

Из таблицы 13 по характеру обработки (1-3 класс шероховатости поверхности) и диаметру обрабатываемой детали до 30 мм выбираем максимальное значение подачи S  = 0,25 мм/об. Скорость резания выбираем из таблицы  15, поскольку для обработки были выбраны резцы из стали Т15К6. По принятой подаче S = 0,25 мм/об и глубине резания t  = 2 мм табличная скорость резания v = 220 м/мин. Выбранная скорость резания дана из условий обработки углеродистой конструкционной стали с временным сопротивлением σВ = 65 кгс/мм2.

Стали марки 30 соответствует предел прочности (временное сопротивление) σВ = 48 кгс/мм2. Следовательно, необходимо внести поправку на измененные условия резания. Поправочный коэффициент (KМ) для обработки углеродистой конструкционной стали с пределом прочности σВ равным до 55 кгс/мм2 (таблица 5) составляет KМ =1,7. Тогда, расчетная скорость резания

VР = V · KМ = 220 · 1,7 = 374 м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

мин -1

Принимаем максимальное паспортное число оборотов для токарного станка 16К20 (таблица 30)  n = 1600 мин -1.

Корректируем скорость резания.

Корректируем подачу. Используя табл. 15, принимаем  S = 0,6 мм/об.

Расчет основного времени.

Определяем расчетную длину обрабатываемой поверхности по формуле (1.9). Взяв значение величины врезания и перебега у = 3 мм из таблицы  31, получим

мм

Подставив полученные значения режима резания в формулу (1.7), получим

мм

Определение вспомогательного времени.

По таблице 36 определяем вспомогательное время на установку и снятие детали при точении в самоцентрирующем патроне с выверкой по мелку при массе детали до 1 кг

TВ = 0,8 мин.

Вспомогательное время, связанное с проходом (таблица 37) при подрезке торца детали на станке с высотой центров 200 мм

ТВ = 0,2 мин.

Полное вспомогательное время на переход

ТВ = 0,8 + 0,2 = 1 мин.

Переход 2.

Основное время центровки детали (таблица 35) при диаметре детали до 40 мм (26 мм)

ТО = 0,08 мин.

Вспомогательное время, связанное с проходом (таблица 37)

ТВ = 0,6 мин.

Переход 3.

Назначение режима резания. Определяем припуск на обработку по формуле (1.1)

мм

Назначаем глубину резания t = 6 мм, т. е. снимаем весь припуск за один проход, тогда i = 1.

Из таблицы 1 по принятой глубине резания 6 мм (до 8 мм) и диаметру обрабатываемой детали 30 мм (до 40 мм) выбираем подачу S = 0,3 мм/об.

Скорость резания выбираем Из таблицы  4 по принятой подаче S = 0,3 мм/об и глубине резания t = 6 мм и v =178 м/мин.

Умножаем скорость резания на поправочный коэффициент в зависимости от марки обрабатываемой стали Км  =1,7 (таблица 5)

Vр = 178  · 1,7 = 302,6 м/мин.

Рассчитываем число оборотов детали по формуле (1.5)

мин -1

Принимаем ближайшее (меньшее) паспортное значение числа оборотов n = 1600 мин -1 (таблица 30).

Расчет основного времени. Определяем длину обрабатываемой поверхности с учетом врезания и перебега по формуле (1.9). Из таблицы 31 врезание и перебег составляет 8 мм при глубине резания t = 6 мм. Тогда

L = 88 + 8 = 96 мм.

Основное время рассчитываем по формуле (1.7)

мин.

Определение вспомогательного времени. Согласно таблице 37 при работе на станке с высотой центров 200 мм вспомогательное время, связанное с проходом, для обработки по 4-5 классам точности ТВ = 0,5 мин.

Переход 4.

Назначение режима резания. Определяем припуск на обработку по формуле (1.1)

мм

Принимаем глубину резания  t  = 0,7 мм.

Тогда по формуле (1.2)

Принимаем .

Из таблицы  2 по глубине резания t до 1 мм и диаметру обрабатываемой детали до 30 мм (18 мм) выбираем подачу S = 0,1 мм/об.

Скорость резания при обтачивании стали углеродистой конструкционной σВ= 65 кгс/мм2 (таблица 3) при подаче до 0,15 мм/об (0,1 мм/об) и глубине резания 0,7 мм составляет 203 м/мин.

Введя поправочный коэффициент для измененных условий резания КВ = 1,7, получим v = 203 . 1,7 = 345 м/мин.

Рассчитываем число оборотов по формуле (1.5)

мин -1

Предельное число оборотов станка (модель 16К20) в минуту - 1600. Поэтому принимаем n =1600 мин -1. Корректируем скорость резания.

м/мин

Корректируем подачу. Используя табл. 4, принимаем  S = 0,8 мм/об.

Расчет основного времени. Величина врезания и перебега по таблице 31 для глубины резания до 1 мм составляет 2 мм. Длина обрабатываемой поверхности с учетом врезания и перебега

L = 88 + 2 = 90 мм.

Подставляем полученные значения в формулу (1.7)

мин.

Определение вспомогательного времени. Согласно таблице 37 вспомогательное время на обточку по 4-5 классам точности при работе на станке с высотой центров 200 мм . ТВ = 0,5 мин на первый проход и ТВ = 0,3 мин на второй проход .

Вспомогательное время на переход

ТВ = 0,5 + 0,3 = 0,8 мин.

Переход 5.

Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t = 2 мм, т. е. снимаем весь припуск за один проход

(i = 1).

Из таблицы 13 по характеру обработки (1-3 класс шероховатости поверхности) и диаметру обрабатываемой детали до 30 мм выбираем максимальное значение подачи S  = 0,25 мм/об. Скорость резания выбираем из таблицы 15, поскольку для обработки были выбраны резцы из стали Т15К6. По принятой подаче S = 0,25 мм/об и глубине резания t = 2 мм табличная скорость резания v = 220 м/мин. Выбранная скорость резания дана из условий обработки углеродистой конструкционной стали с временным сопротивлением σВ =65 кгс/мм2.

Стали марки 30 соответствует предел прочности (временное сопротивление) σв = 48 кгс/мм2. Следовательно, необходимо внести поправку на измененные условия резания. Поправочный коэффициент (KМ) для обработки углеродистой конструкционной стали с пределом прочности σВ равным до 55 кгс/мм2 (таблица 5) составляет 1,7. Стало быть, расчетная скорость резания

VР = V · КМ = 220 · 1,7 = 374 м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

мин -1

Принимаем максимальное паспортное число оборотов для токарного станка 16К20 (таблица 30)  n = 1600 мин -1.

Корректируем скорость резания.

Корректируем подачу. Используя таблицу 15, принимаем  S = 0,6 мм/об.

Расчет основного времени.

Определяем расчетную длину обрабатываемой поверхности по формуле (1.9). Взяв значение величины врезания и перебега у = 3 мм из таблицы  31, получим

мм.

Подставив полученные значения режима резания в формулу (1.7), получим

мм.

Определение вспомогательного времени.

Вспомогательное время, связанное с проходом (таблица 37) при подрезке торца детали на станке с высотой центров 200 мм.

ТВ = 0,2 мин.

Переход 6.

Назначение режима резания. Определяем припуск на обработку по формуле (1.1)

мм

Принимаем глубину резания  t  = 1 мм. Тогда i = 2. Из таблицы 2 по глубине резания t = 1 мм и диаметру обрабатываемой поверхности 30 мм принимаем величину подачи S = 0,12 мм/об.

Скорость резания Из таблицы  4 для подачи S до 0,15 мм/об (0,12 мм/об), глубине резания t = 1 мм составляет 203 м/мин. Введя поправочный коэффициент, получим v = 203 · 1,7 = 345 м/мин.

По формуле (1.5) число оборотов

мин -1.

Принимаем паспортное значение (таблица 30) числа оборотов n = 1600 мин -1. Предельное число оборотов станка (модель 16К20) в минуту - 1600. Поэтому принимаем n =1600 мин -1. Корректируем скорость резания.

м/мин.

Корректируем подачу. Используя табл. 4, принимаем  S = 0,5 мм/об.

Расчет основного времени. Величина врезания и перебега для глубины резания 1 мм при обработке проходными резцами (Из таблицы  31) составляет у = 2 мм.

Тогда L  = 15 + 2 = 17 мм. Подставив полученные значения в формулу (1.7), получим

.

Определяем вспомогательное время. Согласно таблице 37,

ТВ = 0,5 мин.

Переход 7.

Определение основного времени.

При проточке фасок работа производится с ручной переменной подачей числа проходов предыдущей или последующей обработки. В связи с этим режим резания при этом не устанавливается. Основное время на снятие фасок показано в таблице 33. По данным таблицы, основное время на снятие фаски при диаметре детали до 20 мм (16 мм) и ширине фаски 2 мм,  ТО = 0,08 мин.

Определение вспомогательного времени. Вспомогательное время, связанное с проходом, при работе на станке с высотой центров 200 мм (таблица 37) ТВ = 0,07 мин.

Переход 8.

Назначение режима резания. Подача при нарезании резьбы резцом Т15К6 равна шагу резьбы, т. е. S = 2 мм/об.

Из таблицы  28 по диаметру резьбы 16 мм выбираем v = 32 м/мин.

По формуле (1.5) число оборотов

мин -1.

Принимаем ближайшее меньшее паспортное значение числа оборотов п = 50 мин -1 (таблица 30). Принимаем i = 4 (таблица 30).

Расчет основного времени. Длину обрабатываемой поверхности с учетом врезания и перебега определяем по формуле (1.9). Величину врезания и перебега по таблице 32, по шагу резьбы 2 мм/об, при работе плашкой у = 6 мм.

Тогда L = 50 + 6 = 56 мм.

Подставляя полученные значения в формулу (1.8), получим

.

Определение вспомогательного времени. Вспомогательное время, связанное с проходом, по таблице 37 (при нарезании резьбы резцом)

ТВ = 0,04 · 4 = 0,16 мин.

Переход 9.

Назначение режима резания. Глубина резания при отрезке равна ширине резца. Приняв ширину резца равной 3 мм, получим t = 3 мм. По таблице 16 при обработке незакаленной стали диаметром до 40 мм (26 мм) назначим подачу S = 0,12 мм/об.

Согласно таблице 17 по подаче S = 0,12 мм/об скорость резания v = 36 м/мин. Введем поправку на скорость для измененных условий резания

Vр = 36 . 1,7 = 61 м/мин.

Рассчитываем число оборотов по формуле (1.5)

Принимаем ближайшее паспортное значение числа оборотов

n = 770 мин -1.

Расчет основного времени. Длина обрабатываемой детали с учетом врезания и перебега

Основное время рассчитываем по формуле (1.7)

Определение вспомогательного времени. Вспомогательное время, связанное с проходом, из таблицы  37 составляет ТВ = 0,2 мин.

Переход 10.

По своему содержанию этот переход соответствует ранее рассчитанному первому переходу. Поэтому принимаем основное время ТО = 0,02 мин. Вспомогательное время, связанное с проходом, ТВ= 0,2 мин. Та кое же время на установку, выверку и снятие детали ТВ = 0,8 мин. Полное вспомогательное время на переход

ТВ = 0,2 + 0,8 = 1 мин.

Переход 11.

Определение основного времени. По таблице 33 основное время на снятие фаски на диаметре 26 мм (до 40 мм) и ширине фаски 2 мм ТО = 0,13 мин.

Определение вспомогательного времени. Вспомогательное время, связанное с проходом (таблица 37), ТВ = 0,07 мин.

Определяем полное основное время на операцию

ТО  = 0, 02 + 0, 08 + 0,2 + 0,75 + 0,02 + 0,02 + 0,08 + 0,87 + 1, 93 + 0,02 + 0,07 =

= 4,12 мин.

Вспомогательное время на всю операцию

ТВ = 1 + 0,6 + 0,5 +0,8 + 0,2 + 0,5 + 0,07 + 0,16+0,2 +1,0 + 0,07 = 5,10 мин.

Оперативное время рассчитываем по формуле (1.12)

ТОП  =  ТО + ТВ = 4,12 + 5,10 = 9,22 мин.

Дополнительное время - по формуле (1.10), выбрав из таблицы 154,

К = 8 %,

.

Подготовительно-заключительное время определяем по таблице 38. Для станка с высотой центров 300 мм и простой подготовки к работе ТП.З = 9 мин.

Штучное время рассчитываем по формуле (1.13)

TШТ = ТО + ТВ + ТДОП =  4,12 + 5,10 + 0,74 = 9,96 мин.

Определяем норму времени по формуле (1.11) при условии, что надо обработать 15 деталей (пШТ = 15)

.

2 Нормирование сверлильных работ

Сверлильные станки широко применяют на ремонтных предприятиях. Конструкция таких станков, их габариты и устройство обусловливают назначением. Для сверления небольших отверстий используют станки настольного типа. Для более крупных и разнообразных по характеру сверлильных работ применяют вертикально-сверлильные станки больших габаритов и мощности.

При обработке крупных и тяжелых деталей во избежание перемещения их при последовательной обработке нескольких отверстий, расположенных в одной плоскости, используют радиально-сверлильные станки с поворачивающимся вокруг колонки рукавом и перемещающейся вдоль рукава сверлильной головкой.

При массово-поточном производстве для выполнения ограниченного количества технологических операций применяют специализированные сверлильные станки. Применение сверлильных станков не ограничивается операцией сверления отверстий. На них, особенно на универсальных станках, можно выполнять дальнейшую обработку отверстий, а также ряд других технологических операций, не связанных с обработкой отверстий.

На современных сверлильных станках выполняют сверление глухих и сквозных отверстий, рассверливание и зенкование их; растачивание предварительно просверленных отверстий резцом, укрепленном на шпинделе; развертывание цилиндрических и конических отверстий, применяемое для получения необходимой точности и чистоты поверхности.

В процессе образования отверстий на сверлильных станках сверло совершает вращательное (главное) и поступательное (движение подачи) движения. При сверлении на токарных станках главное движение выполняет деталь, закрепленная в шпинделе станка, а движение подачи - сверло, закрепленное в задней бабке.

Режущие кромки сверла срезают тонкие слои металла у неподвижно закрепленной детали, образуя стружку, которая, завиваясь по спиральным канавкам сверла, выходит из обрабатываемого отверстия.

Сверло по сравнению с другими режущими инструментами работает в более тяжелых условиях, так как затрудняется отвод стружки и подвод охлаждающе-смазывающей жидкости.

В отличие от резца сверло не однолезвийное, а многолезвийное. При сверлении участвуют не только два главных лезвия, но и лезвие перемычки, а также два вспомогательных на направляющих ленточках сверла, что весьма усложняет образование стружки.

В начале обработки передняя поверхность сверла сжимает прилегающие к ней частицы металла. Затем, когда давление, создаваемое сверлом, становится большим, чем силы сцепления частиц металла, происходит отделение их от обрабатываемой поверхности и образование стружки.

Наибольшее сопротивление резанию при сверлении обычно оказывает перемычка (поперечная кромка) сверла, которая увеличивается с увеличением его диаметра. Поэтому отверстия больших диаметров рекомендуется сверлить сверлом малого диаметра, а затем рассверливать их под заданный размер. В этом случае перемычка сверла не работает, в результате улучшаются условия резания. Например, отверстие диаметром 30 мм следует сначала сверлить сверлом 10-15 мм, а затем рассверливать до окончательного размера.

Рассверливание отверстий с малым припуском (0,5- 1 мм) не только невыгодно, но подчас и невозможно. Так как направляющие ленточки сверла вблизи режущих кромок очень быстро изнашиваются, сверло начинает заклиниваться и может сломаться.

Широко применяют подточку перемычки, что облегчает врезание сверла в металл. В результате скорость резания повышается на 10-15 %. Двойная заточка сверла также дает возможность увеличить скорость резания в среднем на 15-25 %. Это объясняется тем, что режущая кромка становится длиннее, улучшается отвод тепла и уменьшается удельная нагрузка на режущие кромки.

Подточка направляющей ленточки снижает трение, что уменьшает ее износ на границе с режущей кромкой.

Назначение режима резания. Основные элементы режима при сверлении - глубина, подача и скорость.

Глубиной резания при сверлении в сплошном материале считается половина диаметра сверла

(2.1)

При рассверливании глубину резания вычисляют по формуле

(2.2)

где   DCB - диаметр сверла (зенкера), мм;

d0TB - диаметр рассверливаемого отверстия, мм.

Подача - величина перемещения сверла вдоль оси за один его оборот (или за один оборот детали при сверлении на токарном станке, в мм/об). Величина подачи при сверлении зависит от заданной чистоты и точности обработки, материала, прочности и жесткости системы станок - инструмент - деталь.

Скорость резания при сверлении представляет собой окружную скорость сверла относительно заготовки (детали). Величина скорости резания зависит от обрабатываемого материала, диаметра сверла, подачи, глубины сверления и охлаждения.

Рекомендуемые технологически допустимые величины подач приведены в таблице 20 (для сверления), 21 (для рассверливания), 39 (для зенкерования) и 40 (для развертывания). Подачи выбирают по обрабатываемому материалу и диаметру режущего инструмента. Скорость резания и число оборотов при зенкеровании показаны в таблице 41.

Таблица 39 - Рекомендуемые величины подач при зенкеровании, мм/об

| Диаметр зенкера не более, мм | Сталь, σВ до 100 кгс/мм" | Сталь, σ3 свыше 110 кгс/мм2 | Чугун, НВ до 200,бронза | Чугун, НВ свыше 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
| 20 | 0,6 | 0,45 | 0,9 | 0,6 |
| 25 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
| 30 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,8 |
| 35 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
| 40 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 1,0 |
| 50 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 1,2 |

Таблица  40 - Рекомендуемые величины подач при развертывании, мм/об

| Диаметр отверстия не более, мм | Сталь, σВ до 80 кгс/мм2 | Сталь, σз, свыше 80 кгс/мм2 | Чугун, НВ не более 200, бронза | Чугун, НВ свыше 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,6 |
| 10 | 0,65 | 0,5 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 1,5 |
| 20 | 1,1 | 0,9 | 2,0 | 1,7 |
| 25 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 1,9 |
| 30 | 1,4 | 1,1 | 2,4 | 2,0 |
| 40 | 1,6 | 1,3 | 2,6 | 2,2 |
| 50 | 1,9 | 1,5 | 2,7 | 2,6 |
| 60 | 2,1 | 1,7 | 2,9 | 2,8 |
| 80 | 2,4 | 1,9 | 3,4 | 3,2 |

Скорости резания при сверлении в сплошном материале вычисляют по диаметру сверла и принятой подаче (таблица 22), скорости резания при рассверливании - по глубине резания сверла, диаметру рассверливаемого отверстия и принятой подаче (таблица 23).

Скорость резания при зенкеровании вычисляют по диаметру зенкера и подаче (таблица 40), при развертывании - по диаметру развертки и принятой подаче (таблица 42). В указанных таблицах показаны и значения чисел оборотов сверла, соответствующие выбранным скоростям резания. Вычисляют число оборотов для случаев сверления и рассверливания по формуле (5.15). Скорости резания (числа оборотов), указанные в табл. 22, 23, 41 и 42, необходимо умножать на поправочные коэффициенты в зависимости от условий обработки (таблица 5-9 и 43).

Под нормальной длиной обработки понимают такую длину отверстия, которая не превышает трех диаметров (сверла, развертки и т. п.). С увеличением длины условия работы инструмента ухудшаются, увеличивается трение ленточек инструментов о стенки отверстия, затрудняется подвод охлаждающей жидкости к месту резания, что вызывает перегрев инструмента.

Таблица  41 - Скорость резания и число оборотов при зенкеровании, в м/мин

и в мин -1 соответственно

| Диаметр зенкера не более | Подача не более, мм/об |
| --- | --- |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверив выбранное или рассчитанное число оборотов на соответствие паспортным данным станка по таблице 44 и 45, приступают к определению нормы времени.

Расчет основного времени.

После установления режима резания вычисляют основное (машинное) время , мин, по формуле

(2.3)

где  L - глубина обработки с учетом врезания и выхода инструмента, мм;

п - число оборотов инструмента в минуту;

S - подача на один оборот, мм/об.

Определяем глубину сверления с учетом врезания и выхода сверла по формуле L = l + у1 + у2,                                                                                                    (2.4)

где  у1 + у2 - величина врезания и выхода сверла (инструмента), мм.

Величину врезания и выхода инструмента определяют по таблице 47 в зависимости от характера работы и диаметра инструмента.

Определение нормы времени.

Норму времени вычисляют по формуле (1.11).

Вспомогательное время на установку и снятие детали определяют по таблице 48, время (мин), связанное с проходом, - по таблице 49.

Затраты времени для деталей более 20 кг даны на установку с применением подъемно-транспортных приспособлений.

Дополнительное время вычисляют по формуле (1.10), выбирая по таблице 154 процентное соотношение дополнительного времени к оперативному к = 6%. Подготовительно - заключительное время указано в таблице 50.

Таблица 42 - Скорость резания (м/мин) и число оборотов (мин-1) при сверлении углеродистой конструкционной стали σВ = 65 кг/мм2 (сверло из стали Р9; без охлаждения)

| Диа-метр сверла не более, мм | Подача S не более, мм/об |
| --- | --- |
|  | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0, 12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 5 | 50 3154 | 39 2501 | 36 2266 | 33 2090 | 31 1940 | 28 1708 | 23 1454 | 20 1285 | 19 1200 |  |  |
| 8 |  |  | 39 1540 | 36 1430 | 33 1320 | 29 1165 | 25 990 | 22 878 | 21 815 | 19 764 | 17 664 |
| 10 |  |  | 42 1350 | 39 1248 | 36 1154 | 32 1016 | 27 865 | 24 767 | 22 712 | 20 637 | 18 582 |
| 12 |  |  |  |  | 39 1035 | 34 910 | 29 775 | 26 688 | 24 638 | 22 575 | 20 523 |
| 16 |  |  |  |  |  | 37 740 | 32 628 | 28 558 | 26 518 | 23 464 | 21 424 |
| 20 |  |  |  |  |  | 37 596 | 32 506 | 28 450 | 26 418 | 23 374 | 21 342 |
| 24 |  |  |  |  |  | 40 535 | 34 455 | 30 404' | 28 375 | 25 336 | 23 306 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 319 | 28 296 | 25 268 | 23 244 |

Примечание. В таблицах 89, 90, 91 и 92 в числителе указана скорость резания и, в знаменателе - число оборотов п.

Таблица  43 - Скорость резания и число оборотов при развертывании, м/мин

| Подача не более, мм/об | Диаметр развертки не более, мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 44- Значения поправочных коэффициентов в зависимости от условий

обработки

| Глубина отверстия в диаметрах сверла | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 10D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,6 | 0,50 |

Таблица 45 - Паспортные данные вертикально-сверлильных станков

| Основные параметры вертикально-сверлильных станков | Модель |
| --- | --- |
|  | 2А106 | НС-12А | 2118 | 2А125 | 2А135 | 2150 |
| Наибольший диаметр сверления, мм Вылет шпинделя, мм Наибольший ход шпинделя, мм Скоростей шпинделя Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту Число подач шпинделя (вид подачи) Пределы подач, мм/об Мощность электродвигателя, кВт | 6 125 75 6 1545-15000 Ручная 0,60 | 12 175 100 5 450-4500 Ручная 0,65 | 18 200 150 6 310-2975 1 0,2 1,0 | 25 250 175 9 97-1360 9 0,1-0,81 2,8 | 35 300 225 9 68-1100 11 0,115-1,6 4,5 | 50 330 320 6 46-475 10 0,15-1,2 7,5-8,2 |

Таблица 46 - Паспортные данные радиально-сверлильных станков

| Основные параметры радиально-сверлильных станков | 2А53 | 2Г53 | 2А56 | 2А55 | 257 | 258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр сверления, мм Наибольший вылет шпинделя, мм Величина вертикального перемещения шпинделя, мм Скоростей шпинделя Пределы чисел оборотов в минусу Число подач Пределы подач, мм/об Мощность электродвигателя, кВт | 35 1200 300 12 50-2240 8 0,06-1,22 2,8 | 35 3000 350 19 . 30-1700 18 0,03-1,2 4,5 | 50 1250 350 12 2,0-1680 9 0,15-1,2 5,5 | 50 1500 350 19 30-1700 12 0,05-2,2 4,5 | 75 2000 450 22 11-1400 18 0,037-2,0 7,0 | 100 3000 500 21 9-1000 18 0,01-2,12 14,0 |

Таблица  47 - Величина врезания и выхода инструмента при сверлении, мм

| Операция | Диаметр инструмента не более, мм |
| --- | --- |
|  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Сверление на проход Сверление в упор Засверливание Зенкерование Развертывание на проход Развертывание в упор | 2 1,5 | 2,5 2 15 2 | 5 4 18 2 | 7 6 3 22 2 | 8 7 4,8 4 26 2 | 10 9 6 5 30 3 | 12 11 7,2 5 33 3 | 15 14 9 6 38 4 | 18 17 11 6 45 4 | 23 21 17 8 50 5 | 17 8 50 5 | 20 8 50 5 |

Таблица 48 - Вспомогательное время на установку и снятие детали, мин

| Установка детали | Масса детали не более, кг |
| --- | --- |
|  | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 50 | 80 |
| В тисках с винтовым зажимом | 0,50 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |  |  |
| В тисках с пневматическим зажимом | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |  |  |
| На столе без крепления | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 1,3 | 1,4 |
| На столе с креплением болтами и планками | 0,95 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 3,3 |
| Сбоку стола с креплением болтами и планками | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,5 |  |
| В самоцентрирующем патроне | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,35 |  |  |
| В кондукторе | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,2 |  |

Таблица 49 - Время, связанное с проходом инструмента, мин

| Условия работы | На первое отверстие | На каждое последующее отверстие того же диаметра при сверлении в одной или нескольких деталях |
| --- | --- | --- |
|  | для станков с наибольшим диаметром сверления, мм |
|  | 12 | 25 | 50 | 12 | 25 | 50 |
| Сверление по разметке Сверление по кондуктору Рассверливание, зенкерование Развертывание | 0,12 0,10 0,08 0,10 | 0,14 0,12 0,10 0,12 | 0,16 0,13 0,12 0,15 | 0,05 0,04 0,03 0,04 | 0,06 0,05 0,04 0,05 | 0,07 0,06 0,05 0,07 |

Таблица 50 - Подготовительно-заключительное время при сверлении, мин

| Установка деталей | Наибольший диаметр просверливаемого отверстия, мм |
| --- | --- |
|  | 12 | 20-50 | 50-75 |
| На столе без крепления На столе с креплением болтами и планками В тисках В самоцентрирующем патроне В кондукторе Сбоку стола с креплением болтами и планками | 3 4 5 | 4 5 6 8 9 13 | 5 6 7 9 10 20 |

Таблица 51 - Поправочные коэффициенты на скорость резания (число оборотов) при сверлении различных марок стали (kM)

| Сталь | Предел прочности σв, кг/мм2 |
| --- | --- |
|  | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 |
| Углеродистая конструкционная | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |  |
| Хромоникелевая | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Углеродистая инструментальная |  |  | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 52 - Поправочные коэффициенты на скорость резания (число оборотов) при сверлении серого чугуна различной твердости (kM ) даны в отношении углеродистой конструкционной стали σВ = 65 кг/мм2

| Твердость НВ | 120-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент kM | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |

2.1 Пример расчета нормы времени на сверлильную обработку

Определить норму времени  на сверление шести отверстий диаметром 8,4 мм в новом месте, между старыми отверстиями в ступице ведомых дисков сцепления двигателя ЗИЛ-4331. Материал детали - сталь 40ХН, вес - 0,6 кг, количество деталей в партии - 50 шт.

Устанавливаем технологическую последовательность обработки детали на  вертикально-сверлильном станке 2А135 с креплением в тисках с пневматическим зажимом.

| Номер перехода | Наименование перехода |
| --- | --- |
| А 1 2 Б 3 | Установить деталь Сверлить шесть сквозных отверстий диаметром 8,4 мм на глубину 19 мм Зенкеровать шесть отверстий зенкером диаметром 16 мм на глубину 2 мм Переустановить деталь в тисках Зенкеровать шесть отверстий с другой стороны зенкером диаметром 16 мм на глубину 2 мм |

Рассчитываем основное и вспомогательное время выполнения отдельных переходов.

Переход 1.

Устанавливаем режим резания.

Глубину резания определяем по формуле (2.1)

мм

Из таблицы 20 по диаметру сверла до 10 мм (8,4 мм) и обрабатываемому материалу стали с временным сопротивлением σв = 90 - 110 кг/мм2 (стали 40ХН соответствует временное сопротивление σв = 100 кг/мм2,(см. Приложение А) выбираем подачу S = 0,16 мм/об.

Из таблицы 42 по диаметру сверла и подаче выбираем скорость резания V = 24 м/мин и число оборотов п =767 мин-1.

Поправочный коэффициент на измененные условия резания для хромоникелевой стали с временным сопротивлением σВ = 100 кг/мм2 по таблице 93 будет kИ = 0,6; тогда

п  = 767· 0,6 = 460 мин-1.

Скорость резания не пересчитываем, так как в формулу основного времени входит число оборотов.

Расчет основного времени.

Определяем глубину сверления с учетом врезания и выхода сверла по формуле (2.4), взяв величину врезания и выхода из таблицы 47 по диаметру сверла (инструмента) 10 мм при сверлении на проход у1 + у2 = 5 мм, тогда

L = l + у1 + у2 = 19 + 5 = 24 мм.

Рассчитываем основное время по формуле (2.3)

мин.

Для шести отверстий

ТО = 0,33 · 6 = 1,98 мин.

Определяем вспомогательное время.

По таблице 48 вспомогательное время на установку и снятие детали при обработке в тисках с пневматическим зажимом при ее весе до 3 кг составляет ТВ = 0,4 мин.

По таблице 49 вспомогательное время, связанное с проходом при сверлении по разметке на вертикально-сверлильном станке 2А135, при наибольшем диаметре сверления до 50 мм (8,4 мм) ТВ =0,16 мин на первое отверстие и ТВ = 0,07 · 5 = 0,35 мин (на сверление последующих пяти отверстий одинакового размера).

Полное вспомогательное время на переход

ТВ = 0,4 + 0,16 + 0,35 = 0,91 мин.

Переход 2.

Назначаем режим резания.

Определяем глубину резания по формуле (2.2)

Из таблицы 39 по диаметру зенкера до 20 мм (16 мм) и обрабатываемому материалу стали с σВ до 100 кг/мм2 выбираем подачу S=0,6 мм/об.

Из таблицы 41 по диаметру зенкера до 20 мм и подачей 0,6 мм/об выбираем скорость резания V =2 6,2 м/мин и число оборотов n = 417 мин-1.

Умножаем полученное число оборотов на поправочный коэффициент в зависимости от марки обрабатываемого материала КМ = 0,6 (см. табл. 51)

n = 417 · 0,6 = 250 мин-1.

Рассчитываем основное время.

Определяем расчетную длину зенкерования с учетом врезания и выхода зенкера по диаметру инструмента до 20 мм (16 мм) y1 + y2 = 4 мм (см. табл. 47), тогда

L =2 + 4 = 6 мм.

Рассчитываем основное время по формуле (2.3)

мин.

Для шести отверстий
ТО = 0,04 · 6 = 0,24 мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом, при зенкеровании па вертикально-сверлильном станке с наибольшим диаметром сверления до 50 мм на первое отверстие ТВ = 0,12 мин (см. табл. 49), для зенкерования последующих пяти отверстий ТВ = 0,08 · 5 = 0,40 мин.

Полное вспомогательное время на  второй переход

ТВ = 0,12 + 0,40 = 0,52 мин.

Переход   3.

Рассчитываем основное время.

Основное время на выполнение данного перехода будет соответствовать основному времени на выполнение второго перехода

ТО  = 0,24 мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом, будет соответствовать затратам вспомогательного времени, связанного с проходом при выполнении второго перехода

ТВ  = 0,52 мин.

Вспомогательное время на переустановку детали будет соответствовать затратам вспомогательного времени, принятым в первом переходе (см. табл. 48)

ТВ = 0,4 мин.

Полное вспомогательное время на переход будет

ТВ  = 0,52+ 0,40 = 0,92 мин.

Определяем сумму основного времени на операцию по всем переходам

Т0  = 1,98 + 0,24 + 0,24 = 2,46 мин.

Определяем затраты вспомогательного времени на операцию

ТВ  = 0,91 + 0,52 + 0,92 = 2,35 мин.

Определяем оперативное время по формуле (1.12)

ТОП = 2,46 + 2,35 = 4,81 мин.

Определяем дополнительное время по формуле (1.10)

мин.

Из таблицы 50 по способу установки детали в тисках подготовительно-заключительное время ТПЗ = 5 мин.

Определяем  штучное время по формуле (1.13)

TШТ = ТО + ТВ +  ТДОП  = 2,46 + 2,35 + 2,89 = 7,7 мин.

Определяем  норму  времени  по формуле (1.11)

3 Нормирование фрезерных работ

На ремонтных предприятиях фрезерные работы выполняют на горизонтально-, вертикально- и универсально-фрезерных станках. Фрезерование представляет собой весьма распространенный и высокопроизводительный метод обработки металлов резанием при помощи фрезы, каждый зуб которой представляет собой простейший резец.

Наиболее широко распространены цилиндрические и торцовые фрезы для обработки плоскостей; дисковые и отрезные - для фрезерования пазов, уступов и резки металлов.

Главное движение при фрезеровании - вращение фрезы, движение подачи - поступательное перемещение заготовки (детали) относительно фрезы.

Фрезеруют по тем же законам резания, что и при токарной обработке. Однако при фрезеровании на зуб фрезы действуют переменные ударные нагрузки, что приводит к снижению стойкости зуба, а иногда и к его разрушению.

Назначение режима резания. Основные элементы режима резания при фрезеровании - ширина, глубина резания, подача и скорость резания.

Шириной фрезерования называют ширину обрабатываемой поверхности, выраженную в миллиметрах.

Глубина резания представляет собой толщину слоя металла, снимаемого с обрабатываемой детали за один проход фрезы. Глубину резания выбирают в зависимости от припуска на обработку и требуемой чистоты поверхности. При черновом фрезеровании весь припуск рекомендуется снимать за один проход (глубина резания t = 3-8 мм), если это допускает мощность станка. При чистовом фрезеровании глубина резания - в пределах 0,5-1,5 мм.

При глубине резания свыше 3 мм рекомендуется применять фрезы с крупными зубьями, при меньшей глубине - фрезы с мелкими зубьями. При фрезеровании грубых отливок, поковок и наплавленных мест, поверхность которых имеет твердую корку или окалину, глубина резания должна быть не менее 2 мм, так как зубья фрезы, работая по корке, быстро притупляются, выкрашиваются.

Подачей при фрезеровании называют перемещение обрабатываемой детали относительно фрезы, вращающейся вокруг своей оси. При фрезеровании различают подачу на один зуб фрезы Sz, в мм/зуб, подачу на один оборот фрезы Sоб в мм/об и минутную подачу SM в мм/мин.

Зависимость между этими подачами выражается формулами

So6 = Sz · z,                                  								(3.1)

SM = So6 · n,                               				 				(3.2)

где   z - число зубьев фрезы;

п - число оборотов фрезы в минуту.

Величина подачи существенно сказывается на производительности фрезерования. Для обдирочных проходов следует выбирать максимальную подачу. При выборе подачи для чистового фрезерования необходимо учитывать требования к чистоте поверхности, конструкции фрезы и жесткости системы станок - инструмент - деталь.

При фрезеровании нежестких деталей, с малыми опорными поверхностями, тонкими стенками и не обеспечивающими прочность закрепления табличную величину подачи надо уменьшить в 1,5-2 раза.

Скорость резания при фрезеровании - окружная скорость фрезы, измеренная по ее наибольшему диаметру. Скорость резания при фрезеровании зависит от обрабатываемого материала, материала режущей части фрезы, ее диаметра, подачи, глубины резания, числа зубьев и других факторов.

Фрезерование плоскостей.

Фрезеруют плоскости обычно цилиндрическими и торцовыми фрезами. Ширину фрезерования, как правило, устанавливают по условиям на обработку. Ширину фрезы выбирают несколько больше ширины фрезеруемой поверхности. Глубину резания вычисляют, учитывая припуск на обработку и требования к чистоте.

Подачу на оборот фрезы при обработке цилиндрическими фрезами вычисляют по таблице 50 в зависимости от вида обработки, принятой глубины резания, диаметра и количества зубьев фрезы.

При обработке торцовыми фрезами подачу устанавливают по таблице 51 в зависимости от обрабатываемого материала, вида обработки, принятой глубины резания, диаметра и количества зубьев фрезы.

Скорость резания при обработке плоскостей цилиндрическими фрезами вычисляют по таблице 52 в зависимости от принятой глубины резания, подачи, диаметра, количества зубьев и ширины фрезы.

Скорость резания при обработке плоскостей торцовыми фрезами находят по таблице 53 в зависимости от принятой глубины резания, подачи, диаметра и количества зубьев фрезы. В указанных таблицах приведены также и значения чисел оборотов.

Выбранные из таблиц скорости резания и числа оборотов должны быть откорректированы, если условия обработки отличаются от условий, предусмотренных таблицами. Корректирование заключается в умножении табличной скорости и числа оборотов на соответствующие коэффициенты. Значения их указаны в таблице 5 - 8.

Фрезерование пазов и уступов. Прямоугольные пазы и уступы фрезеруют дисковыми или концевыми фрезами. Ширину фрезерования устанавливают в соответствии с условиями на обработку и в связи с этим выбирают фрезу по ширине равной ширине паза, а при обработке уступа - несколько больше ширины фрезеруемой поверхности.

# Фрезерование шлицев на валах небольших диаметров

Фрезерование шлицев на валах небольших диаметров (до 100 мм) обычно производится за один рабочих ход, больших диаметров — за два рабочих хода. Черновое фрезерование шлицев, в особенности больших диаметров, иногда производится фрезами на горизонтально-фрезерных станках, имеющих делительные механизмы.

Фрезеровать шлицы можно способом, изображенным на рис. 1.30, б, позволяющим применять более дешевые фрезы, чем фреза, изображенная на рис. 1.30, а.

Более производительным способом является одновременное фрезерование двух шлицевых канавок двумя дисковыми фрезами специального профиля (рис. 1.30, в).

Чистовое фрезерование шлицев дисковыми фрезами производится только в случае отсутствия специального станка или инструмента, так как оно не дает достаточной точности по шагу и ширине шлицев.

Более точное фрезерование шлицев производится методом обкатки при помощи шлицевой червячной фрезы (рис. 1.30, г). Фреза помимо вращательного движения имеет продольное перемещение вдоль оси нарезаемого вала. Этот способ является наиболее точным и наиболее производительным.

Окончательная обработка шлицев по методу обкатки производится чистовым фрезерованием червячными шлицевыми фрезами высокого класса точности (АА и А).

При центрировании втулки (или зубчатого колеса) по внутреннему диаметру шлицев вала как червячная, так и дисковая фреза должна иметь «усики», вырезающие канавки у основания шлица, чтобы не было заедания во внутренних углах; эти канавки необходимы также при шлифовании по боковым сторонам и внутреннему диаметру.

Шлицестрогание реализуется, как правило, на специальных станках полуавтоматах, которые могут работать как отдельно, так и будучи встроенные в автоматическую линию. Этим методом чаще всего обрабатываются сквозные шлицы или шлицы, у которых предусмотрен выход для резцов.

Все шлицы нарезаются одновременно. При этом обработка ведется набором фасонных резцов, установленных с возможностью перемещаться в радиальном направлении. Число резцов равно числу пазов нарезаемого вала.

Таблица 53 - Значения подач при обработке цилиндрическими фрезами

| Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Черновая обработка | Получистовая обработка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина резания не более, мм |
|  |  | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 60 | 16 8 | 1,28-0,64 1,20-0,64 | 0,80-0,48 0,96-0,56 |  | 0,48-1,28 0,24-0,64 | 0,8-1,6 0,4-0т8 |
| 75 | 18 8 | 1,44-0,72 | 0,90-0,54 1,20-0,64 |  | 0,54-0,96 0,24-0,64 | 0,9-1,8 0,4-0,8 |
| 90 | 20 8 | 1,60-0,80 | 1,60-1,0 1,60-0,80 | 1,20-0,64 | 0,60-1,0 0,24-0,64 | 1,0-2,0 0,4-0,8 |

Таблица  54 - Значения подач при обработке торцовыми фрезами

| Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Черновая обработка | Получистовая обработка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина резания не более, мм |
|  |  | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| Сталь |
| 60 | 16 10 18 | 1,6-0,96 1,5-0,80 1,8-1,08 | 1,28-0,8 1,2-0,60 1,44-0,9 |  | 0,64-1,00 0,48-0,80 0,8-1,20 | 0,80-1,20 0,54-0,96 0,96-1,44 |
| 75 | 10 20 | 1,5-0,80 2,0-1,20 | 1,2-0,6 1,6-1,0 | 1,0-0,5 | 0,48-0,80 0,96-1,44 | 0,54-0,96 1,20-1,60 |
| 90 | 12 | 1,8-0,96 | 1,44-0,72 | 1,2-0,6 | 0,54-0,96 | 0,64-1,00 |
| 110 | 12 | 1,8-0,96 | 1,44-0,72 | 1,2-0,6 | 0,54-0,60 | 0,64-1,00 |
| Чугун |
| 60 | 16 10 18 | 3,2-1,6 2,5-1,6 3,6-1,8 | 2,4-1,6 2,0-1,2 2,70-1,44 |  | 0,8-1,00 0,54-0,96 0,96-1,44 | 0,96-1,44 0,64-1,00 1,20-1,60 |
| 75 | 10 20 | 2,5-1,5 4,0-2,0 | 2,0-1,20 3,0-1,60 | 1,8-1,0 | 0,54-0,96 1,2-1,60 | 0,64-1,00 1,44-1,80 |
| 90 | 12 | 3,0-1,8 | 2,4-1,44 | 2,16-1,2 | 0,64-1,00 | 0,80-1,20 |
| 110 | 12 | 3,0-1,8 | 2,4-1,44 | 1,8-1,2 | 0,64-1,00 | 0,80-1,20 |

Глубину резания вычисляют, учитывая припуск на обработку.

Скорость резания и число оборотов при фрезеровании плоскостей цилиндрическими фрезами (фреза Р9 с охлаждением) показана ниже (таблица 55).

Скорость резания и число оборотов при фрезеровании плоскостей торцевой фрезой (Р9 с охлаждением) следующая (таблица 56).

При фрезеровании пазов и уступов дисковыми фрезами подачу на оборот фрезы берут из таблицы 57 в зависимости от принятой глубины резания, диаметра и количества зубьев фрезы и ширины паза.

Таблица  55 - Скорость резания, м/мин и число оборотов, мин-1  при обработке цилиндрическими фрезами углеродистой конструкционной стали σв= 65 кг/мм2

| Диаметр фрезы, мм | Ширина фрезы, мм | Подача не более, мм/об | Глубина фрезерования не более, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 5 | 8 |
| 60 | 50 | 1,28 0,80 0,40 0,32 | 46 49 55 59 | 245 256 285 314 | 39 44 48 51 | 207 222 250 274 | 33 36 41 44 | 180 192 216 234 |
| 75 | 60 | 1,44 0,90 0,54 0,32 | 49 52 59 64 | 205 223 250 274 | 42 44 51 55 | 177 190 216 234 | 36 39 43 48 | 154 164 185 202 |
| 90 | 70 | 1,60 1,00 0,60 0,40 | 52 56 63 68 | 182 198 223 240 | 44 48 54 57 | 157 170 187 205 | 39 42 47 50 | 136 143 165 180 |

Таблица  56 - Скорость резания, м/мин и число оборотов, мин-1  при обработке

торцовыми фрезами углеродистой конструкционной стали σв= 65 кг/мм2

| Диаметр фрезы, мм | Подача не более, мм/об | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 8 |
| 60 | 1,28 0,80 0,48 0,32 1,44 | 45,5 49,6 55,3 60,0 46,5 | 242 262 293 318 197 | 43,0 47,2 52,4 56,6 43,6 | 228 250 278 302 186 |  |  |
| 75 | 0,90 0,54 0,36 2,00 | 50,6 56,5 61,0 45,0 | 214 240 260 158 | 48,2 53,4 59,0 42,5 | 210 226 250 150 | 39,1 | 138 |
| 90 | 1,60 1,00 0,60 2,20 | 47,0 51,5 57,2 45,0 | 167 183 205 130 | 44,6 48,8 54,4 42,5 | 157 173 193 124 | 41,0 45,0 49,8 39,2 | 145 159 176 112 |
| 110 | 1,76 1,10 0,66 0,44 | 47,0 51,5 57,2 62,0 | 136 150 165 180 | 44,6 49,0 54,5 59,0 | 129 142 158 170 | 41,0 45,0 49,8 54,0 | 118 130 144 156 |

Таблица  57 - Значения подач при обработке дисковыми фрезами

| Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Ширина паза, мм | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 |
| 60 | 16 | 6-12 | 1,28-0,80 | 0,96-0,48 | 0,80-0,48 |
| 75 | 18 12 | 10-20 | 1,44-0,90 1,44-0,96 | 1,08-1,54 1,20-0,72 | 0,90-0,54 0,96-0,60 |
| 90 | 20 12 | 10-20 | 1,60-1,00 1,44-0,96 | 1,20-0,60 1,20-0,72 | 1,00-0,60 0,96-0,60 |
| 110 | 22 14 | 12-24 | 2,20-1,10 1,68-1,12 | 1,76-0,88 1,40-0,70 | 1,32-0,66 1,12-0,56 |

Таблица  58 - Значения подач при обработке концевыми фрезами

| Диаметр фрезы не более, мм | Количество зубьев | Глубина паза (уступа) не более, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Сталь |
| 8 | 5 | 0,02-0,01 | 0,02-0,01 |  |  |  |
| 10 | 5 | 0,04-0,03 | 0,03-0,02 | 0,02-0,01 |  |  |
| 16 | 4 3 5 | 0,06-0,05 0,08-0,07 | 0,05-0,04 0,07-0,06 0,08-0,06 | 0,04 -0,03 0,05- 0,04 0,07-0,04 | 0,01-0,03 |  |
| 20 | 3 5 |  | 0,10-0,08 0,11-0,08 | 0,08-0,05 0,08-0,06 | 0,05-0,03 0,06-0,04 | 0,04-0,03 |
| 25 32 | 3 6 4 |  | 0,14-0,10 0,12-0,09 0,14-0,10 | 0,10-0,07 0,09-0,06 0,10-0,07 | 0,06-0,04 0,07-0,05 0,08-0,06 | 0,05-0,03 0,05-0,04 0,06-0,04 |
| Чугун, медные сплавы |
| 8 | 5 | 0,03-0,02 | 0,02-0,01 |  |  |  |
| 10 | 5 | 0,05-0,04 | 0,04-0,02 | 0,02-0,01 |  |  |
| 16 | 4 | 0,08-0,06 | 0,07-0,05 | 0,05-0,03 |  |  |
| 20 | 3 | 0,11-0,08 | 0,09-0,06 | 0,08-0,05 |  |  |
| 25 | 5 | 0,14-0,09 | 0,12-0,09 | 0,08-0,06 | 0.05-0,04 |  |
| 32 | 3 5 3 6 4 | 0,16-0,10 | 0,14-0,10 0,14-0,10 0,18-0,10 0,15-0,12 0,18-0,15 | 0,11-0,07 0,10-0,08 0,14-0,10 0,12-0,09 0,14-0,10 | 0,07-0,05 0,07-0,05 0,10-0,08 0,10-0,08 0,12-0,09 | 0,06-0,04 0,07-0,06 0,07-0,05 0,08-0,07 |

В таблице 58 приведены значения подач при обработке пазов и уступов концевыми фрезами в зависимости от глубины паза (уступа), диаметра и количества зубьев фрезы и обрабатываемого материала.

Таблица  59 - Скорость резания, м/мин и число оборотов, мин-1 при обработке

дисковыми фрезами углеродистой конструкционной стали σВ= 65 кг/мм2 (фреза Р9)

| Диаметр фрезы, мм | Подача не более, мм/об | Глубина паза (уступа) не более, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 60 | 1,28 0,80 0,42 0,32 | 48 51 58 62 | 253 272 305 331 | 38 41 47 50 | 205 221 248 269 | 34 36 41 55 | 181 196 220 238 |  |  |
| 75 | 1,44 0,90 0,54 0,35 | 49 52 59 64 | 207 225 250 272 | 39 42 48 52 | 159 182 204 221 | 35 37 42 46 | 149 161 180 196 | 32 35 38 41 | 137 147 165 179 |
| 90 | 1,60 1,00 0,60 0,40 | 50 53 60 65 | 177 190 213 231 | 39 43 49 52 | 144 154 173 188 | 36 38 42 47 | 127 137 153 165 | 33 35 39 42 | 116 125 140 153 |
| 110 | 1,76 1,10 0,66 0,44 | 52 54 61 66 | 146 158 177 124 | 40 43 50 53 | 119 129 144 156 | 36 39 43 48 | 106 114 128 138 | 33 30 39 43 | 100 104 116 127 |

Таблица  60 - Скорость резания, м/мин и число оборотов, мин-1  при обработке

концевыми фрезами углеродистой конструкционной стали σВ= 65 кг/мм2 (фреза Р9)

| Диаметр фрезы, мм | Подача не более, мм/об | Глубина паза (уступа) не более, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 0,03 |  |  | 126 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,04 | 110 | 4350 | 103 | 4100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,05 | 99 | 3950 | 92 | 3650 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,10 | 70 | 2800 | 65 | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,04 | 98 | 3100 | 102 | 3250 | 97 | 3100 |  |  |  |  |
|  | 0,05 | 69 | 2200 | 91 | 2900 | 82 | 2750 |  |  |  |  |
|  | 0,10 | 56 | 1780 | 64 | 2050 | 62 | 1980 |  |  |  |  |
|  | 0,15 | 87 | 1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,03 | 61 | 1220 | 81 | 1610 | 78 | 1550 |  |  |  |  |
|  | 0,06 | 53 | 1060 | 60 | 1200 | 58 | 1160 |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 0,12 | 46 | 920 | 57 | 1130 | 55 | 1100 |  |  |  |  |
|  | 0,18 | 44 | 860 | 50 | 990 | 48 | 950 |  |  |  |  |
|  | 0,20 |  |  | 47 | 940 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,06 |  |  | 46 | 730 | 44 | 700 | 43 | 680 |  |  |
|  | 0,09 |  |  | 42 | 670 | 41 | 640 | 40 | 630 |  |  |
|  | 0,12 |  |  | 40 | 640 | 39 | 610 | 37 | 590 |  |  |
|  | 0,18 |  |  | 35 | 550 | 33 | 520 | 32 | 510 |  |  |
|  | 0,24 |  |  | 33 | 520 | 31 | 495 |  |  |  |  |
|  | 0,30 |  |  | 30 | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,06 |  |  | 42 | 530 | 40 | 510 | 39 | 495 | 38 | 480 |
|  | 0,09 |  |  | 40 | 500 | 38 | 485 | 37 | 470 | 36 | 450 |
|  | 0,12 |  |  | 34 | 435 | 33 | 415 | 32 | 405 | 31 | 390 |
|  | 0,18 |  |  | 32 | 405 | 31 | 395 | 30 | 380 | 29 | 370 |
|  | 0,24 |  |  | 30 | 375 | 29 | 360 |  |  |  |  |
|  | 0,36 |  |  | 28 | 355 | 27 | 345 |  |  |  |  |
|  | 0,40 |  |  | 24 | 305 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,60 |  |  | 23 | 290 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0,12 |  |  | 29 | 285 | 28 | 275 | 27 | 265 | 26 | 255 |
|  | 0,16 |  |  | 28 | 275 | 26 | 260 | 25 | 255 | 24 | 245 |
|  | 0,24 |  |  | 25 | 250 | 24 | 240 | 23 | 230 |  |  |
|  | 0,36 |  |  | 24 | 240 | 23 | 230 | 22 | 220 |  |  |
|  | 0,48 |  |  | 20 | 200 | 19 | 193 |  |  |  |  |
|  | 0,72 |  |  | 19 | 192 | 18 | 185 |  |  |  |  |

В таблице 60 приведены значения скорости резания и числа оборотов при обработке пазов и уступов концевыми фрезами. Скорость резания и число оборотов вычисляют в зависимости от принятой глубины резания, диаметра и количества зубьев фрезы и принятой подачи.

Выбранные из таблицы 59 и 60 значения скорости резания и числа оборотов должны быть пересчитаны на поправочные коэффициенты, если условия обработки отличаются от табличных.

Подача при обработке пазов и уступов дисковыми фрезами, мм/об, приведена в табл.57.

Подачи при обработке пазов и уступов концевыми фрезами, мм/об, показаны в таблице 58.

Скорость резания и число оборотов при фрезеровании пазов и уступов дисковыми фрезами (фреза Р9 с охлаждением) видны по таблице 59.

Таблица  61 - Значения подач для отрезных работ тонкими дисковыми фрезами

| Диаметр фрезы, мм | Число зубьев | Ширина фрезы, мм | Глубина резания отрезными фрезами не более, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Сталь |
| 60 | 36 30 | 1 2 | 0,54-0,72 0,45-0,75 | 0,36-0,72 0,30-0,60 |  |  |  |
| 75 | 36 30 | 1 2 3 | 0,54-0,72 0,54-0,90 0,60-0,90 | 0,36-0,72 0,36-0,72 0,45-0,75 | 0,36-0,72 0,36-0,72 |  |  |
| 110 | 50 40 | 1,5 2 3 | 1,00-1,25 1,25-1,50 0,80-1,25 | 0,75-1,00 1,00-1,25 0,80-1,20 | 0,50-1,00 1,00-1,25 0,80-1,00 | 0,50-1,00 0,75-1,25 0,60-0,80 | 0,50-0,75 0,75-1,00 0,40-0,60 |
| 150-200 | 60 50 | 2 3 |  |  | 1,20-1,50 1,00-1,50 | 0,90-1,20 0,75-1,25 | 0,60-0,90 0,75-1,00 |
| Чугун |
| 60 | 36 30 | 1 2 | 0,72-1,00 0,60-0,90 | 0,60-1,20 0,45-0,75 |  |  |  |
| 75 | 36 30 | 1 2 3 | 0,72-1,10 0,72-1,10 0,90-1,20 | 0,60-1,20 0,54-0,90 0,45-0,90 | 0,54-0,90 0,45-0,75 |  |  |
| 110 | 50 40 | 1,5 2 3 | 1,00-1,50 1,50-2,00 1,20-1,60 | 0,75-1,25 1,50-1,85 1,20-1,60 | 0,75-1,25 1,25-1,50 1,00-1,40 | 0,75-1,00 0,75-1,25 0,80-1,20 | 0,75-1,00 0,75-1,00 0,80-1,00 |
| 150-200 | 60 50 | 2 3 |  |  | 1,50-1,80 1,00-1,50 | 0,90-1,50 1,25-1,50 | 0,90-1,20 0,75-1,20 |

Таблица   62 - Скорость резания, м/мин и число оборотов, мин-1  при выполнении отрезных работ углеродистой конструкционной стали σВ= 65 кг/мм2 (фреза Р9)

| Диаметр фрезы, мм | Число зубьев | Ширина фрезы, мм | Подача не более, мм/об | Глубина резания не более, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 60 | 30-36 | 1-2 | 0,30 0,40 0,45 0,60 0,72 0 90 | 75 70 66 52 48 45 | 400 370 350 275 255 740 | 65 60 57 45 41 39 | 345 320 300 235 220 210 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 30-36 | 1,5-3 | 0,30 0,36 0,45 0,54 0,60 0,72 0,90 1,10 | 74 67 65 64 60 59 57 53 | 315 285 275 270 255 250 240 225 | 63 58 56 55 ' 52 51 49 44 | 270 245 240 235 220 215 210 187 | 56 52 50 49 46 45 43 40 | 240 220 210 200 195 192 182 170 |  |  |  |  |
| 110 | 40-50 | 2-3 | 0,60 0,75 0,85 1,00 1,20 1,50 | 61 58 54 50 48 44 | 177 168 157 145 139 128 | 53 51 46 43 41 38 | 154 148 133 124 119 110 | 47 45 41 38 36 34 | 136 129 119 110 104 97 | 43 41 38 35 33 31 | 124 119 109 101 96 90 |  |  |
| 150 | 50-60 | 2-4 | 0,75 0,90 1,00 1,20 1,50 1,80 |  |  |  |  | 43 41 37 35 32 30 | 90 86 79 75 68 64 | 39 37 34 32 30 26 | 83 79 72 68 64 55 | 35 33 30 28 26 24 | 73 70 64 60 55 50 |
| 200 | 50-60 | 3-5 | 0,75 0,90 1,00 1,20 1,50 1,80 |  |  |  |  | 46 43 42 40 39 37 | 72 68 67 64 60 58 | 42 39 38 37 36 34 | 67 62 60 58 56 53 | 37 35 34 32 30 28 | 59 53 52 51 47 45 |

Таблица 63 - Паспортные данные фрезерных станков

| Параметры фрезерных станков | Модель |
| --- | --- |
|  | 6ТВ-105 | 6Н28Г | 679 | 6Н12 |
| Рабочая поверхность стола, мм | 900х180 | 1250х320 | 7000х260 | 1250х320 |
| Наибольшее перемещение, мм продольное поперечно вертикальное | 550 220 410 | 700 260 370 | 300 330 | 700 260 370 |
| Скорость шпинделя | 12 | 18 | 8 | 18 |
| Пределы числа оборотов | 25-525 | 30-1500 | 150-1660 | 30-1500 |
| Пределы подач стола, м/мин продольное поперечно вертикальное | 16,3-620 16,5-650 7,9-313 | 23,5-1180 23,5-1180 8-390 | 25-285 25-285 | 23,5-1180 23.5-1180 8-390 |

Скорость резания и число оборотов при фрезеровании пазов и уступов концевыми фрезами (фреза Р9 с охлаждением) см. в таблице 60.

Отрезные работы. Для отрезных работ применяют тонкие дисковые фрезы. Глубину резания принимают в пределах от 6 до 30 мм. Подачу вычисляют по таблице 61 в зависимости от принятой глубины резания обрабатываемого материала, а также диаметра, количества зубьев и ширины фрезы.

Скорость резания и число оборотов вычисляют по таблице 62 в зависимости от глубины резания, подачи, диаметра, количества зубьев и ширины фрезы. При измененных условиях обработки значения скорости резания и числа оборотов должны быть пересчитаны на указанные в таблицах 64, 65, 66, 67 коэффициенты.

Таблица 64 - Поправочные коэффициенты kM на скорость резания (число оборотов) при фрезеровании различных марок стали.

| Сталь | Предел прочности σв, кг/мм3 |
| --- | --- |
|  | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| Углеродистая конструкционная | 0,9 | 1.2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |  |
| Хромоникелевая | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| Углеродистая инструментальная |  |  | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

Таблица 65 - Поправочные коэффициенты kM на скорость резания (число оборотов) при фрезеровании серого чугуна различной твердости

| Твердость НВ | 120 - 140 | 141 - 180 | 181 - 220 | 221 - 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент kM | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,41 |

Примечание. Для серого чугуна поправочные коэффициенты даны в отношении углеродистой конструкционной стали σВ =65 кг/мм2.

Таблица 66 – Поправочные коэффициенты kХ на скорость резания (число оборотов) при фрезеровании в зависимости от характера заготовки и состояния ее поверхности

| Материал | Чистые отливка, поковка | Отливка, загрязненная включениями (сварочная корка) | Прокат горячекатаный |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 0,80 | 0,7 | 0,9 |
| Чугун | 0,75 | 0,5 |  |
| Бронза | 0,90 | 0,7 |  |

Таблица 67 - Поправочные коэффициенты kМР на скорость резания (число оборотов) при фрезеровании в зависимости от марки стали фрезы

| Марка стали фрезы | Коэффициент kМР |
| --- | --- |
| У10 и У12 | 0,5 |
| 9ХС | 0,6 |

Расчет основного времени.

Прежде чем приступить к расчету основного времени по формуле

(3.1)

где  L - длина фрезеруемой поверхности с учетом врезания и перебега,    мм;

i - число проходов;

Sоб - подача на один оборот фрезы, мм/об;

п - число оборотов в минуту, по данным табл. 60 проверяют соответствие числа оборотов паспортным данным станка.

Длину фрезерования вычисляют по формуле

L =l + у1+ у2                        								  (3.2)

где  l - длина фрезерования, мм;

у1 - величина перебега фрезы, мм;

у2 - величина врезания (в зависимости от диаметра фрезы), мм.

Значения величин врезания и перебега цилиндрическими и дисковыми фрезами приведены в таблице 68, торцовыми и концевыми - в таблице 69.

Таблица 68 - Значения величин врезания и перебега цилиндрическими и дисковыми фрезами

| Глубина врезания не более, мм | Перебег фрезы, мм |
| --- | --- |
|  | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
|  | Диаметр фрезы, мм |
|  | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 200 |
|  | Врезание фрезы, мм |
| 1 | 6,6 | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 9,4 | 10,5 | 11,4 | 12,2 | 14,1 |
| 2 | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 12,1 | 13,3 | 14,7 | 16,0 | 17,2 | 19,9 |
| 3 | 10,5 | 11,9 | 13,1 | 14,7 | 16,2 | 17,9 | 19,5 | 21,0 | 24,3 |
| 4 | 12,0 | 13,6 | 15,0 | 16,9 | 18,6 | 20,6 | 22,5 | 24,2 | 28,0 |
| 5 | 13,2 | 15,0 | 16,6 | 18,7 | 20,6 | 22,9 | 25,0 | 26,9 | 31,2 |
| 6 | 14,3 | 16,2 | 18,2 | 20,4 | 22,5 | 25,0 | 27,3 | 29,4 | 34,4 |
| 7 | 15,2 | 17,3 | 19,3 | 21,8 | 24,1 | 26,9 | 29,4 | 31,6 | 36,8 |
| 8 | 16,0 | 18,3 | 20,4 | 23,2 | 25,6 | 28,6 | 31,2 | 33,7 | 39,2 |
| 9 | 16,7 | 19,2 | 21,4 | 24,2 | 27,0 | 30,2 | 33,0 | 35,6 | 41,5 |
| 10 | 17,3 | 20,0 | 22,4 | 25,5 | 28,3 | 31,6 | 34,7 | 37,4 | 43,6 |
| 12 |  | 21,4 | 24,0 | 27,5 | 30,6 | 34,3 | 37,7 | 40,7 | 44,5' |
| 14 |  |  | 25,4 | 29,2 | 32,7 | 36,7 | 40,3 | 43,6 | 51,1 |
| 16 |  |  |  | 30,7 | 34,4 | 38,7 | 42,7 | 46,6 | 54,4 |
| 18 |  |  |  | 32,2 | 36,0 | 40,7 | 45,0 | 48,8 | 57,2 |
| 20 |  |  |  |  | 37,4 | 42,2 | 47,0 | 51,0 | 60,0 |
| 25 |  |  |  |  | 5,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 65,0 | 70,0 |

Таблица  69 - Значения величин врезания и перебега торцовыми и концевыми

фрезами

| Ширина фрезерования не более, мм | Диаметр фрезы не более, мм |
| --- | --- |
|  | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 11О |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 20 |  |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 25 |  |  | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 30 |  |  |  | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 16 | 12 | 10 | 9 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 14 | 12 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 20 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |

Определение нормы времени.

Норму времени вычисляют по формуле (1.11), а основное время по формуле (1.7).

Вспомогательное время на установку и снятие деталей в зависимости от веса и характера установки деталей и типа предприятия приведено в таблице 70 и 73. Вспомогательное время, связанное с проходом, дано в таблице 68. Оперативное время определяется по формуле (1.12). Дополнительное время вычисляют по формуле (1.10), выбрав Из таблицы  154 значение процентного отношения дополнительного времени к оперативному. Подготовительно-заключительное время выбирают Из таблицы  65.

Таблица  70 - Вспомогательное время на установку и снятие деталей (для мастерских общего назначения), мин

| Вспомогательное время на установку и снятие детали, мин | Масса детали не более, кг |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| В центрах В трехкулачковом патроне В тисках с простой выверкой В тисках с выверкой средней сложности На призмах На столе с простой выверкой На столе с выверкой средней сложности | 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 1,0 | 0,5 0,2 0,6 0,9 1,0 0,9 | 0,6 0,3 0,7 1,2 1,3 1,2 1,5 | 0,7 0,4 0,8 1,5 1,6 1,5 1,8 | 1,0 0,6 1,0 2,0 2,1 1,8 2,2 | 1,4 2,4 2,2 3,0 |

Таблица 71 - Вспомогательное время, связанное с проходом (для мастерских общего назначения)

| Наименование проходов | Время, на один проход, мин |
| --- | --- |
| обработка плоскостей на первый проход с двумя пробными стружками | 1,4 |
| обработка плоскостей на первый проход с одной пробной стружкой | 1,0 |
| обработка плоскостей на последующие проходы | 0,3 |
| обработка пазов на первый проход с одной пробной стружкой | 1,0 |
| обработка пазов на последующие проходы | 0,4 |

Примечание. При фрезеровании партии одинаковых деталей время на первый проход принимают только для первой детали, а для остальных деталей считают, как на последующие.

Таблица 72 - Подготовительно-заключительное время (для мастерских общего назначения)

| Способ установки | Время, мин |
| --- | --- |
| на столе с креплением болтами | 12 |
| в тисках | 16 |
| в центрах с делительной головкой | 19 |
| на угольнике | 12 |
| Установка одной фрезы | 2 |

Таблица 73 - Вспомогательное время на установку и снятие детали (для специализированных ремонтных предприятий и заводов), мин

| Способ установки | Характер выверки | Вес детали не более, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 50 | 120 | 200 |
| На столе с креплением болтами и планками | Простая | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,9 | 4,9 | 5,4 |
|  | Сложная | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 7,0 | 8,9 |
| На угольнике с креплением болтами и планками | Простая | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 5,5 |  |  |
|  | Без выверки | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  |  |  |
| В тисках с винтовым зажимом | Простая | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Без выверки | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| В тисках с пневматическим зажимом | Простая | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |  |  |
|  | Без выверки | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| В центрах | Простая | 0,25 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,48 | 0,55 |  |  |  |
|  | Сложная | 0,35 | 0,44 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,85 |  |  |  |
| На оправке | Простая | 0,46 | 0,49 | 0.60 | 0,65 | 0,75 | 0,85 |  |  |  |
|  | Сложная | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,10 | 1,20 |  |  |  |
| В самоцентрирующем патроне |  | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,39 |  |  |  |
| В цанговом патроне |  |  | 0,40 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |  |  |  |  |

Таблица  74 - Вспомогательное время, связанное с проходом (для специализированных ремонтных предприятий и заводов), мин

| Вспомогательное время, связанное с проходом | Время на один проход, мин |
| --- | --- |
| Обработка плоскостей на первый проход с двумя пробными стружками | 1,0 |
| Обработка плоскостей на первый проход с одной пробной стружкой | 0,7 |
| Обработка плоскостей на последующие проходы | 0,1 |
| Обработка пазов на первый проход с одной пробной стружкой | 0,8 |
| Обработка пазов на последующие проходы | 0,2 |

Таблица  75 - Подготовительно-заключительное время при фрезеровании (для специализированных ремонтных предприятий и заводов), мин

| Подготовительно-заключительное время | мин |
| --- | --- |
| На столе с креплением болтами и планками | 24 |
| В тисках | 22 |
| В центрах | 28 |
| В самоцентрирующем патроне | 16 |
| В приспособлении | 27 |
| Установка фрезы | 2 |

3.1 Пример расчета нормы времени на фрезерную обработку

Определить норму времени на фрезерование шлицев до толщины мм (после наварки и обточки с одной стороны) вала муфты сцепления трактора Т-10М. Материал детали - сталь 40; вес - 3,120 кг. Количество деталей в партии - 50 шт.

Устанавливаем технологическую последовательность обработки деталей на горизонтально-фрезерном станке

6Н82Г.

| Номер перехода | Наименование перехода |
| --- | --- |
| 1 | Установить вал в центрах делительной головки станка и фрезеровать шлицы до толщины на полную длину 62 мм и высоту 7,4 мм (двумя фрезами) |
| 2 | Фрезеровать гребешки во впадинах между шлицами на глубину 3 мм и длину 62 мм |

Рассчитываем основное и вспомогательное время выполнения отдельных переходов.

Переход 1.

Назначаем режим резания.

Глубину резания устанавливаем равной высоте шлицов t = 7,4 мм. Количество шлицов равно 8; следовательно i = 8 (обработка двумя фрезами). Выбираем фрезу диаметром 75 мм с числом зубьев z =18.

Тогда, из таблицы 57 по выбранной фрезе и глубине резания до 10 мм выбираем подачу So6 = 0,54 мм/об.

Из таблицы 59 по глубине фрезерования до 10 мм диаметру фрезы 75 мм и подаче 0,54 мм/об выбираем скорость резания V = 48 м/мин и число оборотов фрезы п = 204 мин-1.

Обрабатываемой стали 40 соответствует временное сопротивление σВ =57 кг/мм2 (см. приложение), а табличные данные даны для обработки конструкционной углеродистой стали σВ = 65 кг/мм2. К тому же обработку ведем после обточки наплавленной поверхности.

Вводим поправочные коэффициенты на измененные условия резания. По таблице 64 поправочный коэффициент будет равен kМ = 1,2 при обработке стали с пределом прочности  σВ = 57 кг/мм2.

Так как наплавленная поверхность имеет шлаковые включения, вводим коэффициент, зависящий от характерa заготовки, kХ  = 0,7 (см. табл. 66)

n = 204 · 1,2 · 0,7 = 171 мин-1.

Скорость резания не корректируем, так как в формулу расчета основного времени входит число оборотов.

Рассчитываем основное время.

Определяем длину фрезеруемой поверхности L, мм, с учетом врезания и перебега по формуле (3.2). По таблице 68 перебег фрезы диаметром 75 мм составляет у2 =2,5 мм, а врезание при глубине резания до 8 мм у1 = 23,2 мм; тогда

L= l + у1+ у2=62 + 23,2 + 2,5 = 87,7 мм.

Рассчитываем основное время по формуле (3.1)

мин.

Определяем вспомогательное время.

Из таблицы 73 выбираем величину вспомогательного времени на установку и снятие детали при фрезеровании в центрах с делительной головкой и весе детали до 5 кг, ТВ  = 0,55 мин.

Вспомогательное время, связанное с проходом (таблица 74), при фрезеровании пазов с одной пробной стружкой будет равно ТВ  = 0,8 мин (на первый проход) и

ТВ = 0,2 · 7 = 1,4 мин (на последующие проходы).

Полное вспомогательное время на первый переход

ТВ = 0,55 + 0,8 + 1,4 = 2,75 мин.

Переход 2.

Назначаем режим резания.

Глубину резания принимаем равной 3 мм.

Из таблицы 57 по диаметру фрезы 75 мм, числу зубьев z =18 и глубине резания до 5 мм назначаем подачу So6 = 0,54 мм/об, то есть практически оставляем подачу первогo перехода.

По таблице 59 по глубине резания до 5 мм, диаметру фрезы 75 мм и подаче 0,54 мм/об находим число оборотов n = 250 мин-1.

Вводим поправочные коэффициенты на измененные условия резания, тогда

n = 250 · 1,2 · 0,9 = 270 мин-1.

Рассчитываем основное время.

В длину фрезеруемой поверхности с учетом врезания и перебега определяют по формуле (3.2). При глубине фрезерования t = 3 мм и диаметре фрезы 75 мм врезание равно у1 = 14,7 мм, а перебег у2 = 2,5 мм, тогда

L = l + у1+ у2 = 62 + 14,7 + 2,5 = 79,2 мм.

Основное время рассчитываем по формуле (3.1)

мин.

Определяем вспомогательное время.

Находим по таблице 74 вспомогательное время, связанное с проходом, на первый проход с одной пробной стружкой ТВ  = 0,8 мин, а на последующие проходы

ТВ = 0,2 · 7 = 1,4 мин.

Полное вспомогательное время на переход составит

ТВ = 0,8 + 1,4 = 2,2 мин.

Определяем основное время на всю операцию

ТО = 7,5 + 4,34 = 11,84 мин.

Определяем вспомогательное время на всю операцию

ТВ = 2,75 + 2,2 = 4,95 мин.

Определяем оперативное время по формуле (1.12)

ТОП = ТО + ТВ = 11,84 + 4,95 = 16,79 мин.

Определяем дополнительное время по формуле (1.10)

Из таблицы 124 подготовительно-заключительное время при обработке в центрах с делительной головкой равно 19 мин, к нему добавляют время на установку фрезы 2 мин, тогда

ТП.З.=19 + 2 = 21 мин.

Определяем штучное время по формуле (1.13)

ТШТ = ТО + ТВ +  ТДОП = 11,84 + 4,95 + 1,18 = 17,97 мин.

Определяем норму времени по формуле (1.11) учитывая, что количество деталей в партии nШТ  = 50

4 Нормирование шлифовальных работ

Шлифование - основной метод чистовой, отделочной обработки металлов, когда необходима высокая степень чистоты поверхности и точности обработки. Такие результаты возможны потому, что шлифовальным кругом можно снимать очень тонкий слой металла, равный тысячным долям миллиметра.

Абразивные зерна шлифовального круга тверды и теплоустойчивы. Выступающие зерна своими острыми кромками и гранями, выполняющими роль резцов, при вращении круга снимают слой металла с детали. В процессе работы зерна притупляются, часть их выпадает, круг постепенно теряет свою форму и режущие свойства. Для восстановления утраченных свойств круг необходимо править алмазами, шарошками или другими абразивными кругами.

Шлифовальные круги характеризуются величиной абразивных зерен и твердостью. Правильный выбор абразивного инструмента для обработки той или иной детали обеспечивает требуемую чистоту поверхности, максимальную производительность и наименьший расход абразивных инструментов.

При выборе круга большое значение имеет обрабатываемый материал. Как правило, очень твердые материалы обрабатывают более мягкими кругами, в таких кругах изношенные (затупленные) зерна скорее выкрашиваются, обнажая новые, острые зерна.

Материалы с низким пределом прочности - чугун, мягкая сталь, бронза - рекомендуется обрабатывать твердыми кругами (из карбида кремния). Крупнозернистые круги применяют для грубого, мелкозернистые - для чистого шлифования.

В процессе шлифования в месте контакта круга с деталью возникает высокая температура (до 1500 °С), которая повышается с увеличением износа круга. Повышение температуры может вызвать деформацию изделия, прижог и трещины в обрабатываемой поверхности. Поэтому шлифование, как правило, сопровождается охлаждением обрабатываемой поверхности. Охлаждающая жидкость не только снижает температуру и повышает качество обработанной поверхности, но и удаляет абразивную и металлическую пыль.

Струю охлаждающей жидкости следует направлять, чтобы она омывала круг и деталь и особенно обильно поступала в место соприкосновения детали с кругом.

В зависимости от обрабатываемых поверхностей, методов их обработки используют различные виды шлифования.

Наружное круглое шлифование при обработке наружных цилиндрических или конических поверхностей может быть выполнено способами продольной и поперечной подач, а также глубинным и бесцентровым шлифованием.

При наружном круглом шлифовании способом продольной подачи шлифовальный круг имеет два движения вращательное вокруг оси и поступательное в направлении обрабатываемой детали. Поступательное движение круга - поперечная подача, осуществляется в конце продольного хода детали. Припуск на обработку снимается за несколько проходов.

При наружном круглом шлифовании методом поперечной подачи или врезанием продольного перемещения круга он обрабатывает одновременно всю длину вращающейся детали и сам вращается, одновременно перемещаясь в поперечном направлении.

При глубинном шлифовании круг устанавливают на полную глубину и припуск снимают за один-два прохода.

В этом случае круг имеет вращательное движение и продольное перемещение, а деталь - только вращательное.

На ремонтных предприятиях в основном применяют шлифование методом продольной подачи. Поэтому мы рассмотрим нормирование этого способа.

Наружное круглое шлифование. Назначение режима шлифования. Под режимом круглого наружного шлифования понимают окружную скорость, поперечную и продольную подачи детали.

Назначение режима резания при наружном круглом шлифовании начинается с определения припуска на обработку.

Припуск на обработку (на сторону) вычисляют по формуле (1.3).

При чистовом шлифовании припуск на обработку распределяют следующим образом 60-80 % на предварительное (черновое) и 20-40 % на окончательное (чистовое) шлифование.

Величину поперечного перемещения шлифовального круга в конце каждого хода называют глубиной шлифования, или поперечной подачей. Глубина шлифования, или толщина слоя металла, снимаемого за один проход шлифовального круга при круглом шлифовании, - в пределах от 0,005 до 0,08 мм.

Продольной подачей при круглом шлифовании называют путь, пройденный деталью за время одного оборота.

Для черновой (предварительной) обработки поперечную подачу вычисляют по таблице 76, продольную подачу - по таблице 77. Для чистовой (окончательной) обработки значения подач - по таблице 78.

Таблица  76 - Значения поперечных подач при черновой обработке

| Обрабатываемый материал | Длина, выраженная в диаметрах | Диаметр шлифуемой детали не более, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Незакаленная сталь | 3 7 10 | 0,020 0,017 0,015 | 0,028 0,033 0.020 | 0,034 0,028 0,024 | 0,039 0,032 0,027 | 0,043 0,035 0,030 | 0,052 0,042 0,036 |
| Закаленная сталь | 3 7 10 | 0,015 0,012 0,010 | 0,023 0,018 0,015 | 0,030 0,023 0,019 | 0,035 0,027 0,022 | 0,040 0,030 0,025 | 0,045 0,035 0,030 |

Таблица 77 - Значения продольных подач при черновой обработке

| Обрабатываемый материал | Поперечная подача (глубина резания) не более, мм |
| --- | --- |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 |
| Незакаленная сталь Закаленная сталь | 0,60 0,50 | 0,50 0,45 | 0,40 0,35 | 0,30 0,25 | 0,25 0,20 | 0,20 0,15 |

Таблица 78 - Значения подач при чистовой обработке

| Диаметр шлифуемой поверхности не более, мм | Поперечная подача (глубина шлифования), мм | Продольная подача в долях ширины круга | Окружная скорость детали, м/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 120 200 | 0,005-0,010 0,005-0,010 0,005-0,015 | 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 | 15-25 20-35 25-45 |

Таблица 79 - Величина врезания и перебега, мм

| Выход круга в обе стороны Выход круга в одну сторону Без выхода круга | Вк + 5 3 Вк |
| --- | --- |

Таблица 80 - Значения окружных скоростей при шлифовании закаленных сталей

| Продольная подача в долях ширины круга не более | Глубина шлифования не более, мм | Диаметр шлифуемой поверхности не более, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 0,3 | 0,01 0,02 0,04 0,06 | 56 28 14 10 | 70 35 17 12 | 79 39 20 14 | 84 42 21 14 | 90 46 23 15 | 52 26 18 9 |
| 0,4 | 0,01 0,02 0,04 0,06 | 42 21 11 7 | 52 26 13 8 | 59 29 15 10 | 65 32 16 11 | 69 35 17 12 | 77 39 20 13 |
| 0,5 | 0,01 0,02 0,04 0,06 | 35 17 9 6 | 42 21 11 7 | 48 24 12 8 | 51 25 13 8 | 55 28 14 9 | 62 31 15 11 |
| 0,6 | 0,02 0,03 0,04 0,06 | 14 10 7 | 18 11 8 | 20 14 10 7 | 21 14 11 7 | 23 15 12 8 | 26 17 13 8 |
| 0,7 | 0,02 0,03 0,04 0,06 | 12 8 | 15 10 7 | 17 11 8 7 | 18 13 9 7 | 20 14 10 8 | 22 15 11 9 |

Таблица 81 - Значения окружных скоростей при шлифовании незакаленных сталей

| Продольная подача в долях ширины круга не более | Глубина шлифования не более, мм | Диаметр шлифуемой поверхности не более, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 0,3 | 0,01 0,02 0,03 0,05 | 51 25 17 10 | 63 31 21 12 | 70 35 24 14 | 76 38 25 16 | 81 42 28 17 | 46 32 18 69 |
| 0,4 | 0,01 0,02 0,03 0,05 | 38 20 13 6 | 46 24 16 8 | 54 27 18 9 | 58 30 20 10 | 62 31 21 10 | 35 23 11 56 |
| 0,5 | 0,01 0,02 0,03 0,05 | 31 16 10 6 | 38 20 12 8 | 43 21 14 9 | 45 23 16 10 | 49 25 17 10 | 28 20 11 24 |
| 0,6 | 0,02 0,03 0,04 0,05 | 13 9 6 5 | 16 10 8 6 | 17 12 9 8 | 20 13 9 8 | 21 14 10 9 | 16 11 10 21 |
| 0,7 | 0,02 0,03 0,04 0,05 | 11 7 6 4 | 14 8 7 5 | 16 10 8 6 | 17 11 9 6 | 18 13 9 8 | 16 10 9 |

По принятой поперечной подаче вычисляют число проходов по формуле (1.2), где  t - поперечная подача (глубина шлифования). Продольная подача в таблицах дана в долях ширины шлифовального круга, поскольку в каждом конкретном случае можно применять различные круги. Поэтому пересчитываем ее по формуле

SПР = ВК β ,                           								 (4.1)

где SПР - продольная подача, мм/об;

ВК - ширина шлифовального круга, мм;

β - продольная подача в долях ширины круга.

Скорость резания при шлифовании по существу - это скорость вращения детали. При назначении скорости вращения детали должны быть учтены ее механические свойства и требуемая чистота обработки. Значения окружных скоростей при шлифовании закаленных и незакаленных сталей приведены соответственно в таблице 80 и 81.

Число оборотов детали вычисляют по формуле (1.5) и проверяют его на соответствие паспортным данным станка. Технические данные станков показаны в таблице 82 и 83.

Расчет основного времени. После установления режима резания вычисляют основное (машинное) время по формуле

,										(4.2)

где  L - длина обрабатываемой поверхности с учетом врезания и пере   бега шлифовального круга, мм;

п - число оборотов в минуту;

i - число проходов;

Snp - продольная подача, мм/об;                                                                                 к3 - коэффициент зачистных ходов (принимают в пределах 1,2-1,7).

Длину обрабатываемой поверхности вычисляют по формуле (1.9), величину врезания и перебега выбирают из следующих данных

Определение нормы времени.

Норму времени вычисляют по формуле (1.11), а основное время по формуле (1.7). Вспомогательное время на установку и снятие детали выбирают Из таблицы  84, вспомогательное время, связанное с проходом, - Из таблицы  85.

Дополнительное время вычисляют по формуле (1.10). Процентное отношение дополнительного времени к оперативному выбирают из таблицы 154, подготовительно-заключительное время (мин) вычисляют по таблице 86.

Таблица 82 - Параметры круглошлифовальных станков

| Параметры круглошлифовальных станков | Модель станка |
| --- | --- |
|  | ЗУ12А | ЗА151 |
| Высота центров | 125 | 200 |
| Наибольшее расстояние между центрами, мм | 600 | 800 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 500 | 630 |
| Наибольший диаметр шлифования, мм | 200 | 180 |
| Наибольший диаметр шлифовального круга, мм | 400 | 450…600 |
| Оборотов шпинделя в минуту | 55…900 | 63…400 |
| Пределы скоростей продольного хода стола, м/мин | 0,03-5 | 0,1-2 |
| Мощность основного электродвигателя, кВт | 3 | 10,1 |

Таблица 83 - Параметры станков для шлифования коленчатых валов

| Параметры станков для шлифования шеек коленчатых валов | Модель |
| --- | --- |
|  | 3А423 | 3В442 | 3Д4230 |
| Высота центров над столом, мм | 300 | 300 | 300 |
| Расстояние между центрами, мм | 1600 | 1500 | 1600 |
| Наибольший диаметр шлифования, мм | 580 | 600 | 200 |
| Наибольший диаметр шлифовального круга, мм | 900 | 900 | 900 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 1600 | 1500 | 1600 |
| Скоростей | 4 | 4 | 4 |
| Число оборотов шпинделя в минуту | 31; 82; 108; 216 | 30; 64; 90; 180 | 30; 60; 85; 174 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 6 | 6,8 | 11 |

Таблица 84- Вспомогательное время на установку и снятие детали, мин

| Способ установки и крепления детали | Масса детали не более, кг |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 |
| Вспомогательное время на установку и снятие детали, мин |
| В центрах В трехкулачковом патроне В четырехкулачковом патроне В центрах с люнетом В центрах на оправке | 0,2 0,4 0,6 0,5 1,4 | 0,4 0,6 1,0 0,7 1,5 | 0,5 0,8 1,4 0,8 2,0 | 0,6 1,0 2,0 0,9 3,0 | 1,0 1,5 2,6 1,2 | 2,2 2,5 4,0 2,4 | 2,8 3,2 5,0 3,0 | 3,2 4,0 6,0 3,6 |

Таблица 85 - Вспомогательное время, связанное с проходом, мин

| Шлифование | Высота центров не более, мм |
| --- | --- |
|  | 200 | 300 |
|  | Время на один проход, мин |
| Первой поверхности на одной детали Последующих поверхностей на одной детали На каждый последующий проход | 1,00 0,55 0,04 | 1,20 0,70 0,05 |

Таблица 86 - Подготовительно-заключительное время, мин

| Способ установки детали | Высота центров не более, мм |
| --- | --- |
|  | 150 | 300 |
| В центрах В самоцентрирующем патроне В самоцентрирующем патроне и люнете В четырехкулачковом патроне В четырехкулачковом патроне и люнете Смена круга Замена одного кулачка | 7 10 12 13 14 8 2 | 8 11 14 15 16 9 3 |

4.1 Пример расчета нормы времени на шлифовальную обработку

Определить норму времени на шлифование коренных шеек (для условий мастерских общего назначения) коленчатого вала трактора ДТ-175 диаметром 84,2 мм до диаметра 84 мм. Материал детали - сталь 45 (закаленная), вес - 62,08 кг. Количество деталей в партии -50 шт.

Устанавливаем технологическую последовательность обработки детали на станке модели 3В442.

Наименование перехода.

Установить коленчатый вал в центрах станка и шлифовать первую коренную шейку диаметром 84,2 мм до диаметра 84 мм на длине 61 мм (чистовое шлифование)

Шлифовать вторую коренную шейку диаметром 84,2 мм до диаметра 84 мм на длину 60 мм (чистовое шлифование)

Шлифовать третью коренную шейку диаметром 84,2 мм до диаметра 84 мм на длину 66 мм (чистовое шлифование)

Шлифовать четвертую коренную шейку диаметром 84,2 мм до диаметра 84 мм на длину 60 мм (чистовое шлифование)

Шлифовать пятую коренную шейку диаметром 84,2 мм до диаметра 84 мм на длине 85 мм (чистовое шлифование)

Рассчитываем основное и вспомогательное время выполнения отдельных переходов.

Переход 1.

Назначаем режим резания.

Из таблицы 78 по диаметру шлифуемой поверхности 120 мм (84,2 мм) принимаем поперечную подачу 0,005 мм, продольную подачу в долях ширины круга  β = 0,2 и скорость резания  V = 20 м/мин.

Приняв ширину шлифовального круга ВК = 40 мм и подставив в формулу (4.1) принятые значения, получим продольную подачу

Snp = 40 · 0,2 = 8 мм/об.

Определяем припуск на обработку по формуле (1.1)

мм

Рассчитываем число проходов в зависимости от принятой  глубины шлифования по формуле (1.2)

Определяем число оборотов по формуле (1.5)

мин-1.

Принимаем из таблицы 82 ближайшее меньшее значение числа оборотов п = 64 мин-1.

Рассчитываем основное время.

По таблице 79 определяем величину врезания и перебега  у = ВК.  тогда длину шлифуемой поверхности вычисляем по формуле (1.9)

L = l + у = 61 - 40 = 21 мм.

Приняв значение коэффициента зачистных ходом К3 = l,7 и подставив полученные значения в формулу (4.2), получим

мин.

Определяем вспомогательное время.

Из таблицы 84 по весу детали до 80 кг (62,08 кг) при обработке в центрах вспомогательное время на установку и снятие детали ТВ= 3,2 мин.

Из таблицы 85 вспомогательное время, связанное с проходом, при шлифовании первой поверхности на одной детали ТВ = 1,2 мин (высота центров станка 300 мм) и

ТВ = 0,05 · 19 = 0,95 мин (шлифование последующих проходов).

Полное вспомогательное время по первому переходу

ТВ  = 3,2 + 1,2 + 0,95 = 5,35 мин.

Переход 2.

Назначаем режим резания.

Режим резания для расчета основного (машинного) времени будет таким же, каким он принят для первого перехода, то есть

t  = 0,005 мм,  Snp= 8 мм/об,  i = 2,  п = 64 мин-1.

Рассчитываем основное время.

Длина обрабатываемой поверхности L = l + у = 60 - 40 = 20 мм, тогда

мин.

Определяем вспомогательное время.

Из таблицы 85 вспомогательное время, связанное с проходом, при шлифовании последующих поверхностей одной детали ТВ = 0,7 мин (на первый проход) и на Следующие проходы ТВ = 0,05 · 19 = 0,95 мин.

Полное вспомогательное время будет

ТВ  = 0,7 + 0,95 = 1,65 мин.

Переход 3.

Режим резания для выполнения третьего перехода

Будет таким же, как и на выполнение первого и второго. Рассчитав длину обрабатываемой поверхности  L = 66 - 40 = 26 мм и подставив принятые значения в формулу (4.2), получим

мин.

Затраты вспомогательного времени, связанного с проводом, для третьего перехода будут соответствовать затратам вспомогательного времени второго прохода, то есть    ТВ = 1,65 мин.

Переход 4.

Основное и вспомогательное время принимаем равным затратам времени второго перехода, то есть

ТО = 1,33 мин и ТВ = 1,65 мин.

Переход 5.

Длина шлифуемой поверхности с учетом врезания и перебега составит

L = 85 - 40 = 45 мм, тогда основное время

мин

Вспомогательное время ТВ = 1,65 мин.

Определяем основное время на всю операцию

ТО = 1,4 + 1,33 + 1,73 + 1,33 + 3 = 8,79 мин.

Определяем вспомогательное время на всю операцию

ТВ = 5,35 + 1,65+ 1,65+ 1,65 + 1,65 = 11,95 мин.

Определяем оперативное время по формуле (1.12)

ТОП = ТО + ТВ = 8,79 + 11,95 = 20,74 мин.

Определяем дополнительное время по формуле (1.10). При шлифовании дополнительное время составляет 9% от оперативного (см. табл. 154), тогда

По таблице 86 для обработки детали в центрах находим подготовительно-заключительное время ТПЗ = 6 мин.

Штучное время рассчитываем по формуле (1.13)

ТШТ = ТО + ТВ +  ТДОП = 8,79 + 11,95 + 1,87 = 22,61мин.

Определяем норму времени по формуле (1.11)

Результаты расчета записываем в технологическую карту.

5 Техническое нормирование гальванических работ

Ремонт и восстановление изношенных деталей в мастерских имеет большое значение. В последнее время все шире внедряются новые и более совершенные методы технологии ремонта. В частности, широко распространяются гальванические методы восстановления и упрочнения деталей нанесением на поверхность изношенных деталей стали и хрома.

Преимущества этого способа восстановления против электродуговой наплавки заключаются в том, что отсутствует деформация детали в процессе восстановления, поверхность детали упрочняется.

Восстанавливают осталиванием и хромированием детали с малым износом поршневые пальцы, толкатели, распределительные валы, оси коромысел, клапаны, оси шестерен, шатуны и др.

Гальваническое металлопокрытие - многоагрегатная работа, при которой один рабочий или бригада рабочих обслуживает несколько агрегатов (ванн, барабанов или колоколов). В каждом агрегате одновременно обрабатывают значительное количество деталей. Поэтому при нормировании затрат труда необходимо учитывать, какое количество агрегатов обслуживает один рабочий, сколько деталей одновременно загружают в агрегат и какие элементы времени в процессе работы перекрываемы. При правильной организации труда детали подают на рабочее место и убирают с рабочего места подсобные рабочие.

Поскольку в ремонтном производстве применяют главным образом осталивание и твердое хромирование, а иногда и никелирование, то рассмотрены вопросы нормирования, касающиеся только этих работ.

Технологический процесс гальванопокрытий включает ряд операций по подготовке поверхности под покрытие (механическая обработка, обезжиривание, промывка, декапирование, травление, навеска деталей на приспособления, загрузка деталей в ванну), операции собственно гальванического покрытия (никелирование, хромирование, осталивание и др.), операции, выполняемые после покрытия (промывка, сушка, снятие с подвесок, механическая обработка).

При нормировании времени гальванопокрытий не все затраты времени включаются в норму, так как некоторые затраты перекрываются. Так, при нормировании по затратам времени на основной процесс (покрытие) подготовительные работы обезжиривание, травление, декапирование, промывка, подвеска деталей на приспособления в норму времени не включают, так как они выполняются во время основного процесса (перекрываемые работы).

Время на гальванические работы основное, вспомогательное, дополнительное и подготовительно-заключительное.

Подготовительно-заключительное время при гальванопокрытии затрачивается на получение наряда, задания, инструктажа, ознакомление с технической документацией, на сдачу работы. В единичном и мелкосерийном производстве подготовительно-заключительное время задается в процентном отношении от оперативного времени (3 %).

Дополнительное время слагается из времени организационно-технического обслуживания (очистка анодов, штанг, регулирование температуры ванн, наблюдение за работой ванн, регулирование плотности тока, уход за рабочим местом в течение рабочей смены), из времени перерывов на отдых, естественные надобности и производственную гимнастику. Дополнительное время задается также в процентном отношении от оперативного времени и составляет 9 %.

Основное время на гальванопокрытия подразделяется на два вида время, в течение которого деталь, находясь в ванне (основная ванна), покрывается слоем металла, и время выдержки деталей в ваннах по подготовке поверхности деталей под покрытие и после него. В общем виде основное время (мин) гальванического процесса вычисляют по формуле

(5.1)

где  h - толщина слоя покрытия, мм;

γ - плотность осаждаемого металла, г/см3;

DK - катодная плотность тока, А/дм2;

С - электрохимический эквивалент, т. е. количество металла в граммах, выделяющегося за 1 ч при силе тока в 1 А;

η - выход металла на катоде в процентах, т. е. отношение фактически полученного количества металла на электроде к теоретически рассчитанному.

В практике нормирования значение электрохимического эквивалента (С) при осталивании и твердом хромировании составляет соответственно 0,32 г/А·ч; при никелировании - 1,095 г/А · ч; выход металла на катоде (η) при осталивании составляет 52 %; хромировании- 13 и никелировании - 95 %; плотность (γ) осаждаемого металла соответственно 7,8; 6,9 и 8,9 г/см3.

Подставив указанные значения в формулу (5.1), получим следующие значения расчета основного времени при осталивании

(5.2)

при твердом хромировании

(5.3)

при никелировании

(5.4)

Значение толщины слоя покрытия и плотность тока выбирают Из таблицы  87.

Таблица 87 - Толщина покрытия и плотность тока при гальванических работах

| Вид покрытия | Толщина слоя покрытия, мм | Плотность тока, А/дм2 |
| --- | --- | --- |
| Осталивание Хромирование (твердое) Никелирование | 0,5 - 1,5 0,001 - 0,050 0,005 - 0,025 | 20 - 60 20 - 60 0,5 - 3,0 |

Вспомогательное время - время, в течение которого монтируют детали на приспособления и демонтаж их, загрузку приспособлений с деталями в ванны и выгрузку их, переходы рабочего от ванны к ванне и т. д. Некоторые из этих работ выполняют во время работы основной ванны. Поэтому вспомогательное время делится на перекрываемое (протирка деталей, монтаж, демонтаж деталей на приспособления) и неперекрываемое (загрузка деталей в ванну и выгрузка их из ванны).

Расчет нормы времени. Особенность гальванических покрытий, применяемых в ремонтном производстве, та, что покрытие производится не для декоративных целей или для предохранения от коррозии, а для целей восстановления геометрии детали, т. е. происходит наращивание изношенной поверхности слоем металла значительной толщины (0,1-1,5 мм). При таком виде покрытий время выдержки деталей в основной ванне всегда будет больше суммы времени подготовительных операций, предшествующих покрытию. Поэтому вычисляют норму времени по формуле

,					                   (5.5)

где Т0 - основное время покрытия в ванне, мин;

ТВН - вспомогательное время (неперекрываемое) на загрузку деталей в основную ванну и выгрузку их из ванны (мин) вычисляют по таблице 88;

ТНЕП.ОП - оперативное время (неперекрываемое) на все операции, следующие после покрытия деталей (кроме сушки их в сушильном шкафу) (мин) вычисляют по таблице 89;

1,12 - коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное и дополнительное время;

п - число деталей, одновременно загруженных в основную ванну;

КИ - коэффициент использования оборудования.

Количество деталей, одновременно загружаемых в основную ванну, зависит от размеров детали и ванн. Ориентировочно - при размере ванны 1500x800x800 мм.

При массе детали, кг..................    0,10       0,40      1,5        5,0.

На одном приспособлении

может разместиться деталей.........120         40        10           4.

В ванне размещается навесок......... 8            8          8           8.

Всего деталей в ванне.................  . 960        320       80         32.

В каждом конкретном случае при необходимости установить норму на гальваническое покрытие будет известно количество навесок и деталей, размещаемых в ванне.

Таблица 88 - Вспомогательное время на загрузку деталей, мин

| Масса приспособления с деталями, кг, до | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 10 | 14 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время на приспособление, мин | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,48 |

Таблица 89 - Значения оперативного времени на все операции после покрытия

деталей

| Время, мин | Осталивание | Хромирование | Никелирование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,33 | 6,39 | 3,14 |

Коэффициент использования оборудования учитывает недоиспользование основной ванны в начале и в конце смены (таблица 79).

Таблица 90 - Коэффициент использования оборудования при гальванических

работах

| Коэффициент Ки | Осталивание | Хромирование | Никелирование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,80 | 0,80 | 0,85 |

5.1 Пример расчета технической нормы времени на гальваническое

покрытие

Определить норму времени на хромирование поршневого пальца двигателя СМД-14 с диаметра 39,9 мм до диаметра 40,1 мм. Масса пальца - 0,7 кг. Хромируют в ванне с режимами, предусмотренными в таблице 76. Детали навешены на приспособление по 20 штук. Масса приспособления с деталями - 18 кг. В ванну загружают 8 приспособлений с деталями (160 шт.). Плотность тока - 40 А/дм2.

Определяем основное время нанесения хрома на поверхность детали по формуле (5.3)

Определяем вспомогательное (неперекрываемое) время по таблице 88. На одно приспособление массой 18 кг оно составляет 0,48 мин и на 8 приспособлений 8 · 0,48 = 3,84 мин.

Неперекрываемое оперативное время по таблице 89 для хромирования - 6,39 мин.

Коэффициент использования ванны по таблице 79 - 0,8.

Рассчитываем норму времени на хромирование одного пальца по формуле (5.5)

6 Нормирование работ по восстановлению деталей полимерными

материалами

Ремонт деталей с применением полимерных материалов широко распространен на авторемзаводах.

Полимерные материалы применяют при заделке трещин и пробоин в деталях, исправлении резьб в резьбовых отверстиях, для наклейки фрикционных дисков, восстановления размеров изношенных отверстий, для ремонта и изготовления деталей методом прессования термореактивных материалов.

Нормы времени на работы с полимерными материалами вычисляют по формуле

(6.1)

где ТШТ - штучное время (на работы, приведенные в таблице 92-101), мин;

ТП.З - подготовительно-заключительное время (приведенное в таблице 91), мин;

пШТ - количество деталей в партии.

Таблица  91 - Подготовительно-заключительное время на полимерные

и связанные с ними работы

| Характер работы | Время, мин |
| --- | --- |
| Простая Средней сложности Сложная | 4 5 6 |

К простым работам относятся вырезка накладок, нарезка болтов, зачистка напильником, насечка зубилом, обезжиривание.

Работы средней сложности сверление отверстий, опиливание напильником под размер, наклейка накладок.

Сложные работы постановка металлических накладок при ремонте трещин составом на основе эпоксидной смолы с креплением винтами, опрессовка деталей в прессформе, исправление резьб в отверстиях.

Ремонтируют трещины и пробоины, применяя состав на основе эпоксидных смол. При ремонте трещин выполняют следующие работы.

Подготавливается трещина (пробоина) к заделке. Для этого засверливают концы трещины сверлом диаметром 3 мм, снимают фаски под углом 60-70° на глубину 2-3 мм, шлифовальным кругом с гибким шлангом зачищают поверхность по краям трещины (пробоины) на ширину 40- 50 мм на всю длину, плюс 50 мм с каждого конца трещины, до металлического блеска. По зачищенной поверхности делают насечку зубилом. Время указано в таблице 92.

Дважды обезжиривают ацетоном поверхность трещины и зачищенного участка. На поверхность трещины и зачищенного участка наносят состав на основе эпоксидной смолы. Покрывают весь очищенный участок накладкой из стеклоткани и прикатывают ее роликом. Поверх накладки наносят слой состава и покрывают ее второй накладкой, которая должна перекрывать первую на 10-15 мм, и прикатывают ее роликом. Затем наносят тонкий слой состава по второй накладке.

После затвердения состава зачищают подтеки и наплывы, проверяют качество заделки. Штучное время выполнения перечисленных работ приведено в таблицах 92-95.

Таблица  92

| Длина трещины, мм, до | 25 | 40 | 65 | 100 | 160 | 280 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 43 | 64 |

Таблица 93 - Штучное время обезжиривания поверхности детали (дважды)

ацетоном

| Площадь поверхности, см2, до | 100 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |

Таблица 94 - Штучное время нанесения состава на основе эпоксидной смолы ЭД-6 на поверхность трещины (на один слой)

| Длина трещины, мм, до | 25 | 100 | 150 | 250 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |

Таблица 95 - Штучное время наложения накладок из стеклоткани с прикаткой роликом при ремонте трещин и пробоин (на одну накладку)

| Площадь накладок, см2, до | 125 | 220 | 320 | 410 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |

При износе резьбы под шпильки ее восстанавливают следующим образом зачищают поверхность резьбы метчиком, дважды обезжиривают. Наносят тонкий слой состава на основе эпоксидной смолы ЭД-6 на поверхность резьбового отверстия и поверхность резьбы шпильки. Завертывают шпильку до отказа и снимают вытесненные излишки состава. После затвердения зачищают от подтеков поверхность вокруг шпильки. Штучное время на эти работы приведено в таблице 96.

Таблица 96 - Штучное время на восстановление резьбы под шпильки

| Диаметр резьбы, мм | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |

Ремонтируют фрикционные узлы с применением клея ВС-10Т следующим образом. Удаляют изношенные накладки, моют диски в 10%-ном растворе каустической соды. Шлифовальным кругом зачищают поверхность диска до металлического блеска. Зачищают наждачной бумагой поверхность накладки. Склеиваемые поверхности обезжиривают. Наносят дважды слой клея на поверхности, каждый слой сушат 15-20 мин. Укладывают диски и накладки в специальное зажимное приспособление и выдерживают 1,5 ч в электропечи при температуре 180 °С. Затем их вынимают и зачищают от наплывов и подтеков. Время на выполнение указанной работы приведено в таблице 97.

Таблица 97

| Площадь склеивания, см2 | 50 | 140 | 230 | 310 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 0,55 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,55 |

Время на сборку деталей в приспособление и установку его в термическую печь - 1,2 мин. При помощи опрессовки под прессом из термореактивных материалов могут быть изготовлены новые детали или отремонтированные детали со значительным износом или изломом. Для опрессовки под прессом устанавливают специальные пресс-формы, подогревают до температуры 160-170 °С. Подогревают материал до температуры 80-130 °С, засыпают в пресс-форму и прессуют с выдержкой материала в пресс-форме под давлением в течение 4 млн. Затем снимают давление, извлекают деталь из формы, зачищают и проверяют качество. Время на опрессовку показано в таблице 98.

Таблица 98

| Масса опрессованного материала, г, до | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 3,5 |

Второй метод изготовления деталей из полимерных материалов - литье под давлением. Оно основано на принципе выдавливания в пресс-форму массы, размягченной подогревом в цилиндре литьевой машины. Температура материала - в пределах 180-265 °С. Порядок выполнения работ следующий в цилиндр литьевой машины загружают термопластичный материал (капрон), подогревают, затем под давлением подают в пресс-форму, где выдерживают 15-20 с под давлением 1000 кгс/см2. После этого деталь вынимают из пресс-формы. Остывшую деталь подвергают термообработке в машинном масле с температурой 130 °С и выдержкой 1,5-3ч. Время выполнения работ показано в таблице 99. Для ремонта деталей применяют состав на основе эпоксидной смолы ЭД-6. Приготовляют состав в два этапа на ремонтном предприятии.

Таблица 99

| Тип пресс-формы | Легко разбираемые | Трудно разбираемые |
| --- | --- | --- |
| Масса спрессованного материала, г, до | 30 | 60 | 100 | 200 | 30 | 60 | 100 | 200 |
| Время, мин | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |

Первый этап - предварительное приготовление, где в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат и наполнитель. Этот состав пригоден для применения в течение четырех суток. Время на приготовление этого состава показано в таблице 100.

Таблица 100

| Масса приготавливаемого состава, кг, до | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 13 | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 |

Второй этап - приготовление массы на рабочем месте, где в предварительно приготовленный состав вводят отвердитель - полиэтиленполиамин. Количество состава ограничивают потребностью в нем для конкретной операции. Время на приготовление состава указано в таблице 101.

Таблица 101

| Масса приготавливаемого состава, г, до | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 7 | 8 | 9 | 10 |

6.1 Пример расчета технической нормы времени на гальваническое

покрытие

Порядок расчета норм времени на выполнение работ полимерными материалами рассмотрим на примере. Надо определить норму времени на ремонт трещины в блоке двигателя СМД-23.07.03 составом на основе эпоксидной смолы. Длина трещины - 200 мм. Деталей - 2 шт.

Размеры зачищаемой площади F = 10 . 30 = 300 см2. Время на разделку трещины по таблице 92 равно ТШТ 1= 30 мин. Время на обезжиривание поверхности (до 400 мм) по таблице 93 равно ТШТ 2  = 1,5 мин. Время двукратного нанесения состава на поверхность трещины вычисляют по таблице 94 равно ТШТ 3  = 1,1 · 2 = 2,2 мин.

Время наложения двух накладок из стеклоткани на трещину вычисляют по таблице 95

ТШТ 4  = 1,0  · 2 = 2 мин.

Время изготовления состава (50 г) на рабочем месте Согласно таблице 101 составляет ТШТ 5 =7 мин.

Полное штучное время

ТШТ  = ТШТ 1  + ТШТ 2 + ТШТ 3  + ТШТ 4 + ТШТ 5 =  30 + 1,5 + 2,2 + 2 + 7 = 42,7 мин.

Подготовительно-заключительное время по таблице 91 для работы средней сложности ТПЗ = 5 мин.

Норма времени на заделку трещины , мин, вычисляется по формуле (6.1)

7 Нормирование вибродуговой наплавки

Вибродуговая наплавка является разновидностью  электродуговой сварки. Вибродуговую наплавку часто  называют виброконтактной, контактно-дуговой, электровибрационной и др.

Вибродуговую наплавку применяют для восстановления цилиндрических деталей, имеющих небольшой износ. Процесс вибродуговой наплавки осуществляют на токарном станке при помощи специальной головки, укрепленной на суппорте станка, подводящей сварочную проволоку к наплавляемой детали и обеспечивающей наплавку металла на вращающуюся деталь. Одновременно к месту наплавки подают охлаждающую жидкость, обеспечивающую закалку наплавляемого слоя.

Вибродуговая наплавка обладает рядом преимуществ  перед другими видами наплавки

- нагрев детали при наплавке не превышает 100°,что почти не вызывает деформации детали и не нарушает термическую обработку близлежащих участков;

- в процессе наплавки закаливают поверхность детали; никакой предварительной подготовки детали перед  наплавкой не требуется;

- этот вид наплавки позволяет наносить слой от 0,5 до I 3 мм на сторону в зависимости от степени износа.

При значительных износах наплавку производят в несколько слоев.

Перед наплавкой деталь очищают от ржавчины и окалины металлической щеткой или отпескоструивают. Отверстия или шпоночные пазы заглушают графитными или медными вставками.

Деталь устанавливают в центрах станка или же одни конец закрепляют в патроне передней бабки. Во втором случае устраняется возможность деформации при наплавке. При установке длинных деталей применяют люнеты.

Сварочную проволоку перед намоткой на барабан головки очищают от ржавчины и смазки.

Охлаждение производят 3-4%-ным. раствором кальцинированной соды или 10-30%-ным. раствором технического глицерина.

Деталь охлаждают при необходимости ее закалки. При наплавке резьб или поверхностей, не подвергающихся закалке, охлаждение применять не рекомендуется.

Охлаждающую жидкость содержат в баке размером 30-60 л. Один раз в месяц жидкость заменяют и промывают всю систему.

Наплавку можно производить проволокой диаметром от 0,5 до 3 мм, а также лентой толщиной 0,5 мм и шириной 10-25 мм.

Расчет нормы времени

Норму времени вибродуговой наплавки рассчитывают по формуле (1.11)

Определение основного времени

Величина основного времени при вибродуговой наплавке зависит от диаметра и длины наплавляемой поверхности, от скорости наплавки (окружной скорости детали) или числа оборотов детали и продольной подачи суппорта.

Основное . мин, время вычисляют по формуле

(7.1)

где  L- длина (ширина) наплавляемой поверхности,  мм;

i- число проходов;

п - число оборотов детали в минуту;

s- продольная подача суппорта (шаг), мм/об.

Число проходов определяют по формуле

(7.2)

где D - диаметр, до которого наплавляют деталь, мм;

d - диаметр наплавляемой поверхности, мм;

t - толщина наплавляемого слоя за один проход, мм.

Режим наплавки устанавливают по таблице 102. 
Таблица 102 - Технологические режимы при вибродуговой наплавке

| Толщина наплавляемого слоя не более, мм | Скорость подачи электродной проволоки, м/мин | Величина тока, а | Окружная скорость детали м /мин | Продольная подачи (шаг наплавки), мм/об | Припуск на механическую обработку, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 1,3 | 120-140 | 1,2 | 1,8-2,2 | 0,4 | Наплавка проволокой диаметром 1,6-1,8 мм |
| 2,0 | 3,0 | 160-190 | 1,0 | 2,3-2,8 | 0,8 | То же |
| 3,0 | 1,7 | 160-170 | 0,4 | 2,8-3,6 | 1,0 | То же |
| 3,0 | 1,7 | 300-350 | 0,2 | 3,3-3,4 | 1,0 | Наплавка проволокой диаметром 2,5 мм |
| 3,0 | 1,7 | 320-340 | 0,2 | 7,9 | 1,0 | Наплавка ленты сечением 0,5х10 мм |

Число оборотов определяют по формуле

(7.3)

где   v - скорость наплавки (окружная скорость детали),  м/мин;

d - диаметр наплавляемой поверхности, мм.

Вспомогательное время.

Вспомогательное время слагается из времени на установку и снятие детали (таблица 103) и вспомогательного времени, связанного с наплавкой.

Таблица 103 - Вспомогательное время на установку, выверку и снятие детали

| Вес детали, кг | Время на установку и снятие, мин |
| --- | --- |
|  | В трехкулочковом патроне | В центрах | В центрах с люнетом |
| До 10 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| Свыше 10 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |

Вспомогательное время, связанное с наплавкой, включает время на выполнение следующих приемов включение генератора, подвод мундштука, включение вибратора, пуск станка, включение продольной подачи суп порта, включение подачи жидкости, очистку поверхности детали от ржавчины и окалины и все последующие действия по включению установки после окончания наплавки.

Вспомогательное время, связанное с наплавкой, принимают 0,9 мин на один проход.

Дополнительное время при вибродуговой наплавке включает время перерывов на отдых и естественные надобности, а также время на такие организационно-технические мероприятия, как подготовка сварочной проволоки (очистка от ржавчины и смазки), замена мундштука по мере износа, периодическая очистка наконечника от частиц металла, замена жидкости (один раз в месяц), доливка воды, очистка и смазка станка в процессе работы.

Дополнительное время принимают в процентном отношений к оперативному времени и вычисляют по формуле

,										 (7.4)

где  0,15 - коэффициент отношения дополнительного времени к оперативному (К).

Подготовительно-заключительное время.

При вибродуговой наплавке режимы наплавки рекомендуется проверять на первой детали или на специальном образце соответствующего диаметра, что должно учитываться подготовительно-заключительным временем.

Подготовительно-заключительное время включает затраты времени на получение наряда, задания и инструктажа, переналадку станка и наплавочной головки, установку оборотов и подачи, регулировку амплитуды вибрации, установку напряжения реостата, проверку стабильности процесса наплавки, корректировку режима наплавки, установку угла расположения электрода, сдачу работы и уборку станка. Подготовительно-заключительное время принимают при работе на станках с высотой центров 200 мм - 16 мин, при работе, на станках с высотой центров 300 мм - 20 мин.

7.1 Пример расчета технической нормы времени на вибродуговую

наплавку

Определить норму времени на вибродуговую наплавку шейки оси катка трактора ДТ-175, деталь № 175-306110002  диаметром от 40 мм до 44 мм на длине 60 мм Деталь закаленная. Вес детали - 3,8 кг. Количество деталей в партии - 5 шт.

Определяем основное время, для чего устанавливаем режим по таблице 102 число проходов - 1; толщина наплавляемого слоя - до 2 мм, окружная скорость детали - 11 м/мин,  продольная подача (шаг) - 2,5 мм/об.

Устанавливаем число оборотов детали

Рассчитываем основное время

2. Определяем вспомогательное время, которое па  установку и снятие детали по таблице 103 для детали весом  до 10 кг при установке в центрах составляет мин.

Вспомогательное время, связанное с проходом, составляет на один проход 0,9 мин. Полное вспомогательное  время

Определяем оперативное время по формуле (1.12)

Рассчитываем дополнительное время по формуле (7.3)

Подготовительно-заключительное время при наплавке закаленных деталей составляет 20 мин.

Штучное время рассчитываем по формуле (1.13)

ТШТ = ТО + ТВ +  ТДОП = 3 + 1,4 + 0,7 = 5, 1мин.

Определяем норму времени по формуле (1.11)

Результаты расчета записываем в технологическую карту.

8 Наплавка под слоем флюса

Наплавку под слоем флюса обычно  применяют для восстановления деталей со значительным  износом.

К таким деталям в первую очередь могут быть отнесен опорные катки, ведущие колеса, поддерживающие ролики  гусеничных тракторов.

Для автоматической наплавки применяют специальная  приспособление, устанавливаемое на суппорт токарного станка. При этом наплавляемую деталь закрепляют в патроне или центрах станка.

Наплавку производят стальной проволокой под слоем флюса. Расплавляющийся флюс надежно укрывает металл от воздействия воздуха и препятствует  угару и разбрызгиванию металла в процессе наплавки.  Флюс позволяет вносить в наплавленный металл легирующие элементы (кремний, марганец, углерод, хром и т.д.), повышающие механические качества наплавленного слоя.

Флюс стабилизирует горение дуги и позволяет более полно использовать тепло дуги.

Основным фактором, влияющим на производительность труда при электросварочных работах, является величина тока. При ручной электросварке величина тока ограничивается разогревом электрода. При автоматической сварке и наплавке в качестве электрода применяют голую проволоку, что дает возможность подвести ток очень близко к зоне горения дуги и резко уменьшить нагрев электрода. Это позволяет применять при автоматической наплавке высокую плотность тока, примерно 150-200 а/мм2(при обычной сварке плотность тока 10-20 а/мм2).Коэффициент наплавки при автоматической наплавке достигает 20г/а-ч.

Высокий коэффициент наплавки и возможность применения тока большой величины способствуют повышению производительности труда при автоматической на- I плавке в несколько раз по сравнению с ручной сваркой и наплавкой.

Норму времени при автоматической наплавке под слоем флюса , мин, вычисляют по формуле (1.11)

Основное время.

Основное время - это время горения дуги. Продолжительность основного времени зависит от диаметра и длины наплавляемой поверхности, от скорости наплавки (окружной скорости детали) или числа оборотов детали, продольной подачи суппорта, толщины наплавляемого слоя и величины сварочного тока.

Основное время определяют по формуле (7.1)

Число проходов определяют по формуле (7.2)

Число оборотов детали определяют по формуле (7.3)

Режим автоматической наплавки

Режим автоматической наплавки слагается из величины  сварочного тока, скорости наплавки, шага наплавки, высоты наплавляемого слоя за один проход.

Режим наплавки определяют по таблице 104.

Таблица 104 - Режим автоматической наплавки

| Диаметр наплавляемой поверхности, мм | Величина тока, А | Окружная скорость наплавки, мм/мин. | Шаг наплавки, мм/об | Высота наплавляемого слоя, мм | Скорость подачи электрода, м/ч | Диаметр проволоки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-60 | 140-150 | 0,3-0,4 | 3 | 50 | 1,4-2,0 | 1,4-1,6 |
| 65-75 | 170-180 | 0,3-0,5 | 4 | 77 | 1,5 | 1,6 |
| 80-100 | 180-200 | 0,3-0,5 | 4 | 104 | 1,5-2,0 | 2,0 |
| 150-200 | 200-240 | 0,2-0,3 | 5 | 140 | 2,0-3,0 | 2,0 |
| 250-300 | 250-275 | 0,3-0,5 | 6 | 200 | 2,0-3,0 | 1,4-3,0 |

Вспомогательное время

Вспомогательное время при автоматической наплавке  под слоем флюса слагается из времени на установку детали на станке и вспомогательного времени, связанного с  наплавкой.

Вспомогательное время на установку и снятие детали  зависит от характера установки и веса детали (таблица 105).

Вспомогательное время, связанное с наплавкой, включает время на настройку, пуск станка и управление станком, время на выключение установки, на очистку наплавляемой поверхности, удаление шлаковой корки с ранее наплавленного слоя, причем часть времени является перекрываемым.

Таблица 105 - Вспомогательное время на установку и снятие детали

| Характер установки | Вес направляемой детали не более, кг |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 30 |
| В центрах | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
| В трехкулачковом патроне | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |

В среднем вспомогательное время, связанное с наплавкой, включаемое в норму, составляет 0,5 мин на один проход.

Дополнительное время.

Дополнительное время включает время организационно-технического обслуживания рабочего места, наблюдение за работой установки и наличием флюса, время перерывов на отдых и личные надобности.

Дополнительное время принимают в размере 15% оперативного времени и вычисляют по формуле (7.3)

.

Подготовительно-заключительное время

Подготовительно-заключительное время при автоматической наплавке включает затраты времени на получение задания и наряда, ознакомление с работой, установку  тока, оборотов шпинделя, скорости подачи проволоки,  установку подачи суппорта, подготовку приспособления, засыпку флюса в бункер и сдачу работы.

Подготовительно-заключительное время при автоматической наплавке под слоем флюса составляет 15 мин.

8.1 Пример расчета технической нормы времени на наплавку под слоем флюса

Определить норму времени на наплавку под слоем флюса обода опорного катка трактора ДТ-175, деталь № 175.31.021 диаметром от 330 до 350 мм на ширине  50 мм. Вес катка - 12,8 кг, количество деталей в партии 10 шт.

Определяем основное время, для чего устанавливаем  режим наплавки.

Для диаметра 300 мм принимаем окружную скорость  0,6 м/мин и шаг наплавки 6 мм на оборот.

При толщине наплавляемого слоя за один проход  3 мм,  число проходов составит

Определяем число оборотов детали

Рассчитываем основное время

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время по таблице 105 для установки  в трехкулачковом патроне при весе детали до 20 кг составляет  = 1,5 мин.

Вспомогательное время, связанное с наплавкой

Полное вспомогательное время

Рассчитываем оперативное время по формуле (1.12)

Рассчитываем дополнительное время по формуле (7.3)

Устанавливаем дополнительное время

Подготовительно-заключительное время - 15 мин.

Определяем норму времени по формуле (1.11)

Результаты расчета записываем в технологическую карту.

9 Нормирование электросварочных работ

Оборудование для электродуговой сварки

Ремонт деталей электродуговой сваркой выполняют как ил переменном, так и постоянном токе.

Для сварки деталей на постоянном токе используют сварочные агрегаты, указанные в таблице 106.

Таблица 106 - Сварочные агрегаты постоянного тока

| Марка агрегата | Номинальное напряжение, В | Максимальный сварочный ток (А) при продолжительности включения | Пределы регулирования тока, А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100% | 50% |  |
| СУГ-2а | 40 | 250 | 350 | 75-360 |
| СУ Г-2Б | 25 | 250 | 350 | 75-360 |
| ПС-300М | 30-35 | 260 | 340 | 80-380 |
| ПСО-120 | 25 | - | - | 30-120 |
| ПСО-300 | 30 | - | - | 75-320 |
| ПСО-500 | 40 | - | - | 120-600 |
| САК-2-1 | 40 | 250 | 350 | 75-360 |
| САК-2-11 | 40 | 250 | 350 | 75-360 |
| САГ-2 | 40 | 250 | 350 | 75-360 |

При сварке деталей на переменном токе применяют сварочные трансформаторы (таблица 107).

Таблица 107 - Сварочные трансформаторы переменного тока

| Марка | Номинальная мощность, кВт | Номинальный сварочный ток, а | Пределы регулирования тока, а | Вес трансформатора, кг | Вес регулятора, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ-2 | 14,0 | 200 | 80-250 | 110 | 80 |
| СТЭ-22 | 13,5 | 200 | 50-350 | 117 | 63 |
| СТЭ-23 | 19,5 | 250 | 50-440 | 145 | 90 |
| СТАН-1 | 21,0 | 333 | 50-450 | 185 | - |
| ССТА-1 | 20,5 | 350 | 50-185 | 200 |  |
|  |  |  | 150-445 |  |  |
| ТС-120 | 9,0 | 120 | 50-160 | 90 | - |
| ТС-300 | 20,0 | 300 | 110-385 | 185 | - |

Затраты времени и качество сварки и наплавки во многом зависят от устойчивости горения дуги.

Однако при малой величине сварочного тока дуга горит неустойчиво и сварка тонколистового материала представляет большие затруднения; при этом возможны пpижоги.

Для устранения этих неудобств применяют осцилляторы, при помощи которых можно сваривать сталь толщин до 1 мм устойчивой дугой при токе от 10 до 100 А.

При сварке используют следующий вспомогательный инструмент металлическую щетку, молоток для очистки шва от шлака, зубило, молоток слесарный, набор шаблонов для проверки размеров швов.

Для защиты глаз и лица сварщика от лучей сварочной дуги и брызг расплавленного металла служат щитки маски-шлемы.

Основным рабочим инструментом сварщика являете электрододержатель. Электрододержатели должны обеспечивать быстрое и прочное закрепление электрода при хорошем контакте и быструю смену электрода. Зажимное устройство держателя должно действовать без больших усилий, как при закреплении электрода, так и при его освобождении. Рукоятка держателя должна быть выполнена из теплоизоляционного материала. Вес электрододержателя не должен превышать 700 г.

МП электроды и электродные покрытия.

При ручной электродуговой сварке пользуются металлическими электродами с тонким и толстым покрытием, в зависимости от механических свойств свариваемой стали.

Из тонких электродных покрытий в ремонтных мастерских чаще всего применяют меловое, состоящее из 80-85 массовых частей чистого порошкообразного мела и 20-15 весовых частей жидкого стекла. Электроды с тонким покрытием применяют для сварки малоответственных узлов и деталей машин.

Стальные электроды подразделяют на различные типы, зависимости от назначения (таблица 108).

Таблица 108 - Основные типы электродов

| Тип электрода | Э34 | Э38 | Э42 | Э42А | Э50 | Э50А | Э55 | Э60 | Э60А | Э70 | Э85 | Э100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности 'К.г1смг | 34 | 38 | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 85 | 100 |
| Основное назначение | Для сварки конструкционных низкоуглеродистых и низколегированных сталей | Для сварки конструкционных среднеуглеродистых и низколегированных сталей | Для сварки конструкционных сталей повышенной твердости |

Электроды с толстым покрытием используют при ответственной сварке, когда требуется высокое качество. Покрытие таких электродов защищает сварочный шов от окисления и азотирования, что способствует образованию шва с высокими механическими свойствами. Электроды с толстым покрытием обеспечивают также высокую производительность.

10 Нормирование работ по электродуговой сварке стальных деталей

Затраты времени на электросварочные работы зависят от свариваемости металла, способа сварки, толщины металла, диаметра и марки электрода, величины сварочного тока, веса детали и положения шва в пространстве.

Под свариваемостью детали подразумевается способность металла образовывать доброкачественное сварное соединение - без трещин, пор, шлаковых включений и других дефектов.

В таблице 109 приводится оценка свариваемости рам личных марок стали и чугуна.

Таблица 109 - Оценка свариваемости марок стали и чугуна

| Марка материала | Оценка свариваемости |
| --- | --- |
| Ст. 0; Ст. 1; Ст. 2; Ст. 3; 10; 15; 20; 25; 15Г | Хорошая |
| Ст. 4; Ст. 5; 30; ЗОГ; 30Г2; 15Х; 15М; 20ХМ; 30 ХМ А; 20ХГС | Удовлетворительная |
| Ст. 6; 35; 40; 40Г; 45; 20Х; 30Х; 35СГ; 30ХГС | Ограниченная Плохая » |
| Ст. 7; 50; 50Г; 50Х; 50Г2; 50ХН; 50СГ; СЧ12-27; СЧ15-32; СЧ18-36; СЧ21-40 МСЧ28-48; | Плохая |
| НСЧ32-52; ХЧ35-10 | Плохая |

Свариваемость стали зависит от содержания в ней углерода и легирующих элементов.

Стали с содержанием углерода до 0,25% свариваются! хорошо, а стали, содержащие от 0,25 до 0,35% углерода,- удовлетворительно. Ограниченно свариваются стали с содержанием углерода от 0,35 до 0,45%; при содержании углерода свыше 0,45% стали свариваются плохо. Хром и ванадий затрудняют процесс свариваемости, так как первый способствует образованию закалочных структур, а второй вызывает возникновение трещин.

Производительность и качество сварки в значительной степени зависят от правильного выбора марки электрода и его диаметра.

Марку электрода выбирают в зависимости от свариваемой стали, ее механических свойств, условий работы детали и ее толщины.

Так, детали, изготовленные из листовой и профильной малоуглеродистой стали марок Ст. 08, 10, 20 (рамы, валы рулевых колес, колпаки шаровых карданов, рычаги тормозов и т. д.), с успехом можно сваривать электродами с меловой обмазкой типа Э34 или электродами ОММ-5.

При сварке деталей, изготовленных из тонколистовой стали толщиной от 0,8 до 2,5 мм (баки для топлива, бочки боковины и днища и т. д.), рекомендуется применять электроды ОМА-2 малых диаметров.

Углеродистые и низколегированные стали следует сваривать электродами ВИАМ-25 диаметром не более мм.

Для сварки особо ответственных конструкций и детали, изготовленных из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и низколегированной стали, рекомендуется пригонять электроды ОММ-5, ЦМ-7 и УОНИ-13/45.

Характеристика электродов, применяемых при ремонте деталей сваркой, приведена в таблице 110.

Норма времени на электросварочные работы складывается из основного, вспомогательного, дополнительного Р подготовительно-заключительного времени и может быть рассчитана по формуле (1.11)

Основное время - это время, затрачиваемое на образование сварочного шва путем плавления электрода, то есть время непосредственного горения дуги.

Продолжительность основного времени зависит от количества наплавляемого металла, длины шва, величины тока, коэффициента наплавки и положения шва в пространстве.

Основное время определяют по формуле

(10.1)										(10.1)

где G - вес наплавленного металла, г;

А - поправочный коэффициент на длину шва;

m - поправочный коэффициент на положение шва в пространстве;

I - величина сварочного тока, А;

α - коэффициент наплавки, г/А·ч.

Вес наплавленного металла, необходимого для образования сварочного шва, определяют по формуле

G = Fly,                                                                                                             (10.2)							(10.2)

где G - вес наплавленного металла, г;

F - площадь поперечного сечения шва, см
/ - длина шва, см

у - удельный вес металла электрода, г/см3

Таблица 110 - Характеристика электродов, применяемых при ремонте деталей

сваркой

| Тип и марка электрода | Назначение электрода | Коэффициент наплавки, г/А·ч | Диаметр электрода, мм | Величина сварочного тока, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 с меловой обмазкой | Сварка малоответственных конструкций при статической нагрузке | 6,5 | 3 | 100-130 |
|  |  |  | 4 | 140-180 |
|  |  |  | 5 | 200-240 |
|  |  |  | 6 | 270-320 |
| ВИAM-25 | Сварка конструкций толщиной свыше 1,2 мм, испытывающих статическую, ударную и вибрационную нагрузки | 7,5 | 2 | 25-50 |
|  |  |  | 2,5 | 40-75 |
|  |  |  | 3 | 70-110 |
|  |  |  | 4 | 100- 130 |
| Э42 ОММ-5 | Сварка ответственных конструкций, испытывающих статическую, динамическую и переменную нагрузки | 7,25 | 3 | 100-130 |
|  |  |  | 4 | 160- 190 |
|  |  |  | 5 | 210-220 |
|  |  |  | 6 | 240-280 |
| Э42 ЦМ-7 | Сварка конструкций, работающих при знакопеременной и ударной нагрузках | 10,0 | 4 | 160-190 |
|  |  |  | 5 | 210-240 |
|  |  |  | 6 | 260-300 |
| Э42А УОНИ 13/45 | Сварка особо ответственных конструкций, испытывающих статическую, динамическую и переменную нагрузки | 8,0 | 3 | 80-100 |
|  |  |  | 4 | 130-150 |
|  |  |  | 5 | 170-200 |
|  |  |  | 6 | 210-240 |
| Э42, ОМА-2 | Для сварки тонколистовой стали. Электрод обладает малой проплавляющей способностью | 9,0 | 1,5 | 16-25 |
|  |  |  | 2 | 25-45 |
|  |  |  | 3 | 50-80 |
| Э42, МТ-2 | Для сварки тонколистовой стали |  | 2 | 35-45 |
|  |  |  | 3 | 90-100 |

Площади поперечных сечений различных швов приведены в таблице 111.

Таблица 111 - Площади поперечных сечений различных швов, см2

| Толщина свариваемого металла, мм | Стыковой односторонний шов без скоса кромок | Стыковой двусторонний шов без скоса кромок | Стыковой V-образный шов без подварки | Стыковой Х-образный шов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,1 | - | - |  |
| 3 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 4 | 0,2 | 0,3 | - | - |
| 5 |  | 0,4 | - | - |
| 6 |  | 0,5 | 0,3 | - |
| 8 |  | 0,6 | 0,5 | - |
| 10 |  | - | 0,7 | - |
| 12 |  | - | 0,9 | 0,7 |
| 14 |  | - | 1.2 | 0,9 |
| 16 |  | - | 1,5 | 1,1 |
| 18 |  | - | 1,9 | 1,3 |
| 20 |  |  | 2,3 | 1,6 |

Таблица 112 - Площади поперечных сечений сварных швов (при сварке стальными электродами), см2

| Толщина свариваемого металла, мм | Угловой шов без скоса кромок | Угловой шов с двусторонним скосом кромок | Угловой шов с односторонним скосом одной кромки |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,1 |  |  |
| 4 | 0,2 | - |  |
| 6 | 0,3 | - | 0,3 |
| 8 | 0,5 | - | 0,5 |
| 10 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |
| 12 | 1.2 | 0,8 | 1,1 ,1 |
| 14 | 1,5 | 1,0 | 1,4 |
| 16 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| 18 | 2,3 | 1,5 | 2,2 |
| 20 | 2,7 | 1,7 | 2,7 |

- Удельный вес электродов принимают по таблице 113.

Таблица 113 - Удельный вес электродов

| Электроды | Удельный вес, г/см3 |
| --- | --- |
| С тонким покрытием | 7,5 |
| С толстым покрытием | 7,8 |
| Чугунные | 7,1 |
| Биметаллические | 8,3 |

Величину сварочного тока определяют в зависимости от марки применяемого электрода и его диаметра.

Диаметр электрода устанавливают в зависимости от толщины свариваемой детали (таблица 114).

Предельные значения величины сварочного тока для отдельных марок электродов приведены в таблице 110.

Величина тока может быть также определена по эмпирической формуле

I = (20 + 6 dЭ) dЭ,							(10.3)

где I - величина тока, А;

dЭ - диаметр электрода, мм.

С увеличением сварочного тока основное время уменьшается. Поэтому всегда следует стремиться применять наибольшие допустимые значения тока. Однако чрезмерное увеличение тока приводит к перегреву электрода, повышению угара и разбрызгивания, к прожиганию свариваемого металла и снижению механических свойств шва.

Таблица 114 - Зависимость диаметра электрода от толщины свариваемого металла

| Толщина свариваемого металла, мм | 0,5-1 | 1-2 | 2-5 | 5-10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 1-1,5 | 1,5-2,5 | 2,5-4 | 4-6 | 5-8 |

Коэффициент наплавки представляет собой количество металла в граммах, наплавленного за час горения душ при величине сварочного тока в один ампер.

Величина коэффициента наплавки в основном зависит от свойств электродной проволоки и покрытия.

Коэффициент наплавки для различных марок электродов приведен в таблице 110.

Основное время непропорционально длине шва. Эта непропорциональность учитывается поправочным коэффициентом А (таблица 115).

Таблица 115 - Поправочные коэффициенты в зависимости от длины шва

| Длина шва не более, мм | Коэффициент А |
| --- | --- |
| 200 | 1,2 |
| 500 | 1,1 |
| 1000 | 1,0 |

Положение шва в пространстве оказывает значительное влияние на величину основного времени, так как, помимо неудобства, потолочное или вертикальное положение шва вызывает стекание жидкого металла и увеличение разбрызгивания электродного материала, что удлиняет время сварки.

Значения поправочных коэффициентов т на положение шва в пространстве приведены в таблице 116.

Таблица 116 - Поправочные коэффициенты к основному времени в зависимости от положения шва во время сварки

| Положение шва в пространстве | Наименование шва | Значение коэффициента m |
| --- | --- | --- |
| Сварка в горизонтальной плоскости сверху | Нижний | 1,0 |
| Сварка в вертикальной плоскости вверх или вниз | Вертикальный | 1,25 |
| Сварка в вертикальной плоскости по горизонтальной линии | Горизонтальный | 1,3 |
| Сварка в горизонтальной плоскости снизу (над головой) | Потолочный | 1,6 |
| Сварка кольцевого шва в вертикальной плоскости по окружности | Кольцевой | 1,10 с поворотом для деталей диаметром до 800 мм, 1,35 - без поворота |

Вспомогательное время при электросварке - это время, затрачиваемое на выполнение действий, обеспечивающих осуществление основной работы.

Полное вспомогательное время определяется по формуле

ТВ = ТВ1 + ТВ2 + ТВ3,							(10.4)

где ТВ1 - вспомогательное время, связанное со свариваемым швом, мин;

ТВ2 - вспомогательное время, связанное со свариваемым изделием, мин;

ТВ3 - вспомогательное время, связанное с переходом сварщика, мин.

Таблица 117 - Вспомогательное время, связанное со свариваемым швом (при сварке стальными электродами), мин

| Толщина металла, мм | Стыковой односторонний шов без скоса кромок | Стыковой двусторонний шов без скоса кромок | Стыковой У-образный шов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина шва, мм |
|  | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 |
| 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0,8 0,8 0,9 | 1,1 1,3 1,5 | 1,8 2,0 2,4 | 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 | 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 | 3,6 3,2 3,2 3,2 3,2 | 0,8 0,8 0,9 1,3 1,3 1,6 2,1 2,5 | 1,1 1,9 2,1 2,8 3,0 3,8 4,6 5,6 | 1,9 2,7 3,1 3,9 4,7 5,8 7,2 8,7 |
| Толщина металла, мм | Стыковой X-образный шов | Угловой шов без скоса кромок | Угловой шов с односторонним скосом кромок | Угловой с двусторонним скосом кромок |
|  | Длина шва, мм |
|  | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 |
| 2 3 4 5 6 8 10 | 1 | 2,3 | 2,8 | 0,8 0,8 1,3 1,6 | 1,4 1,4 2,3 3,0 | 2,0 2,0 3,3 4,7 | 0,8 1,0 1,3 | 1,2 2,1 2,8 | 1,7 3,1 4,3 | 1,3 1,5 | 1,5 2,3 | 3,2 3,3 |

Вспомогательное время, связанное со свариваемым швом, при ручной дуговой электросварке (ТВ1) включает затраты времени на осмотр и очистку кромок свариваемого изделия, на смену электродов, измерение и осмотр швов, очистку швов от шлака и металлических брызг.

Величина затрат времени на очистку и осмотр кромок зависит от толщины свариваемого металла, вида кромок и способа их подготовки.

Продолжительность времени на смену электродов зависит от размеров свариваемого шва.

Вспомогательное время на очистку шва от шлака зависит от толщины свариваемого металла, числа слоев шва, от типа и толщины электродного покрытия и положения шва в пространстве.

Вспомогательное время, связанное со свариваемым швом (ТВ1), приведено в таблице 117.

Вспомогательное время, связанное со свариваемым изделием (ТВ2), учитывает затраты времени на установку, повороты и снятие свариваемых изделий.

Величина этого вспомогательного времени зависит от массы изделия и характера транспортных средств.

В таблице 118 приведено вспомогательное время на установку, повороты и снятие изделий вручную.

Таблица 118 - Вспомогательное время на установку, повороты и снятие деталей вручную, мин

| Наименование перехода | Вес детали не более, кг |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Поднести, уложить, снять и отнести деталь | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,4 |
| Повернуть деталь на 90° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Время, указанное в таблице 118, учитывает подноску и относку изделия на расстояние до 5 м при высоте подъема до 1 м.

Вспомогательное время, затрачиваемое на перемещение сварщика и протягивание провода к месту сварки (ТВ3) на расстояние до 10 м, приведено в таблице 119.

Таблица 119 - Вспомогательное время на перемещение сварщика и протягивание провода к месту сварки

| Характер перемещения | Время, мин |
| --- | --- |
| Свободное | 0,3 |
| Затрудненное | 0,8 |

Дополнительным называют время, затрачиваемое сварщиком на организационно-техническое обслуживание рабочего места, на отдых и естественные надобности.

Организационно-техническое обслуживание рабочего места предусматривает выполнение следующих работ раскладку инструмента; подключение провода к источнику питания и протягивание его к рабочему месту; включений регулировку и выключение источника питания; отключение и уборку провода; уход за оборудованием; уборку инструмента и рабочего места.

Дополнительное время определяют по формуле (1.10)

Отношение дополнительного времени к оперативному К выбирается по таблице 120.

Таблица 120 - Отношение дополнительного времени к

оперативному

| Положение сварщика | К, % |
| --- | --- |
| Удобное | 8 |
| Неудобное | 10 |
| Напряженное | 13 |

Под удобным понимается нормальное положение сварщика при работе стоя или сидя, шов находится не выше уровня его груди.

При неудобном положении рабочий вынужден изгибаться или наклоняться, шов находится выше уровня его груди.

При напряженном положении сварщик вынужден изгибаться или наклоняться, работать при недостаточном притоке воздуха и плохом теплоотводе.

Таблица 121 - Подготовительно-заключительное время, мин

| Элементы работы | Работа |
| --- | --- |
|  | простая | средняя | сложная |
| Получение производственного задания, указаний и инструктажа | 5 | 7 | 10 |
| Ознакомление с работой | 3 | 5 | 7 |
| Подготовка приспособлений | - | 3 | 5 |
| Сдача работы | 2 | 2 | 2 |

Подготовительно-заключительное время затрачивается сварщиком на ознакомление с заданием, чертежом, технологической картой, на наладку сварочного агрегата и приспособления в начале сварки и сдачу работы и приспособления.

Величина подготовительно-заключительного времени зависит от характера и организации производства, сложности сварочных работ и применяемых приспособлений (таблица 121).

Под простой следует понимать такую работу, перед началом которой не требуется ознакомляться с технической документацией и чертежами и подготавливать приспособление, а достаточно получить необходимые указания или инструкции.

При работе средней сложности требуется получить инструкции, ознакомиться с технической документацией и подготовить приспособление.

При сложной работе необходимо подготовить специальную оснастку, провести мероприятия по уменьшению деформации детали при сварке, а также тщательно ознакомиться с работой.

10.1 Пример расчета нормы времени работ на заварку трещин в

стальных деталях

Определить норму времени на заварку трещины боковины капота трактора ДТ-175 электродом ОМА-2.

Длина трещины 220 мм, толщина свариваемого металла 1,5 мм. Материал детали - сталь 10, вес - 11кг, Количество деталей - 1 шт. Работу выполняют при помощи осциллятора в удобном положении, шов нижний.

Определяем основное время.

По таблице 111 находим площадь поперечного сечения стыкового одностороннего шва без скоса кромок для металла толщиной до 2 мм F = 0,1 см2. Удельный вес электрода с толстым покрытием у = 7,8 г/см3.

Подставляя значения в формулу (10.2), получим

G = 0,1 · 22 · 7,8 ≈ 17,2 г.

По таблице 114 для металла толщиной до 2 мм выбираем электрод диаметром

dЭ = 2 мм.

По таблице 110 для электрода ОМА-2 и диаметра электрода 2 мм среднее значение величины сварочного тока I = 35 А.

Для электрода ОМА-2 коэффициент наплавки составляет α = 9 г/А · ч.

По таблице 115 определяем поправочный коэффициент, зависящий от длины шва, А = 1,1. Поправочный коэффициент для шва в горизонтальной плоскости определяем по таблице 116.

т = 1.

Вычисляем основное время , мин по формуле (10.1)

мин.

Определяем вспомогательное время.

По таблице 117 вспомогательное время, связанное со швом, составляет ТВ1 =1,1 мин (стыковой односторонний шов без скоса кромок длиной до 300 мм при толщине металла 2 мм).

По таблице 118 вспомогательное время, связанное с установкой и снятием детали (весом до 15 кг), ТВ2 = 0,6 мин.

Поскольку заварка трещин выполняется на рабочем месте сварщика, вспомогательное время, связанное с пера ходом, будет ТВ3 = 0.

Вычисляем полное вспомогательное время по формуле (10.4)

TB = TB1 + TB2 + TB3 = 1,1 + 0,6 + 0 = 1,7 мин.

ч

я

и

Определяем оперативное время

Т0П = Т0 -ТВ = 3,6 + 1,7 = 5,3 мин.

Определяем дополнительное время.

По таблице 120 коэффициент К = 8% (для заварки трещин в удобном положении).

Вычисляем дополнительное время вычисляем по формуле (1.10)

Определяем подготовительно-заключительное время

По таблице 121 для простой работы подготовительно-заключительное время составляет ТП.З =10 мин.

Норму времени вычисляем по формуле (1.11)

Принимаем ТН  = 16 мин.

Результаты расчетов записываем в технологическую карту.

11 Нормирование работ по сварке чугунных деталей биметаллическими электродами

Сварку чугуна биметаллическими электродами применяют в большинстве случаев при ремонте деталей, которые требуют герметичности швов.

Трещины подготовляют для заварки следующим образом: зачищают место заварки от грязи, ржавчины и масла засверливают на концах трещины отверстия диаметром 8-12 мм; раззенковывают их под углом 60-70°.

Кромки разделывают под углом до 90° на всю глубину трещины с притуплением вершины разделки под радиус 2-3 мм. Кроме этого, на необрабатываемых местах зачищают литейную корку по обеим сторонам трещины на ширину не менее толщины свариваемой стенки и на глубину 1,5-2 мм (до чистого металла).

Чугунные детали сваривают без подогрева биметаллическими электродами так же, как и стальные детали.

После сварки необходимо проковать шов легкими ударами молотка и очистить его от шлака и брызг.

Таблица 122 - Характеристики электродов для сварки чугуна и режимы сварки биметаллическим электродом

| Марка электрода | Марка свариваемого чугуна | Назначение электрода | Рекомендуемый ток | Коэффициент наплавки, г/А·ч | Характер дуги | Диаметр электрода, мм | Величина сварочного тока, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биметаллический с меловой обмазкой | СЧ 12-28, СЧ 15-32, СЧ 18-36, СЧ21-40, МСЧ28-48 | Заварка дефектов в чугунных деталях | Постоянный обратной полярности или переменный | 6,5 | Короткая | 3 4 5 | 130-170 180-240 250-290 |
| ОЗЧ-1 | То же | Сварка и наплавка чугунных деталей без подогрева | Постоянный обратной полярности | 13,7 | Предельно короткая | 3 4 5 | 90-110 120-140 160-190 |
| МНЧ-1 | » » | То же | То же | 11,5 | То же | 3 4 5 | 90-110 120-140 160-190 |

Биметаллический электрод состоит из медного сердечника с оплеткой из жести или стальной проволоки и меловой обмазки.

Биметаллические электроды содержат 80% меди и 20% железа.

Характеристики электродов для сварки чугуна и режимы сварки биметаллическим электродом приведены в таблице 122.

Чугунные детали необходимо варить предельно короткой дугой небольшими участками (30 - 60 мм). При это каждый участок шва нужно проковывать сразу же поел обрыва дуги.

Основное время при холодной сварке чугуна определяют по формуле (10.1), а вес наплавленного металла - по формуле (10.2).

Площадь поперечного сечения шва приведена в таблице 123.

Таблица 123 - Площадь поперечного сечения шва в зависимости от толщины металла при сварке чугунных деталей биметаллическим электродом

| Толщина металла не более, мм | Площадь поперечного сечения шва, см2 |
| --- | --- |
| 4 | 0,2 |
| 6 | 0,6 |
| 8 | 1,0 |
| 10 | 1,6 |
| 12 | 2,1 |
| 14 | 3,0 |
| 16 | 4,0 |
| 18 | 4,7 |
| 20 | 6,3 |

Поправочные коэффициенты к основному времени на длину шва приведены в таблице 115

Вспомогательное время, связанное со швом, принимают по таблице 124.

| Толщина шва не более, мм | Длина шва не более, мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| 10 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,2 |
| 16 | 2,1 | 3,2 | 4,6 | 5,7 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,1 | 13,3 |
| 20 | 2,7 | 4,5 | 6,4 | 8,1 | 9,9 | 11,8 | 13,5 | 15,3 | 17,2 | 18,7 |

Таблица 124 - Вспомогательное время, связанное со свариваемым швом, при заварке чугунных трещин биметаллическими электродами, мин

Вспомогательное время, связанное с деталью и с переходом сварщика, а также

дополнительное и подготовительно-заключительное время определяют по формулам и таблицам, указанным в разделе «10 Нормирование работ по электродуговой сварке стальных деталей».

11.1 Пример расчета нормы времени работ на заварку трещин в

чугунных деталях биметаллическими электродами

Определить норму времени на заварку трещины картера шестерен трактора ДТ-175 биметаллическим электродом.

Длина трещины - 215 мм, толщина свариваемого металла - 4 мм. Материал детали - чугун СЧ15 ГОСТ 1412-85. Масса детали - 20 кг, количество деталей - 3 шт.

Работа проводится в удобном положении, шов нижний.

Определяем основное время.

По таблице 123 находим площадь поперечного сечения шва при глубине заварки 4 мм F = 0,2 см1.

Удельный вес биметаллического электрода у = 8,3 г/см3 (таблица 113). Подставляя найденные значения в формулу (10.2), определяем вес наплавленного металла

G = 0,2 · 21,5 · 8,3 ≈ 35,7 г.

По таблице 104 для металла толщиной 4 мм определяем диаметр электрода

dЭ = 3 мм.

По таблице 116 принимаем среднюю величину сварочного тока I =150 А для биметаллического электрода диаметром 3 мм. Коэффициент наплавки для биметаллического электрода α = 6,5 г/А · ч.

Для длины шва до 500 мм поправочный коэффициент (таблица 115) А = 1,1.

По таблице 116 поправочный коэффициент для нижнего шва в горизонтальной плоскости составляет т = 1.

Вычисляем основное время по формуле (10.1)

Определяем вспомогательное время.

По таблице 124 для металла толщиной 4 мм и длины шва до 250 мм вспомогательное время, связанное со швом будет ТВ1 = 1,7 мин.

По таблице 119 находим время, связанное с установкой детали весом 20 кг на стол и снятием ее со стола, ТВ2 = 0,9 мин. ТВ3 в нашем случае равно нулю.

Полное вспомогательное время составит

TB = TB1 + TB2 = 1,7 + 0,9 = 2,6 мин.

Определяем оперативное время по формуле

Т0П = Т0 -ТВ =  2,4 + 2,6 = 5 мин.

Определяем дополнительное время.

По таблице 120 находим 8% (для заварки трещин в удобном положении).

Вычисляем дополнительное время по формуле (1.10)

Определяем подготовительно-заключительное врем.  По таблице 121 находим подготовительно-заключительное время для работы средней сложности (без ознакомления с работой и подготовки приспособлений) ТП.З = 9 мин.

Определяем норму времени по формуле(1.11)

Принимаем ТН = 9 мин.

Результаты расчетов заносим в технологическую карту.

12 Нормирование работ по сварке чугунных деталей методом наложения

отжигающих валиков

Сварка чугунных деталей методом наложения отжигающих валиков заключается в том, что сварочные валики наплавляются в несколько слоев в определенной последовательности.

В процессе обварки кромки трещины каждый из последующих валиков первого слоя накладывают с таким расчетом, чтобы он на 60-70% перекрывал предыдущий. На первый слой сразу же после удаления шлака наплавляют ;один или несколько слоев отжигающих валиков. В результате этого удается снизить внутренние напряжения и избежать отбеливания чугуна, что обеспечивает необходимую прочность соединения наплавленного металла и дает возможность обрабатывать сварные швы механическим способом.

Перед заваркой с кромок трещины снимают фаски так, чтобы в верхней части кромок ширина разделки была в 2-3 раза больше толщины детали, а в нижней части была равна 12-18 мм.

Для сварки применяют низкоуглеродистые электроды с тонким меловым покрытием.

При сварке необходимо избегать сильного местного нагрева. Температура детали на расстоянии 50-100 мм от шва не должна превышать 60° (контролируют при полощи руки). При увеличении температуры сварщик должен временно прервать работу и не возобновлять ее до тех пор, пока деталь не остынет.

Режимы сварки деталей разной толщины приведены в таблице 125.

Таблица 125 - Режимы сварки деталей методом наложения отжигающих валиков

| Толщина детали в месте сварки, мм | Диаметр стального электрода, мм | Величина сварочного тока, А | Длина шва, наплавляемого за один проход, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-5 | 3 | 80-100 | 15-25 |
| 5-8 | 4-5 | 120-160 | 25-40 |
| 8-10 | 4-5 | 160-240 | 25-60 |
| Более 10 | 5-6 | 240-350 | 15-25 |

Основное время при холодной сварке чугуна методом наложения отжигающих валиков определяют по формуле (10.1).

Вес наплавленного металла рассчитывают по формулe (10.2).

Для определения веса наплавленного металла в таблице 126 приведены площади поперечных сечений швов.

Таблица 126 - Площадь поперечного сечения шва при заварке трещины стальным электродом методом наложения отжигающих валиков

| Толщина металла не более, мм | Площадь поперечного сечения шва, см3 |
| --- | --- |
| 5 | 0,6 |
| 10 | 1,8 |
| 12 | 2,5 |
| 14 | 3,4 |
| 16 | 4,5 |
| 18 | 5,6 |
| 20 | 7,0 |

Удельный вес применяемого электрода указан в таблице 113, поправочные коэффициенты к основному времени на длину шва - в таблице 115, а вспомогательное время, связанное со швом, - в таблице 127.

Таблица 127 - Вспомогательное время, связанное со швом, при заварке трещин в чугунных деталях по методу отжигающих валиков, мин

| Толщина металла не более, мм | Длина шва не более, мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 56 |
| 6 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 8,1 | 8,5 | 9 |
| 10 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 7,5 | 8,9 | 10,4 | 12,9 | 13,9 | 14 |
| 16 | 3,4 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 15,6 | 18,7 | 21,8 | 25,0 | 28,0 | 31 |
| 20 | 4,7 | 9,4 | 14,0 | 18,7 | 21,4 | 25,6 | 30,0 | 34,4 | 38,4 | 42 |

Вспомогательное время, связанное с деталью, приведено в таблице 118, дополнительное время определяется по формуле (1.10) и таблице 120, подготовительно-заключительное время находят в таблице 121.

12.1 Пример расчета нормы времени работ на заварку трещин в

чугунных деталях методом наложения отжигающих валиков

Определить норму времени на заварку трещины переднего бруса рамы трактора ДТ-175 электродом с меловой обмазкой.

Длина трещины - 250 мм, толщина металла - 12 мм Материал детали - чугун СЧ15-32, массой m = 106,92 кг. Деталь транспортирует до места сварки подсобный рабочий. Сварку выполняют в удобном положении.

Определяем основное время.

По таблице 126 определяем площадь поперечного сечения шва для свариваемой детали толщиной 12 мм:  F =2,5 см2.

Удельный вес стального электрода с тонким покрытием по таблице 113 равен  γ = 7,5 г/см3.

По формуле (63) находим вес наплавленного металла

G = 2,5 · 25 · 7,5 ≈ 468,7 г.

По таблице 114 для свариваемого металла толщиной более 10 мм диаметр электрода принимаем d3 = 5 мм, а величину сварочного тока - I =240 А (таблица 122).

Коэффициент наплавки для электрода с меловой обмазкой  α = 6,5 г/А · ч (таблица 122).

Поправочный коэффициент на длину шва до 500 мм по таблице 115 составляет А = 1,1.

Поправочный коэффициент дая нижнего шва в горизонтальной плоскости

т =1 (таблица 116).

Вычисляем основное время по формуле (10.1)

Определяем вспомогательное время.

По таблице 127 для металла толщиной до 16 мм при длине шва 250 мм вспомогательное время, связанное со швом, принимаем ТВ1 =15,6 мин.

Поскольку деталь была доставлена к месту сварки подсобным рабочим, вспомогательное время, связанное с деталью, составит ТВ2 = 0. Вспомогательное время, связанное с переходом сварщика, также равно нулю ТВ3= 0.

Следовательно, полное вспомогательное время будет ТВ =15,6 мин.

Определяем оперативное время

ТОП = ТО + ТВ = 19,8 + 15,6 = 35,4 мин.

Определяем дополнительное время.

По таблице 120 находим К =8% (для заварки трещины в удобном положении).

Вычисляем дополнительное время по формуле (1.10)

Определяем подготовительно-заключительное время.

По таблице 121 для работы средней сложности (без ознакомления с работой и подготовкой приспособления) оно составляет ТП.З = 9 мин.

Определяем норму времени по формуле (1.11)

=

Принимаем ТН = 47 мин.

Результаты расчетов заносим в технологическую карту.

13 Нормирование работ при ручной электродуговой наплавке стальных

деталей

Металл, наплавленный на изношенную поверхность детали, должен быть плотным, без пор, раковин, газовых и шлаковых включений, без трещин и других дефектов его механические свойства не должны быть ниже основного металла детали.

Эти свойства во многом зависят от качества и маркй электродов, состояния поверхности детали перед наплавкой, технологии и приемов наплавочных работ.

Перед наплавкой поверхность детали тщательно очищают от грязи, масла, ржавчины, а в процессе наплавки от шлака и металлических брызг.

Наплавку выполняют короткой дугой, валики накладывают так, чтобы каждый последующий из них перекрывал предыдущий на 1/2 - 1/3 своей ширины.

Высоту слоя наплавленного металла устанавливают d расчетом, чтобы припуск на обработку составлял 2-3 мм впадины между валиками находились выше линии обработки поверхности.

Для уменьшения внутренних напряжений в детали и ее коробления валики наплавляют с диаметрально противоположных сторон с перерывами для охлаждения.

С целью предупреждения появления трещин в деталях необходимо применять электроды с толстым покрытием, так как они способствуют получению наплавленного металла с повышенными пластическими свойствами. Детали предрасположенные к закалке, следует предварительно подогревать.

Углеродистые и легированные стали весьма чувствительны к перегреву, поэтому наплавку таких металла выполняют при пониженном на 10-15% токе электродами меньших диаметров или на постоянном токе обратной полярности.

Для устранения пористости наплавленного металла необходимо увеличивать ширину валиков. Наилучшее качество наплавки получается при ширине валика, равной 2,5 диаметра электрода.

Выбор электрода зависит от марки стали, из которой 'изготовлена деталь.

Для наплавки деталей, изготовленных из углеродистых сталей, рекомендуются электроды, приведенные в таблице 130.

Продолжительность наплавки зависит от диаметра электрода и величины сварочного тока.

Основное время ТО , мин, вычисляется по формуле

,                                                  						(13.1)

где G - вес наплавленного металла, г;

I - величина сварочного тока, А;

α - коэффициент наплавки, г/А·ч.

Вес наплавленного металла рассчитывают по формуле (10.2).

Площади поперечных сечений швов, наплавленных на цилиндрические поверхности, приведены в таблице 128.

Таблица 128 - Площади поперечных сечений швов, наплавленных на цилиндрические поверхности, мм2

| Диаметр вала не более, мм | Высота наплавляемого слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 3,9 | 4,9 | 6,0 | 7,1 | 8,2 | 9,4 |
| 25 | 1,7 | 2,6 | 3,6 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 8,3 | 9,6 | 11,0 |
| 30 | 2,0 | 3,1 | 4,2 | 5,4 | 6,7 | 8,1 | 9,6 | 11,0 | 12,5 |
| 35 | 2,3 | 3,5 | 4,9 | 6,3 | 7,7 | 9,2 | 10,8 | 12,4 | 14,1 |
| 40 | 2,6 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,6 | 10,2 | 12,0 | 13,8 | 15,7 |
| 50 | 3,2 | 5,0 | 6,8 | 8,6 | 10,5 | 12,5 | 14,6 | 16,7 | 18,8 |
| 60 | 3,9 | 5,9 | 8,0 | 10,2 | 12,4 | 14,7 | 17,1 | 19,5 | 22,0 |
| 70 | 4,7 | 7,0 | 9,4 | 11,8 | 14,3 | 16,9 | 19,6 | 22,3 | 25,0 |
| 80 | 5,1 | 7,8 | 10,6 | 13,4 | 16,2 | 19,1 | 22,0 | 25,1 | 28,2 |
| 90 | 5,5 | 8,6 | 11,7 | 14,8 | 18,0 | 21,2 | 24,5 | 27,9 | 31,4 |
| 100 | 6,3 | 9,6 | 13,0 | 16,4 | 19,9 | 23,5 | 27,1 | 30,8 | 34,5 |

Площади поперечных сечений слоев, наплавленных на цилиндрические поверхности, см2.

Удельный вес γ принимают в зависимости от типа электрода по таблице 113.

По таблице 129 устанавливают диаметр электрода в зависимости от толщины наплавленного слоя и диаметра детали.

Таблица 129 - Диаметр электрода в зависимости от диаметра детали и толщины

наплавляемого слоя, мм

| Диаметр детали | Диаметр электрода | Толщина одного слоя |
| --- | --- | --- |
| 30 | 3 | 2 |
| 60 | 4 | 3 |
| 100 | 5 | До 5 |

Таблица 130 - Величина сварочного тока и коэффициент наплавки в зависимости от марки электрода и его диаметра

| Марка электрода | Назначение электрода по конструкции | Коэффициент наплавки, г/А·ч | Диаметр электрода, мм | Величина сварочного тока, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УОНИ-13/55 | Наплавка особо ответственных деталей из среднеуглеродистой, термически не обработанной или нормализованной стали, работающих при статической, динамической и знакопеременной нагрузках | 8,5 | 3 4 5 6 | 80-100 130-150 170-200 210-240 |
| У-340мб | Наплавка деталей с поверхностной твердостью 280- 360 НВ из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и закаленной стали | 8,0 | 4 5 | 160-220. 200-240 |
| ОЗН-300 | Наплавка деталей с поверхностной твердостью 270-330 НВ из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и высокоуглеродистой закаленной стали | 8,0 | 4 5 | 170-220 210-240 |
| ОЗН-350 | Наплавка деталей с поверхностной твердостью 320-380 НВ из среднеуглеродистой и высокоуглеродистой закаленной стали | 8,0 | 4 5 | 170-220 210-240 |

Вспомогательное время, связанное со швом определяют по формуле

ТВ1 = Т IВ + ТIIВ,						           (13.1)

где Т IВ - вспомогательное время на возбуждение дуги, очистку шва, повороты детали, ее осмотр и обмер после наплавки (таблица 131), мин;

ТIIВ - вспомогательное время, затрачиваемое на смену электродов (таблица 132), мин.

Вспомогательное время, связанное с деталью ТВ2 , мин, при наплавке цилиндрической поверхности определяют по формуле

ТВ1 = Т IВ2 + 0,8,							(13.2)

где	Т IВ2 - вспомогательное время на подноску, установку, снятие и относку детали, мин (таблица 118);

0,8 - величина, учитывающая время на повороты детали в процессе наплавки, мин.

Дополнительное время определяют по формуле (1.10). Значения К приведены в таблице 154.

Подготовительно-заключительное время ТП.З  устанавливают по таблице 121 в зависимости от сложности работы.

Таблица 131 - Вспомогательное время на возбуждение дуги, очистку шва при наплавке, повороты детали, ее осмотр и обмер после наплавки, мин

| Диаметр наплавляемой детали не более, мм | Высота наплавляемого слоя не более, мм |
| --- | --- |
|  | 2 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| 10 | 1,6 | 2,6 | 3,7 |  |  |
| 40 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,2 |
| 60 | 2,3 | 4,1 | 4,1 | 5,9 | 9,5 |
| 80 | 2,6 | 4,7 | 4,7 | 6,8 | 9,9 |
| 100 | 2,9 | 5,3 | 5,3 | 7,4 | 10,1 |

Таблица 132 - Вспомогательное время на смену электродов при наплавке цилиндрической поверхности, мин

| Диаметр электрода не более, мм | Вес наплавленного металла, г |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 2 | 2,6 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 26 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | 52 |
| 3 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 14 |
| 4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
| 5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 |
| 7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |

14 Нормирование работ по заварке отверстий

К наплавочным работам относится также заварка отверстий. Для надежного провара стенок отверстия электрод должен находиться под углом около 45° к его поверхности. Если диаметр отверстия меньше его глубины, то отверстие перед заваркой необходимо раззенковать или вставить в него пластинки толщиной 3-4 мм.

Для получения наплавленного металла без раковин шлаковых включений, а также для обеспечения провара отверстие перед заваркой тщательно очищают от ржавчины, грязи и масла.

Детали, изготовленные из легированной стали с большим содержанием углерода, перед заваркой отверстий рекомендуется подогревать до 200-300°.

Для определения нормы времени пользуются формулой (1.11).

Основное время определяют по формуле (13.1).

Вес наплавленного металла рассчитывают по формуле (10.2).

Площади поперечных сечений отверстий приведены в таблице 133.

Таблица 133 - Площади поперечных сечений отверстий

| Диаметр отверстия, мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь отверстия, см2 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 7,1 |

При заварке отверстий величину сварочного тока выбирают в зависимости от марки электрода и его диаметра. Диаметр электрода устанавливают по таблице 134.

Марку электрода, величину сварочного тока и коэффициент наплавки устанавливают по таблице 130.

Таблица 134 - Зависимость диаметра электрода от глубины отверстия

| Глубина отверстия, мм | Диаметр электрода, мм |
| --- | --- |
| 3-4 | 3 |
| 4-8 | 4-5 |
| 8-12 | 5-6 |

Полное вспомогательное время определяют по формуле (10.4).

Вспомогательное время ТВ1, связанное со швом при заварке отверстий, приведено в таблице 135.

Таблица 135 - Вспомогательное время, связанное со швом при заварке отверстий, мин

| Глубина отверстия не более, мм | Диаметр отверстия не более, мм |
| --- | --- |
|  | 14 | 18 | 26 | 30 |
| 20 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 30 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |

Вспомогательное время расходуется на очистку отверстий перед заваркой, смену электродов и осмотр после заварки.

Вспомогательное время ТВ2, связанное с деталью, определяют по таблице 118, а вспомогательное время ТВ3, связанное с перемещением сварщика,- по таблице 119.

Дополнительное время рассчитывают по формуле (1.10). Значения коэффициента К приведены в таблице 120.

Подготовительно-заключительное время ТП.З указано таблице 121.

14.1 Пример расчета нормы времени на заварку отверстий

Определить норму времени на заварку отверстия диаметром 12 мм и глубиной 12 мм правого рычага тормоза трактора МТЗ-82.

Материал - сталь 45, масса - 0,34 кг. Количество деталей - 3 шт.

Работа выполняется на рабочем месте сварщика.

Определяем основное время.

По таблице 128 находим площадь поперечного сечения отверстия диаметром 12 мм,  F = 1,3 см2.

Удельный вес электрода с толстым покрытием по таблице 113 составляет

у = 7,8 г/см3.

Рассчитываем вес наплавленного металла по формуле (10.2)

G = 1,3 · 1,2 · 7,8 = 12,2 г.

По таблице 129 для отверстия глубиной от 8 до 12 мм принимаем диаметр электрода 5 мм.

По таблице 130 выбираем электрод УОНИ-13/55 диаметром 5 мм, а также сварочный ток величиной I = 185 А и коэффициент наплавки α = 8,5 г/А·ч.

Вычисляем основное время по формуле (10.1)

Определяем вспомогательное время.

По таблице 135 устанавливаем вспомогательное время, связанное со швом,

ТВ1 = 0,8 мин.

Вспомогательное время, связанное с деталью, по таблице 118 ТВ2 = 0,3 мин (масса детали до 5 кг).

Поскольку сварка выполняется на рабочем месте, вспомогательное время, связанное с перемещением сварщика, будет ТВ3 = 0.

Полное вспомогательное время вычисляем по формуле

ТВ = ТВ1+ ТВ2+ ТВ3 = 0,8 + 0,3 + 0 = 1,1 мин.

Определяем оперативное время по формуле (1.12)

ТОП = ТО + ТВ = 0,5 + 1,1 = 1,6 мин.

Рассчитываем дополнительное время.

По таблице 120 для заварки отверстия в удобном положении определяем К=8%.

Вычисляем дополнительное время по формуле (1.10)

.

Устанавливаем подготовительно-заключительное время.

По таблице 121 находим подготовительно-заключительное время (для простой работы без предварительного ознакомления).

ТП.З =  5 + 2 = 7 мин.

Определяем норму времени формуле (1.11)

- Результаты расчетов вносим в технологическую карту.

15 Нормирование времени ручной электродуговой наплавки плоских

поверхностей

Наплавку плоских поверхностей применяют при ремонте изношенных опорных плоскостей. При значительной выработке плоскостей (свыше 3-4 мм) их рациональнее наращивать путем постановки накладок с креплением последних винтами или приваркой, но при незначительной выработке надежнее и экономичнее восстанавливать плоскости путем наплавки слоем 3-6 мм с обязательным условием, чтобы припуск на обработку составлял 2-3 мм.

Метод расчета норм времени наплавки плоских поверхностей аналогичен расчету норм времени на наплавку цилиндрических поверхностей.

Основное время определяют по формуле (13.1)

Вес наплавленного металла приведен в таблице 136 в зависимости от площади наплавляемой поверхности и высоты наплавляемого слоя.

Таблица 136 - Вес наплавляемого металла, г

| Площадь наплавляемой поверхности, см2 | Толщина наплавляемого слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 |
| 20 | 15,0 | 30 | 45,0 | 60 | 75,0 | 90 |
| 30 | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 | 112,5 | 135 |
| 40 | 30,0 | 60 | 90,0 | 120 | 150,0 | 180 |
| 50 | 37,5 | 75 | 112,5 | 150 | 187,5 | 225 |
| 60 | 45,0 | 90 | 135,0 | 130 | 225,0 | 270 |
| 70 | 52,5 | 105 | 157,5 | 210 | 262,5 | 315 |
| 80 | 60,0 | 120 | 180,0 | 240 | 300,0 | 360 |
| 90 | 67,5 | 135 | 202,5 | 270 | 337,5 | 405 |
| 100 | 75,0 | 150 | 225,0 | 300 | 375,0 | 450 |
| 120 | 90,0 | 180 | 270,0 | 360 | 450,0 | 540 |
| 140 | 105,0 | 210 | 315,0 | 420 | 525,0 | 630 |
| 160 | 120,0 | 240 | 360,0 | 480 | 600,0 | 720 |
| 180 | 135,0 | 270 | 405,0 | 540 | 675,0 | 810 |
| 200 | 150,0 | 300 | 450,0 | 600 | 750,0 | 900 |

По таблице 130 коэффициент наплавки принимают соответствующий марке применяемого электрода.

Величину сварочного тока определяют по таблице 130 в зависимости от диаметра электрода, который устанавливают по таблице 134.

Вспомогательное время, связанное с наплавкой, на возбуждение дуги, очистку шва, осмотр и обмер после наплавки принимают по таблице 135.

Вспомогательное время, связанное со сменой электрода, определяют по таблице 132.

Вспомогательное время на установку, поворот и снятие детали принимают по таблице 118.

Таблица 137 - Зависимость диаметра электрода от толщины стенки наплавляемой детали

| Толщина стенки, мм | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 138 - Вспомогательное время, связанное с наплавкой

| Ширина наплавляемой поверхности, мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,0 |

Дополнительное время рассчитывают по формуле

Значение коэффициента к находят по таблице 120.

Подготовительно-заключительное время принимают по таблице 121.

15.1 Пример расчета нормы времени ручной электродуговой наплавки плоских поверхностей

Определить норму времени на наплавку плоскостей паза валика переключения скоростей трактора ДТ-175, деталь № 175-137.457.00.01общей площадью 10 см2 на высоту 2 мм. Вес детали - 1,5 кг. Толщина наплавляемой стенки - 10 мм. Заварку производим электродом с меловой обмазкой. Величина партии - 4 шт.

Определяем основное время. По таблице 136 вес наплавляемого металла для площади 10 см2 при высоте наплавляемого слоя 2 мм составляет 15 г.

По таблице 110 для электрода с меловой обмазкой коэффициент наплавки 6,5 г/А·ч; по таблице 137 для стенки наплавляемой детали толщиной 10 мм рекомендуется электрод диаметром 2 мм.

Величину тока по таблице 110 для электрода с меловой обмазкой и диаметром электрода до 3 мм принимаем 100.

Рассчитываем основное время по формуле (13.1)

Определяем вспомогательное время. Вспомогательное время, связанное со швом, по таблице 138 для ширины шва до 40 мм составляет 1,2 мин.

Вспомогательное время, связанное с заменой электрода, по таблице 132 для веса наплавляемого металла 15 г и электрода диаметром 2 мм составляет 2,6 мин.

Вспомогательное время, связанное с установкой детали, по таблице 118 для детали весом до 5 кг составляет 0,3 мин.

Полное вспомогательное время составит

ТВ  = 1,2 + 0,8 + 0,3 = 2,3 мин.

Определяем оперативное время по формуле (1.12)

ТОП = ТО + ТВ  = 1,4 + 2,3 = 3,7 мин.

Определяем дополнительное время. По таблице 120 для удобного положения сварщика К = 8%; тогда

Подготовительно-заключительное время по таблице 121 для простой работы составляет 10 мин.

Определяем норму времени по формуле (1.11)

Результаты расчетов вносим в технологическую карту.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16 Нормирование слесарных работ

Слесарные работы широко применяются в ремонтный предприятиях с индивидуальным и мелкосерийным характером производства, где часто приходится вручную обрабатывать детали и выполнять различные подгоночные работы.

Слесарные работы, выполняемые в ремонтных пред приятиях, могут быть подразделены на такие группы разметка, рубка зубилом, резка ножовкой, опиливание напильником, шабрение, сверление, притирка, развертывание отверстий и нарезание резьбы.

Нормы времени на слесарные работы можно определить путем расчленения операций на отдельные элементы и расчета затрат времени на эти элементы, но сложность таких расчетов ограничивает их применение. В практике нормирования ремонтных работ пользуются более простым методом определения нормы времени по заранее разработанным таблицам нормативов времени.

Норма времени на выполнение слесарной работы включает основное, вспомогательное, дополнительное и подготовительно-заключительное время и выражается формулой  (1.11)

.

Основным считается время, в течение которого происходит изменение формы или размеров детали при выполнении слесарной работы, например время нарезки, опиловки, рубки и т. д.

Вспомогательным называется время, затрачиваемое на установку (снятие) детали в тисках, на верстак, стенду станок, время на подналадку оборудования, обмер детали и на подноску заготовки, детали, узла в пределах рабочего места (в радиусе 5 м).

Перемещение заготовки (детали) за пределами рабочего места следует рассматривать как подсобную работу, не входящую в норму времени. Эту работу оплачивают по разрядам на подсобные работы.

Дополнительное время затрачивается на организационно-техническое обслуживание рабочего места, перерывы на отдых и естественные надобности. Дополнительное время при слесарных работах принимают в размере 8%, от оперативного

ТДОП = 0,08·ТОП.

Подготовительно - заключительное время при слесарных работах включает время на получение задания, наряда, инструмента, ознакомление с работой, чертежом или Образцом, на подготовку рабочего места, получение инструктажа, сдачу работы. Слесарные работы могут проводиться на постоянном рабочем месте или на месте сборки.

В последнем случае времени на подготовку к работе будет затрачено больше (организация рабочего места, подноска инструмента и т. п.), поэтому подготовительно-заключительное время устанавливают в том и другом случае различное.

Выполняемая работа по своему характеру может требовать большего или меньшего времени на ее подготовку. Например, для нарезки болта рабочему требуются тиски, плашки и клупп, а для сверления отверстия электродрелью - электродрель, которую необходимо подключить к электросети и опробовать, молоток, керн, мерительный инструмент. Следовательно, рабочий во втором случае затратит больше времени на подготовку к работе, чем в первом, поэтому подготовительно-заключительное время нужно устанавливать в зависимости от степени сложности выполняемой работы (таблица 139).

Таблица 139 - Подготовительно-заключительное время на слесарные работы, мин

| Степень сложности работы | На верстаке | На месте сборки |
| --- | --- | --- |
| Простая | 3 | 4 |
| Средняя | 4 | 5 |
| Сложная | 5 | 6 |

К простым работам относятся нарезка болтов, вырубы детали по контуру, зачистка и опиливание напильником деталей и т. д.; к работам средней сложности - сверление отверстий, опиливание напильником под размер с применением точного измерительного инструмента и т. д. к сложным работам - шабрение, притирка, ремонт головок цилиндров, блоков двигателей и других ответственных деталей.

Определение нормы времени.

Как указывалось, нормы времени на выполнение слесарных работ определяют по заранее разработанным таблицам нормативов времени.

Нормативные таблицы в справочниках даны на различные объемы работ. Чаще всего таблицы включают оперативное время, то есть сумму основного и вспомогательного времени, определяемую по формуле (1.12)

ТОП = ТО + ТВ,

или штучное время, которое может быть выражено формулой (1.13)

ТШТ  = ТО + ТВ +ТДОП.

В процессе выполнения слесарной обработки деталь можно устанавливать в тисках или на верстак, стенд, плиту, а можно обрабатывать на месте сборки. Поэтому часто нормативные таблицы составляют на неполное штучное время. В такие таблицы не включают вспомогательные затраты времени на установку (снятие) заготовок, деталей или других изделий. Это время приводится в отдельных таблицах и при подсчете норм времени принимается в зависимости от условий и характера выполняемой работы.

При пользовании нормативными таблицами оперативного времени нормы времени определяют по формуле

(16.1)

Когда пользуются таблицами штучного времени, нормы времени рассчитывают по формуле:

(16.2)

При пользовании таблицами неполного штучного времени нормы времени определяют по формулам при наличии вспомогательных работ (установка детален в тисках)

(16.3)

при отсутствии вспомогательных работ

(16.4)

где ТОП - оперативное время, мин;

ТШТ - штучное время, мин;

ТН.ШТ - неполное штучное время, мин;

ТВ.У - вспомогательно -установочное время, мин.

Затраты вспомогательного времени на установку в тисках и снятие детали, а также на установку детали на Верстак, стенд, плиту и т. д. и снятие детали зависят от веса детали и вида установки. Затраты этого времени приведены в таблице 140.

Таблица 140 - Вспомогательное время (с учетом дополнительного времени) на установку в тисках, на верстак, стенд, плиту и снятие детали, мин

| Вес детали не более, кг | Установка в тисках и снятие детали | Установка на верстак, стенд, плиту и снятие детали |
| --- | --- | --- |
|  | без накладок | с медными накладками | со свинцовыми накладками |  |
| 2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |  |
| 5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,8 |
| 10 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 0,9 |
| 15 |  |  |  | 1,0 |
| 30 |  |  |  | 1,4 |

Ниже приводятся нормативные таблицы определения норм времени на основные виды слесарных работ. В нормативных таблицах предусмотрена обработка углеродистой стали с пределом прочности (σв) не выше 70 кг/мм2, чугуна твердостью не выше НВ 200- 220 и бронзы НВ 60.

17 Сверление отверстий и высверливание сломанных шпилек и болтов

Отверстия сверлят вручную дрелью в тех случая когда невозможно выполнить эту операцию на станке из-за отсутствия соответствующего оборудования или нельзя установить деталь на станок. Затраты времени на выполнение этой работы зависят от диаметра отверстия, глубины сверления, а также от твердости обрабатываемого материала и удобства работы (таблица 141).

В таблице предусматривают выполнение следующих работ: установить патрон в дрель, закрепить сверло в патроне; при работе электродрелью включить ее в сеть просверлить отверстие и очистить его от стружки.

При сверлении детали в положении, неудобном дл работы, время, указанное в таблице, умножают на коэффициент 1,4. При сверлении глухих отверстий коэффициент равен 1,3, а при сверлении одновременно в детали пяти и более отверстий - 0,8.

Затраты времени на выполнение работы по высверливанию сломанных шпилек или болтов зависят от диаметра отверстия, глубины сверления и неудобства работы. В таблице 142 приведено неполное штучное время на высверливание электродрелью сломанных шпилек и болтов.

Та6лица 141 - Неполное штучное время на сверление отверстий электрической

или ручной дрелью

| Размер отверстия не более, мм | Сталь | Чугун, бронза |
| --- | --- | --- |
| диаметр | длина | время, мин |
| Электрической дрелью |
| 5 | 5 | 0,9 | 0,8 |
|  | 10 | 1,1 | 1,0 |
|  | 15 | 1,2 | 1,1 |
|  | 20 | 1,3 | 1,2 |
| 9 | 10 | 1,5 | 1,4 |
|  | 15 | 1,7 | 1,5 |
|  | 20 | 1,9 | 1,6 |
| 15 | 10 | 1,9 | 1,7 |
|  | 20 | 2,5 | 2,2 |
| Ручной дрелью |
| 5 | 5 | 2,3 | 1,9 |
|  | 10 | 2,8 | 2,5 |
|  | 15 | 3,1 | 2,8 |
| 9 | 10 | 4,0 | 3,7 |
|  | 15 | 4,5 | 4,0 |
|  | 20 | 5,1 | 4,2 |
| 15 | 10 | 5,1 | 4,5 |
|  | 20 | 6,5 | 5,6 |

Таблица 142 - Неполное штучное время на высверливание электродрель сломанных шпилек, болтов, мин

| Диаметр не более, мм | Глубина высверливания не более, мм |
| --- | --- |
|  | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 10 | 2,6 | 5,6 | 9,0 | 12,0 |
| 16 | 5,6 | 9,0 | 12,0 | 13,5 |
| 22 | 9,0 | 12,0 | 13,5 | 15,0 |
| 26 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 |

При высверливании шпилек, болтов в положении, и удобном для работы, время, указанное в таблице, умножают на коэффициент 1,4.

17.1 Пример расчета технической нормы времени на сверление отверстий

Определить норму времени на сверление и электродрелью отверстия диаметром 9,4 мм в стальном валике на глубину 20 мм для нарезки в нем метрической резьбы М11×1,5. Вес валика 10 кг. Работу выполнить в тисках на верстаке.

Для сверления отверстия закрепляем валик в тисках, по окончании работы освобождаем его. Вспомогательное время, затрачиваемое на установку и снятие валика, находим по таблице 140. Для наших условий оно составит ТВУ = 1,2 мин.

Для сверления электродрелью отверстия диаметром 9,4 мм на глубину 20 мм принимаем время по таблице 141.

ТН.ШТ  = 2,5 мин.

Учитывая, что в нашем случае отверстие, глухое, умножаем найденное время на поправочный коэффициент,1,3; тогда

ТН.ШТ  = 2,5 · 1,3 = 3,3 мин.

Подготовительно-заключительное время определяем по таблице 139.

ТП.З = 4 мин (для работы средней сложности, выполняемой на верстаке).

Зная затраты времени, подсчитываем норму времени на выполнение этой работы

ТН = 3,3+1,2 + 4 = 8,5 мин.

Принимаем ТН = 9 мин.

18 Транспортирование деталей (узлов) на рабочее место

Затраты времени на перемещение деталей (узлов) зависят от веса детали (узла), расстояния перемещения и удобства работы.

Работы по транспортированию деталей (узлов) в мастерской должны выполнять подсобные рабочие с повременной оплатой труда. В случае выполнения указанной работы сдельщиками затраты времени могут быть oпpеделены по таблицам 143 и 144.

Таблица 143 - Затраты времени на перемещение деталей (узлов) при помощи крана, мин

| Расстояние, на которое перемещается деталь (узел) не более, м | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Время рассчитано на перемещение детали (узла) весим до 1 т. При перемещении детали (узла) весом более 1кг указанное время умножают на коэффициент 1,4.

При переноске деталей в ящиках учитывают их вес. При переноске деталей сложной конфигурации деталей, требующих осторожного обращения, указанное в таблице время умножают на коэффициент 1,2.

Таблица 144 - Затраты времени на переноску деталей (узлов) на рабочее место, мин

| Вес детали (узла) не более, кг | Расстояние переноски не более, м |
| --- | --- |
|  | 5 | 16 | 25 |
| 5 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| 10 | 0,4 | 0,7 | 0,9 |
| 15 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| 20 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |

19  Опиливание и зачистка поверхностей вручную

Детали или заготовки опиливают напильником для изучения определенных размеров или необходимой чистоты поверхности изделия.

Затраты времени на эту работу зависят от размера опираемой поверхности, припуска на обработку, твердости обрабатываемого металла и удобства работы (таблица 145, 146, 147).

Таблица 145 - Неполное штучное время на опиливание напильником открытых плоских стальных поверхностей, мин

| Припуск на обработку не более, мм | Площадь опиливаемой поверхности не более, см2 |
| --- | --- |
|  | 6 | 10 | 60 | 100 | 140 | 200 |
| 0,2 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 8,5 |
| 0,4 | 2,0 | 2,5 | 6,5 | 8,0 | 10 | 13 |
| 0,6 | 2,5 | 3,0 | 9,5 | 11,0 | 14 | 19 |
| 0,8 | 3,0 | 3,5 | 11,0 | 13,0 | 16 | 23 |
| 1,0 | 3,5 | 4,0 | 12,0 | 14,5 | 18 | 25 |

Затраты времени, указанные в таблице 145, предусматривают опиливание поверхности детали до 4-го класса точности.

При опиливании поверхностей с проверкой линейкой или угольником указанное в таблице время умножают на коэффициент 1,6, а при опиливании поверхностей под размер с измерением штангенциркулем - на коэффициент 2.

При опиливании плоских поверхностей, закрытых с одной стороны, коэффициент равен 1,4, а при опиливании чугунных или бронзовых деталей - 0,8.

В таблице 146 приведено штучное время на опиливание кромок и фасок.

При положении, неудобном для опиливания, время, указанное в таблице 146, умножают на коэффициент 1,2.

Таблица 146 - Неполное штучное время на опиливание кромок и фасок, мм

| Ширина фаски или кромки не более, мм | Длина кромки не более, мм |
| --- | --- |
|  | 25 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь |
| 1 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 3,7 | 5,0 |
| 3 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 3,5 | 5,0 | 7,2 |
| 5 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 4,3 | 5,4 | 8,7 |
| 8 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 5,4 | 8,3 | 11,1 |
| Чугун и бронза |
| 1 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 3,5 |
| Продолжение таблицы 146 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | 5,1 |
| 5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 6,3 |
| 8 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,8 | 5,6 | 7,8 |
| Медь и латунь |
| 1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1.1 | 1,4 | 1,9 |
| 3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 3 |
| 5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 3,9 |
| 8 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 4 |

В таблице 147 приведено штучное время на опиливание напильником в тисках граней болтов или гаек вручную в зависимости от диаметра резьбы и количества граней.

Таблица 147 - Штучное время на опиливание граней болтов или гаек вручную

| Размер под ключ, мм | Диаметр резьбы | Количество граней |
| --- | --- | --- |
|  | дюймы | мм | 4 | 5 |
|  |  |  | время, мин |
| 14 | 5/16 | 8 | 5 | 6 |
| 17 | 3/8 | 10 | 8 | 9 |
| 22 | 1/2 | 12 | 9 | 10 |
| 27 | 5/8 | 16 | 11 | 12 |
| 32 | 3/4 | 20 | 13 | 15 |
| 36 | 7/8 | 22 | 19 | 24 |

19.1 Пример расчета технической нормы времени на опиливание фаски

Определить норму времени на опиливание фаски шириной 3 мм на краях стальной детали. Общая длина фаски 100 мм. Работу выполняют на месте сборки и в удобном положении.

Затраты времени на опиливание фаски находим по таблице 142

ТН.ШТ  = 2,1 мин.

Подготовительно-заключительное время принимаем по таблице 139

ТП.З = 4 мин (простая работа на месте сборки).

Зная затраты времени, подсчитываем нормы времени на данную работу

ТН = 2,1 + 4 = 6,1 мин.

Принимаем ТН = 6 мин.

20 Нарезание резьбы вручную в отверстиях и на стержнях

Для нарезания сквозных или глухих резьб в отверстиях применяют ручные метчики и воротки, а для нарезания резьбы на стержнях - плашки.

Затраты времени на выполнение этой работы зависят в основном от диаметра и длины нарезаемой резьбы, вида резьбы, твердости обрабатываемого материала и удобства работы (таблица 148).

Таблица 148 - Неполное штучное время на нарезание резьбы вручную метчиком в сквозных отверстиях, мин

| Резьба | Длина нарезаемой части не более, мм | Время на нарезание резьбы, мин |
| --- | --- | --- |
| метрическая не более, мм | дюймовая не более, дюймы |  | метрической | дюймовой | трубной |
| 10 | 1/2 | 5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | 10 | 2,2 | 1,6 | 1,7 |
|  |  | 20 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
|  |  | 30 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| 20 | 3/4 | 20 | 3,9 | 3,4 | 4,8 |
|  |  | 30 | 4,7 | 4,9 | 6,0 |
| 30 | 1 | 30 | 6,0 | 6,9 | 9,5 |

Таблица 149 - Неполное штучное время на нарезание резьбы плашками вручную, мин

| Резьба | Длина нарезаемой части не более мм. | Время на нарезание резьбы |
| --- | --- | --- |
| метрическая не более, мм | дюймовая не более, дюймы |  | метрической | дюймовой | трубной |
| 10 | 1/2 | 5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
|  |  | 10 | 2,4 | 1,7 | 1,8 |
|  |  | 20 | 2,8 | 2,4 | 2,7 1 |
|  |  | 30 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
| 20 | 3/4 | 20 | 3,2 | 3,2 | 4,1 |
|  |  | 30 | 4,3 | 4,3 | 5,4 1 |
| 30 | 1 | 30 | 5,6 | 6,5 | 8.9 |

В таблице предусматривают нарезание резьбы метчиком в ручную в стальных деталях при работе в удобном положении.

При изменении указанных условий работы время необходимо умножать на поправочные коэффициенты при нарезании резьбы в деталях из бронзы или чугуна средней твердости - на 0,6, при нарезании резьбы в глухих отверстиях - на 1,2, при неудобном выполнении работы - на 1,5.

В таблице 149 приведено неполное штучное время на нарезание резьбы плашками вручную.

В таблице предусматривают нарезание резьбы плашками вручную на деталях из стали при удобном выполнении работы.

20.1 Пример расчета технической нормы времени на нарезку резьбы

Определить норму времени на нарезку болта М10 на длине 30 мм. Работу выполнить в тисках на верстаке.

Определяем затраты времена на выполнение этой работы.

Вспомогательное время (с учетом дополнительного времени) на установку в тисках находим по таблице 140

ТВ  = 0,6 мин (для установки с медными накладками).

Затраты времени на нарезку резьбы М10 принимаем по таблице 149

ТН.ШТ  = 3,5 мин.

Подготовительно-заключительное время определяем таблице 139

ТП.З  = 3 мин (для простой работы на верстаке).

Зная затраты времени на эту работу, рассчитываем норму времени

ТН = 3,5 + 0,6 + 3 = 7,1 мин.

Принимаем ТН  = 7 мин.

21 Развертывание отверстий вручную

Затраты времени на выполнение этой работы зависят диаметра развертываемого отверстия, твердости обрабатываемого материала, припуска на обработку и удобстве работы.

В таблице 150 приведено штучное время на развертывание цилиндрических отверстий вручную.

Припуск на развертывание отверстий диаметром до 5 мм принят равным 0,2 мм, диаметром от 5 до 15 мм - 0,25 мм, диаметром от 15 до 30 мм - 0,35 мм.

Таблица 150 - Штучное время на развертывание отверстий вручную, мин

| Диаметр отверстия не более, мм | Длина отверстия не более, мм | Вес детали не более, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | сталь | чугун и бронза |
|  |  | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|  | 20 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|  | 30 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 20 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
|  | 50 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 60 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 |
|  | 70 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 |

При развертывании глухих отверстий время, указанное в таблице 150, умножают на коэффициент 1,3.

При выполнении работы в положении, неудобном для развертывания отверстий, время, указанное в таблице умножают на коэффициент 1,5. Таблицей предусмотрел крепление детали в тисках.

21.1 Пример расчета технической нормы времени на развертывание

отверстий вручную

Определить норму времени на развертывании двух бронзовых втулок диаметром 20 мм и длиной 18 мм запрессованных в корпус масляного насоса.

Втулки развертывать под диаметр валика насоса. Вес корпуса масляного насоса 2,5 кг.

Штучное время на развертывание одной втулки вручную определяем по таблице 150.

ТШТ  = 4 мин, на две втулки оно составит 8 мин.

Подготовительно-заключительное время принимаем по таблице 139

ТП.З  = 4 мин (для работы средней сложности на верстаке).

Зная затраты времени на эту работу, подсчитываем норму времени

ТН  = 8 + 4 = 12 мин.

# 22 Разделка трещин под заварку и зачистка сварочных швов

При разделке трещины под заварку накернивают и засверливают ее концы, вырубают зубилом фаски, а затем зачищают края.

В таблице 151 указано неполное штучное время на разведку трещин под заварку, угол разделки 90°.

Таблица 151 - Неполное штучное время на разделку трещин под заварку, мин

| Толщина металла не более, мм | Длина трещины не более, мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 4 | 6 | 8 | 13 | 19 |
| 6 | 8 | 11 | 17 | 24 |
| 8 | 10 | 14 | 21 | 29 |
| 10 | 13 | 17 | 25 | 34 |
| 12 | 16 | 20 | 29 | 39 |
| 16 | 20 | 26 | 37 | 49 |
| 20 | 24 | 32 | 45 | 59 |

При работе в положении, неудобном для разделки трещин, табличное время умножают на коэффициент 1,5.

В таблице 152 дано неполное штучное время на опиливание и зачистку сварочных швов.

| Наименование работ | Длина трещин не более, мм |
| --- | --- |
|  | 100 | 50 | 100 | 50 |
|  | вес детали свыше 30 кг | вес детали до 30 кг |
| Спиливание и зачистка шва на необработанной поверхности | 12 | 7 | 10 | 5 |
| Опиливание и зачистка шва на обработанной поверхности | 14 | 10 | 12 | 7 |

Таблица 152 - Неполное штучное время на опиливание и зачистку сварочных швов, мин

В таблице 153 приведено неполное штучное время не разделку трещин под заварку по методу отжигающих валиков.

Таблица 153 - Неполное штучное время на разделку трещин под заварку по методу отжигающих валиков (длина трещины (100 мм)

| Толщина металла не более, мм | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | 50 | 55 | 65 |

Таблица 154 - Отношение дополнительного времени к оперативному (К)

| Вид обработки | Отношение дополнительного времени к оперативному (К) | Вид обработки | Отношение дополнительного времени к оперативному (К) |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарная Строгание Сверление | 8 9 6 | Шлифование Фрезерование Зуборезные | 9 7 8 |

Перечень использованных источников

1 В.В. Беднарский. Организация капитального ремонта автомобилей. –Ростов н/Д., 2005.

2. И.С. Гурвич, М.И.  Полонская. Методика технического нормирования в ремонтном производстве. - Ростов-на-Дону, 1986.

3. РД 03112178-1023-99 Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

4 Нормативы времени на работы, выполняемые в ремонтном производстве. Методическое пособие. - М.: Центроргтруд,, Ростов-на-Дону, 1991.

5. Обработка металлов резанием: Справочник технолога [Текст] А.А. Панов, В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др.; Под общ. ред. А.А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2004. - 784 с.

Приложение А

(справочное)

Таблица А.1 - Механические свойства металлов

| Марка | Предел прочности, кг/мм2 | Твердость по Бринеллю. НВ | Марка | Предел прочности, кг/мм2 | Твердость по Бринеллю, НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. 0 | 32—47 | 77—137 | 30 X | 90 | 187 |
| Ст. 1 | 32—40 | 95—118 | 40 X | 100 | 217 |
| Ст. 2 | 34—42 | 103—124 | 50 X | НО | 228 |
| Ст. 3 | 38—47 | 112—137 | 20ХН | 80 | 1S6 |
| Ст. 4 | 42—52 | 126—156 | 40 ХН | 100 | 207 |
| Ст. 5 | 50—62 | 149—179 | 45 ХН | 100 | 207 |
| Ст. 6 | 60—72 | 174—207 | 50ХН | 110 | 207 |
| 10 | 32 | 137 | 12ХНЗА | 95 | 217 |
| 15 | 35 | 143 | 20ХНЗА | 95 | 241 |
| 20 | 40 | 156 | 30XH3A | 100 | 241 |
| 25 | 43 | 170 | СЧ 12-28 | 12 | 143—229 |
| 30 | 48 | 179 | СЧ 15-32 | 15 | 163—229 |
| 35 | 52 | 187 | СЧ 18-26 | 18 | 170—229 |
| 40 | 57 | 217 | СЧ 21-40 | 21 | 170—241 |
| 45 | 60 | 241 | СЧ 24-44 | 24 | 170—241 |
| 50 | 63 | 241 | СЧ 28-48 | 28 | 170—241 |
| 55 | 64 | 255 | СЧ 32-52 | 32 | 187—255 |
| 60 | 65 | 255 | СЧ 35-56 | 35 | 197—269 |
| У7 | 63 | 187 | СЧ 38-60 | 38 | 207—269 |
| У8 | 64 | 187 | Бронза оловянистая | 18—21 | 60 |
| У9 | 65 | 192 |  |  |  |
| У10 | 67 | 196 | Бр. АМц9—2 | 40 | 160 |
| У12 | 70 | 207 | Бр. АЖН | 40 | 160 |
| У13 | 74 | 217 | 10—4—4 | 60 | 140—60 |
| 15Г | 40 | 163 | АЛ2 | 16—15 | 55 |
| 20Г | 43 | 196 | АЛ6 | 15 | 56 |
| 30Г | 55 | 217 | АЛ9 | 16—20 | 55—70 |
| 40Г2 | 67 | 255 | Б85 | 9 | 30 |
| 50Г | 65 | 255 | Б16 | 8 | 30 |
| 15Х | 70 | 179 | БН | 7 | 29 |
| 20 X | 80 | 179 | БК | 10 | 32 |

Таблица А.2 - Технологические свойства и обрабатываемость материалов по скорости резания в зависимости от марки и механической характеристики

(Эталон Сталь 45)

| Марка материала | Механические свойства | Технологические свойства | Термическая обработка | Коэффициент обрабатываемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в, МПа | НВ |  |  | Быстро- режущая сталь | Твердый сп-лав |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества общего назначения (Химический состав – ГОСТ 380–71) |
| Сталь Ст. 0 | 320 - 470 | 103 – 107 | Свариваемость – сваривается без ограничений. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой зашитой; ЭШС и КТС |  | 1,65 | 2,1 |
| Сталь Ст. 2 | 320 – 420 | 137 |  |  | 1,60 | 1,5 |
| Сталь Ст. З | 380 – 470 | 124 |  |  | 1,6 | 1,8 |
| Сталь Ст. 5 | 500 – 620 | 156 – 159 | Свариваемость – ограниченная. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой зашитой; ЭШС. Рекомендуется подогрев. КТС без ограничений. |  | 1.2 | 1,15 |
| Сталь конструкционная углеродистая качественная (Химический состав – ГОСТ 1050 –88) |
| Сталь 08 | 365 | 131 – 179 | Свариваемость – сваривается без ограничений кроме деталей после ХТО. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой зашитой; КТС без ограничений |  | 1,65 | 2,1 |
| Саль 10 | 450 | ( 107 |  | Нормализация 900 – 920оС | 1,6 | 2,1 |
| Сталь 15 | 375 | ( 143 |  |  | 1,6 | 1,5 |
| Сталь 20 | 450 – 490 | 126 – 131 |  | Цементация 920 – 959оС, закалка 800 – 820 оС, возух. Отпуск 180 – 200оС, воздух НRCэ поверхности 55 – 63 | 1,6 | 1,7 |
| Сталь 25 | 450 – 490 | 156 – 97 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь 30 | 450 | 143 – 187 | Свариваемость – ограниченная. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой зашитой; ЭШС. Рекомендуется подогрев. КТС без ограничений. | Закалка 830оС, масло. Отпуск 640оС; (в=530 МПа. Нормализация 875 оС, воздух; (в=495 МПа. | 1,2 | 1,7 |
| Сталь 35 | 510 | 144 – 156 |  |  | 1,2 | 1,3 |
| Сталь 40 | 520 | 170 |  | Отжиг 850оС, (в=520 МПа. Закалка 845оС, вода. Отпуск 550оС; (в=710 МПа; НВ 209. Закалка 845оС, масло. Отпуск 430оС; (в=630 МПа. Прокаливаемость НRCэ 50 – 58. | 1,05 | 1,2 |
| Сталь 45 | 650 | 170 – 179 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки: РДС и КТС. Необходим подогрев и последующая термообработка |  | 1,0 | 1,0 |
| Сталь 50 | 650 | 179 – 229 |  | Закалка 850оС, масло НRCэ поверхности 46 – 51. Закалка 840оС, вода. НRCэ поверхности 38 – 58. | 0,7 | 1,0 |
| Сталь 60 | 690 | 241 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций. КТС с последующей термообработкой. | Закалка 820оС, масло Прокаливаемость НRCэ 57 – 63. | 0,6 | 0,7 |
| Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости (Механические свойства и химический состав ГОСТ 1414–75) |
| Сталь А12 | 410 – 460 | 167 – 217 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций | Цианирование 820 – 860оС, Закалка 820 – 860 оС, вода. Отпуск 180 – 220оС. НRCэ поверхности 57 |  | 1,6 |
| Сталь А20 | 450 – 530 | 168 – 217 |  |  |  |  |
| Сталь А30 | 510 – 540 | 185 –223 |  |  |  |  |
| Сталь конструкционная легированная (Химический состав – ГОСТ 4543–71) |
| Сталь 15Х | 730 | 179 – 217 | Свариваемость – сваривается без ограничений кроме деталей после ХТО Способы сварки РДС, КТС без ограничений | Цементация 910оС, закалка 790оС, вода. Отпуск 190оС. НRCэ поверхности 58 – 64 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь 20Х | 460 | 131 | Свариваемость – сваривается без ограничений кроме деталей после ХТО Способы сварки РДС, КТС без ограничений | Цементация 920 – 950оС воздух, закалка 800оС, масло. Отпуск 190оС воздух. НRCэ поверхности 55 – 63 | 1,3 | 1,7 |
| Сталь 30Х | 615 | 187 – 229 | Свариваемость – сваривается ограниченно. Способы сварки: РДС, ЭШС с подогревом и последующей термообработкой. | Закалка 860оС, масло. Отпуск 200оС, масло. Прокаливаемость НRCэ 46 – 54 |  |  |
| Сталь 35Х | 610 | 163 | Свариваемость – сваривается ограниченно. Способы сварки: РДС, ЭШС с подогревом и последующей термообработкой. КТС – рекомендуется последующая термообработка | Закалка 860оС, масло. Отпуск 500оС, вода или масло. Прокаливаемость НRCэ 45 – 55 | 0,95 | 1,2 |
| Сталь 40Х; Сталь 45Х | 610 | 163 – 168 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки; РДС, ЭШС. Необходим подогрев и последующая термообработка. КТС – необходима последующая термообработка | Закалка 860оС, масло. Отпуск 500оС, вода или масло. Прокаливаемость НRCэ 51 – 61 | 0,95 | 1,2 |
| Сталь 50Х | 630 | 207 |  | Закалка 830оС, масло. Отпуск 520оС, вода или масло. Прокаливаемость НRCэ 59 – 67 | 0,80 | 0,85 |
| Сталь 15Г | 410 | 163 | Свариваемость – свариваемость хорошая | Цементация 920 – 950оС, закалка 810 –830оС вода или масло. Отпуск 180 – 200оС воздух. НRCэ поверхности 57 – 63 Цианирование 840 – 860оС, Закалка 820 – 840оС, вода или масло. Отпуск 180 – 220оС воздух. НRCэ поверхности 57 – 63 | 1,6 | 1,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь 20Г | 450 | 143 – 187 | Свариваемость – сваривается без ограничений кроме деталей после ХТО. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой зашитой; КТС без ограничений | Цементация 900 – 920 оС, закалка 780 – 800 оС масло. Отпуск 180 – 200 оС воздух. НRCэ поверхности 57 – 63 | 0,95 | 1,0 |
| Сталь 30Г | 540 | 149 – 197 | Свариваемость – ограниченная Способы сварки: РДС, АДС под флюсом. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. | Закалка 840оС, вода. Отпуск 500 – 550оС. Прокаливаемость НRCэ 54 | 0,8 | 1,0 |
| Сталь 40Г |  | 174 – 207 |  | Закалка 830 – 850оС, вода. Отпуск 180 – 200оС. НRCэ поверхности 43 – 49 | 0,7 | 0,95 |
| Сталь 50 Г | 710 | 202 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки: РДС – необходим подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. | Закалка 840оС, масло. Отпуск 180 – 200оС. Прокаливаемость НRCэ 54 – 62 |  | 0,9 |
| Сталь 35Г2 | – | 156 – 207 | Свариваемость – сваривается ограниченно. Способы сварки: РДС с подогревом и последующей термообработкой. КТС – требуется последующая термообработка | Закалка 870оС, масло. Отпуск 650оС, воздух. Прокаливаемость НRCэ 47 – 50 | 0,65 | 0,85 |
| Сталь 40Г2 | 660 | 201 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки: РДС. Необходим подогрев и последующая термообработка. | Нормализация 870 – 925оС. Закалка 800- 830оС, масло. Отпуск 425оС, воздух. Прокаливаемость НRCэ 48 – 53 | 0,7 | 0,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь 45Г2 | – | 229 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки: РДС. Необходим подогрев и последующая термообработка. КТС – требуется последующая термообработка | Закалка 850оС, масло. Отпуск 425оС, воздух. Прокаливаемость НRCэ 51 – 55 | 0,55 | 0,8 |
| Сталь 50Г2 | – | 167 – 207 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций | Нормализация 810 – 830оС. Закалка 840оС, масло. Отпуск 650оС, воздух. НRCэ поверхности 55 – 62 |  |  |
| Сталь 18ХГТ | 530 | 165 – 189 | Свариваемость – сваривается без ограничений кроме деталей после ХТО. Способы сварки: РДС, КТС. | Цементация 920 – 950 оС, Закалка 820 – 860 оС масло. Отпуск 180 – 200 оС воздух. НRCэ поверхности 53 – 63 | 1,0 | 1,1 |
| Сталь 25ХГТ |  |  |  |  |  |  |
| Сталь 30ХГТ | 860 | 364 | Свариваемость – сваривается ограниченно. Способы сварки: РДС, КТС с подогревом и последующей термообработкой. |  | 0,45 | 0,25 |
| Сталь 40ХФА | – | 241 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки: РДС. Необходим подогрев и последующая термообработка. КТС – требуется последующая термообработка | Закалка 860 – 880оС, масло. Отпуск 200 – 230оС, масло. НRCэ поверхности 49 – 53 | 0,65 | 0,75 |
| Сталь 33ХС | 590 | 229 – 269 | Свариваемость – трудносвариваемая. | Закалка 920 – 940оС, масло. Отпуск 250 – 270оС, воздух. НВ 444 – 514. Прокаливаемость НRCэ 54 | 0,4 | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь 38ХС | 780 – 880 | 250 – 300 | Способы сварки: РДС. Необходим подогрев и последующая термообработка. КТС – требуется последующая термообработка | Закалка 900оС, масло или вода. Отпуск 630оС, масло или вода. Прокаливаемость НRCэ 48 – 57 | 0,72 | 0,8 |
| Сталь 20ХГСА | 780 | 140 – 207 | Свариваемость – без ограничений. Сварка РДС, АДС, КТС, АрДС под флюсом и газовой защитой. ЭШС – требуется последующая термообработка |  | 0,6 | 0,7 |
| Сталь 30ХГС | 710 | 207 – 217 | Свариваемость – сваривается ограниченно; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, АрДС и ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС – без ограничений | Закалка 860 - 880оС, масло. Отпуск 200 - 250оС, воздух. НRCэ 43 – 51 | 0,75 | 0,85 |
| Сталь 30 ХГСА |  |  |  |  |  |  |
| Сталь 35 ХГСА | 930 | 229 – 29 |  |  |  |  |
| Сталь 35ХМ Сталь 35ХМА | 660 | 210 – 248 |  | Закалка 850 – 870оС, масло. Отпуск 180 – 200оС, воздух. НRCэ 49 – 53 | 0,72 | 0,8 |
| Сталь 40ХН | 690 | 166 – 170 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом, ЗШС. Необходим подогрев и последующая термообработка. | Закалка 820оС, масло или вода. Отпуск 500оС, масло или вода. Прокаливаемость НRCэ 52 – 58 | 0,9 | 1,0 |
| Сталь 50 ХН | 780 | 170 – 217 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций (кроме КТС) | Закалка 810 – 830оС, масло. Отпуск 180 – 200оС, воздух. НRCэ 50 – 55 | 0,7 | 0,8 |
| Сталь 12ХН2 (12ХН2А) | 780 | 156 – 207 | Свариваемость – сваривается ограниченно. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом | Цементация 920 – 950 оС, закалка 790 – 810оС масло. Отпуск 180 – 200 оС воздух. НRCэ поверхности 57 – 63 | 0,7 | 0,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь 12Н3А | 830 | 163 – 187 | Свариваемость – сваривается ограниченно. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом | Закалка 850оС, масло. Отпуск 200оС, воздух. НRCэ поверхности 44. | 0,95 | 1,25 |
| Сталь 20ХН3А | 610 | 177 |  |  | 0,95 | 1,25 |
| Сталь 40ХН2МА | 560 | 228 – 235 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки: РДС. Необходим подогрев и последующая термообработка. | Закалка 850оС, масло. Отпуск 200оС, воздух. Прокаливаемость НRCэ 49 – 53. | 0,4 | 0,7 |
| Сталь 38Х2МЮА | 780 | 240 – 277 | Свариваемость - не применяется для сварных конструкций | Закалка 930 - 950оС, масло или вода. Отпуск 640 - 680оС, воздух. Азотирование 520 - 540 оС с печью до 100 оС. Прокаливаемость НRCэ 52. | 0,55 | 0,75 |
| Сталь конструкционная подшипниковая (Химический состав – ГОСТ 801–78) |
| Сталь ШХ15 | 740 | 202 | Свариваемость – способ сварки КТС | Закалка 810оС, вода до 200 оС затем масло. Отпуск 150оС, воздух. НRCэ 63 – 65. | 0,36 | 0,9 |
| Сталь ШХ15СГ |  |  |  | Закалка 810 - 840оС, масло. Отпуск 150оС, воздух. НRCэ 61 – 65. |  |  |
| Сталь конструкционная рессорно-пружинная (Химический состав – ГОСТ 14959–70) |
| Сталь 65 | 980 | – | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций | Закалка 810оС, масло. Отпуск 600 – 620оС, воздух. Прокаливаемость НRCэ 61. |  | 0,7 |
| Сталь 70 | 1030 | 183 – 241 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций. КТС с последующей термообработкой | Закалка 830оС, масло. Отпуск 470оС. | 0,6 | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь 60Г | 800 – 920 | – | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций. Ограниченно КТС. | Закалка 830оС, масло. Отпуск 470оС. Прокаливаемость НRCэ 62 | 0,63 | 0,72 |
| Сталь 65 Г | 820 | 240 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций. КТС без ограничений. | Закалка 830оС, масло. Отпуск 470оС. Прокаливаемость НRCэ 58 – 66 | 0,8 | 0,85 |
| Сталь 55С2 | – | 255 – 269 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций | Закалка 870оС, масло или вода. Отпуск 470оС. Прокаливаемость НRCэ 58 – 66 | 0,33 | 0,65 |
| Сталь 60С2 | 1080 | 270 – 320 |  | Закалка 850 – 870оС, масло. Отпуск 430 – 470оС, воздух. Прокаливаемость НRCэ 60 - 67 |  | 0,41 |
| Сталь инструментальная углеродистая (Химический состав – ГОСТ 1435–74) |
| Сталь У7, У7А | 620 | 187 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций | Закалка 820оС, вода. Отпуск 160 – 200 оС. НRCэ 60 – 63 | 1,1 | 1,2 |
| Сталь У8, У8А | 750 | 187 – 227 |  | Закалка 780 – 800оС, вода. Отпуск 160 – 200 оС. НRCэ 60 – 63 |  |  |
| Сталь У10, У10А | 750 | 197 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций. Сварка КТС | Закалка 780 – 800оС, вода. Отпуск 160 – 200 оС. НRCэ 60 – 63 | 1,0 | 1,1 |
| Сталь У12, У12А |  | 207 |  | Закалка 810 – 830оС, вода. Отпуск 160 – 180 оС. НRCэ 62 – 64 | 0,9 | 1,0 |
| Сталь 9ХС | 790 | 221 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций. Допустима КТС | Закалка 840 – 860оС, масло. Отпуск 170 – 200 оС. НRCэ 63 – 64 | 0,5 | 0,9 |
| Сталь ХВГ | 760 | 235 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций. | Закалка 830 - 850оС, масло. Отпуск 170 - 200 оС. НRCэ 63 – 64 | 0,36 | 0,75 |
| Сталь инструментальная быстрорежущая (Химический состав – ГОСТ 19265 – 73) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь Р9 | 840 | 205 - 255 | Свариваемость – при стыковой электросварке со сталь 45 и 40Х хорошая. | Закалка 1230оС, масло. Отпуск 540 оС. НRCэ 66 | 0,6 | 0,8 |
| Сталь Р18 | 840 | 212 – 228 | Свариваемость – при стыковой электросварке со сталь 45 и 40Х хорошая. | Закалка 1280оС, масло. Отпуск 400 оС. НRCэ 61 | 0,3 | 0,6 |
| Стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные износостойкие (Химический состав – ГОСТ 5632–72) |
| Сталь 2Х13 | 730 | 235 | Свариваемость – сваривается ограниченно. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом; АрДС и КТС рекомендуется подогрев и последующая термообработка. | Цементация 950оС, 12 ч в твердом карбюризаторе (85 % березового угля, 10 % соды, 50 % углекислого бария). Закалка 1000оС, масло. Отпуск 200 – 250 оС. НRCэ поверхности 61 | 0,5 | 0,8 |
| Сталь 30Х13 | 750 | 241 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций | Закалка 950 - 1020оС, масло. Отпуск 200 - 300 оС воздух или масло. НRCэ 50 | 0,45 | 0,7 |
| Сталь 40Х13 | 730 | 340 | Свариваемость – не применяется для сварных конструкций | Закалка 1000 – 1050оС, масло. Отпуск 200 – 300 оС воздух или масло. НRCэ 52 | 0,4 | 0,6 |
| Сталь для отливок (Химический состав – ГОСТ 977 – 75) |
| Сталь 15Л | 390 | 121 – 125 | Свариваемость – без ограничений. Способы сварки: РДС, АДС под газовой защитой, ЭШС. | Нормализация 910 – 930 оС. Отпуск 670 – 690 оС | 1,35 | 1,50 |
| Сталь 20Л |  |  |  | Нормализация 880 – 900 оС. Отпуск 630 – 650 оС |  |  |
| Сталь 25Л | 450 – 500 | 160 | Свариваемость – ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. | Нормализация 880 – 900 оС. Отпуск 630 – 650 оС. Закалка 870 – 890 оС, вода. Отпуск 580 оС | 1,0 | 1,25 |
| Сталь 30Л | 480 – 500 | 160 |  | Нормализация 880 – 900 оС. Отпуск 610 – 630 оС. Закалка 860 – 880 оС, вода. Отпуск 610 – 630 оС |  |  |
| Сталь 35 Л | 500 – 550 | 160 |  |  | 0,9 | 1,2 |
| Сталь 40Л | 500 – 550 | 160 |  |  | 1,0 | 1,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь 45Л | 550 – 600 | 200 | Свариваемость – трудносвариваемая. Способы сварки: РДС. Необходим подогрев и последующая термообработка. | Закалка ТВЧ, низкий отпуск, охлаждение в воде. НRCэ 42 – 56 | 0,7 | 1,0 |
| Сталь 55Л | 590 | 207 |  | Закалка ТВЧ 830 – 870 оС, охлаждение эмульсией. Отпуск 160 – 180 оС., воздух НRCэ 56 | 0,55 | 0,7 |
| Сталь 35ГЛ | 550 – 600 | 202 – 207 | Свариваемость – ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. | Нормализация 880 – 900 оС. Отпуск 610 – 630 оС. Закалка 860 – 880 оС, вода. Отпуск 610 – 630 оС | 0,55 | 0,75 |
| Сталь 30ГСЛ | 600 – 650 | 156 |  | Нормализация 870 – 890 оС. Отпуск 570 - 600 оС. Закалка 920 – 950 оС, вода. Отпуск 570 - 650 оС | 0,8 | 1,0 |
| Сталь 40ХЛ | 620 | 196 – 207 |  |  | 0,6 | 1,1 |
| Сталь 35ХМЛ | 640 | 174 – 179 |  | Нормализация 860 – 880 оС. Отпуск 600 – 650 оС. Закалка 860 – 870 оС, вода. Отпуск 600 – 650 оС | 0,76 | 0,8 |

# Таблица А.3 - Технологические свойства и обрабатываемость чугунов по скорости резания в зависимости от марки и механической характеристики

# (Эталон серый чугун СЧ20)

| Марка материала | Механические свойства | Термическая обработка | Коэффициент обрабатываемости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (в МПа | НВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Серый чугун (ГОСТ 1412 – 85) |
| СЧ10 | 98 | 143 – 229 | – | 1,45 |
| СЧ15 | 147 | 163 – 229 | – | 1,32 |
| СЧ18 | 176 | 170 – 241 | – | 1,25 |
| СЧ20 | 196 |  | – | 1,00 |
| СЧ21 | 206 |  | – | 0,89 |
| СЧ24 | 235 |  | – |  |
| СЧ25 | 245 | 180 – 250 | – | 0,83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СЧ30 | 294 | 181 – 255 | – | 0,71 |
| СЧ35 | 343 | 197 – 269 | – |  |
| Ковкий чугун (ГОСТ 1215 – 79) |
| КЧ30 – 6 | 294 | 100 – 163 | – | 1,66 |
| КЧ33 – 8 | 323 | 100 – 163 | – |  |
| КЧ35 – 10 | 333 | 100 – 163 | – |  |
| КЧ37 – 12 | 362 | 110 – 163 | – |  |
| КЧ45 – 7 | 441 | 540 – 207 | – | 0,89 |
| КЧ50 – 5 | 490 | 170 – 230 | – |  |
| КЧ55 – 4 | 539 | 192 – 241 | – |  |
| Высокопрочный чугун (ГОСТ 7293 – 85) |
| ВЧ 35 | 350 | 140 – 170 | Отжиг |  |
| ВЧ 40 | 400 | 140 – 202 | Отжиг |  |
| ВЧ 45 | 450 | 140 – 225 | Без термообработки |  |
| ВЧ 50 | 500 | 153 – 245 | Без термообработки |  |
| ВЧ 60 | 600 | 192 – 277 | Нормализация |  |
| ВЧ 70 | 700 | 228 – 302 | Нормализация |  |
| ВЧ 80 | 800 | 248 – 351 | Двойная нормализация |  |
| ВЧ 100 | 1000 | 270 – 360 | Закалка и отпуск |  |
| Антифрикционный чугун (ГОСТ 1585 – 85) |
| АЧС-1 |  | 180 – 241 | Закалка, нормализация |  |
| АЧС-2 |  | 180 – 229 | Закалка, нормализация |  |
| АЧС-3 |  | 160 – 190 | Без термообработки |  |
| АЧС-4 |  | 180 – 229 | Закалка, нормализация |  |
| АЧС-5 |  | 180 – 290 | Закалка, нормализация |  |
| АЧС-6 |  | 100 – 120 | Без термообработки |  |
| АЧВ-1 |  | 200 – 260 | Закалка, нормализация |  |
| АЧВ- 2 |  | 167 – 197 | Без термообработки |  |
| АЧК-1 |  | 187 – 229 | Закалка, нормализация |  |
| АЧК-2 |  | 167 – 197 | Без термообработки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Легированный чугун (ГОСТ 7789 – 82) |
| Хромистые ЧХ1 | 170 | 2030 – 2080 МПа |  |  |
| ЧХ32 | 390 | 2450 – 3330 МПа |  |  |
| Кремнистые ЧС5 | 150 | 1400 – 2940 МПа |  |  |
| ЧС15М3 | 60 | 3900 – 4500 МПа |  |  |
| Алюминиевые ЧЮ30 | 200 | 3560 – 5360 МПа |  |  |
| ЧЮ6С5 | 120 | 2360 – 2940 МПа |  |  |
| Никелевые ЧНХТ | 280 | 1960 – 2800 МПа |  |  |
| ЧН15Д7 | 150 | 1200 - 2500 МПа |  | 0,89 |

Таблица А.3 - Технологические свойства и обрабатываемость алюминия и алюминиевых сплавов по скорости резания в зависимости от марки и механической характеристики (Эталон – дюралюминий Д16)

| Марка материала | Механические свойства | Термическая обработка | Коэффициент обрабатываемости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (в, МПа | НВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дюралюминий Д1АМ Д16, Д16-Т Д16-АМ Д20 | 150 – 240 380 147 – 245 150 | – – – – | Отжиг Закалка и старение Отжиг Отжиг | 1,0 |
| Алюминий технической чистоты АД0, АД1 АД1М | 70 – 145 60 | – | Без т/о Отжиг | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сплавы алюминия с медью АЛ7-Т4 АЛ7-Т5 АЛ19 - Т4 АЛ19 - Т5 АЛ19-Т7 | 196 – 206 216 – 225 294 333 314 | 60 70 70 90 80 | Закалка Закалка и старение Закалка Закалка и старение Закалка и отпуск | 0,9 |
| Сплавы алюминия с кремнием (силумины) АЛ2 АЛ4 АЛ4-Т1 АЛ9 | 147 – 157 147 196 157 | 50 50 60 50 | Без т/о Без т/о Старение Без т/о | 0,6 0,8 0,8 1,1 |
| Сплавы алюминия с марганцем АМц АМцМ | 98 88 | – 30 | Без т/о Отжиг | 0,8 |
| Сплавы алюминия с магнием АМr2 АМr3 АМr5 | 176 156 – 186 245 – 265 | – – – | Без т/о Отжиг Без т/о | 2,5 |

Таблица А.4 - Технологические свойства и обрабатываемость меди и медных сплавов по скорости резания в зависимости от марки и механической характеристики

| Марка материала | Механические свойства, | Термическая обработка | Коэффициент обрабатываемости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (в, МПа | НВ, МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Латунь (мягкая). Эталон – латунь ЛС63 – 3(твердая) |
| Л96 | 216 – 255 | 490 – 590 | Отжиг 450 – 600 оС. | 0,20 |
| Л80 | 290 – 340 | 520 – 640 | Отжиг 650 – 720 оС. | 0,30 |
| Л68 | 290 – 340 | 540 – 640 | Отжиг 520 – 650 оС. | 0,30 |
| Л63 | 350 – 440 | 1370 – 1560 | Отжиг 600 – 700 оС. | 0,40 |
| Л60 | 360 – 410 | 390 – 490 | Отжиг 600 – 770 оС. | 0,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛА77 – 2 | 340 – 440 | 440 – 540 | Отжиг 600 – 650 оС. | 0,30 |
| ЛАЖ60 – 1 – 1 | 390 – 440 | 440 – 785 | Отжиг 600 – 650 оС. | - |
| ЛЖМц59 – 1 – 1 | 412 – 470 | 735 – 930 | Отжиг 600 – 650 оС. | 0,25 |
| ЛМц58 – 2 | 370 – 440 | 785 – 880 | Отжиг 600 – 650 оС. | - |
| ЛО62 – 1 | 370 – 420 | 735 – 830 | Отжиг 550 – 650 оС. | 0,30 |
| ЛС63 – 3 (мягкая) ЛС63 – 3 (твердая) | 295 – 390 540 – 640 | 390 – 490 1270 – 1370 | Отжиг 600 – 650 оС. | 0,40 1,00 |
| ЛС74 – 3 | 295 – 390 | 390 – 490 | Отжиг 600 – 650 оС. | 0,80 |
| ЛС64 – 2 | 310 – 375 | 490 – 590 | Отжиг 620 – 670 оС. | 0,90 |
| ЛС60 – 1 | 340 – 390 | 590 – 680 | Отжиг 600 – 650 оС. | 0,75 |
| ЛС59 – 1 | 290 – 412 | 680 – 785 | Отжиг 600 – 650 оС. | 0,80 |
| ЛМцОС58–2–2–2 | 370 – 440 | 785 – 880 | Отжиг 650 – 750 оС. | 0,8 |
| Бронза. Эталон – бронза БрАЖ9 – 4 |
| БрОФ6,5 – 0,15 (мягкая) БрОФ6,5 – 4 (мягкая) | 295 – 440 | 685 – 820 | Отжиг 600 – 650 оС. | 1,7 |
| БрОФ7 – 0,2 (мягкая) | 370 – 440 | 835 – 930 | Отжиг 600 – 650 оС. | 1,0 |
| БрОЦС4 – 4 – 4 (мягкая) | 315 – 335 | 610 | – | 2,2 |
| БрАЖН10 – 4 – 4 (мягкая) | 440 – 590 | 1420 | Отжиг 700 – 750 оС., старение 400 оС, | 0,8 |
| БрОФ10 – 1 | 245 – 295 | 880 – 1180 | – | 1,0 |
| БрА5 (мягкая) | 370 | 590 | Отжиг 700 – 750 оС. | 1,7 |
| БрБ2 (мягкая) | 390 - 590 | 1270 - 1470 | Отжиг 530 – 650 оС. | 0,6 |
| БрКМц 3 – 1 (мягкая) | 340 - 390 | 785 | Отжиг 600 – 750 оС. | 1,7 |

\