3.2. Условия работы коленчатого вала и его дефекты.

Коленчатый вал является основной деталью, определяющий срок службы двигателя. Поэтому вопросам его содержания, ухода и качественного ремонта придается большое значение. Исправная работа коленчатого вала с подшипниками зависит от правильности укладки коленчатого вала, состояния поверхности его шеек и вкладышей, подачи смазки в нужном количестве и необходимого качества и других условий. Основными неисправностями коленчатых валов являются: излом вала по шейкам или щекам, трещины в шейках вала, чаще по галтели, задир шеек вала, повышенная овальность коренных или шатунных шеек, износ коренных и шатунных шеек, изгиб вала.

Причинами излома коленчатых валов являются: высокий уровень знакопеременных напряжений от изгиба или крутильных колебаний вала, дефекты обработки вала (рыхлоты, пористости, плены, подрезы). Повышение уровня напряжений на изгиб в шейках и щеках вала происходит в результате образования ступенчатости смежных опор, увеличенного изгиба вала, нарушения уравновешенности вала (неправильный подбор поршней и шатунов по массе).

Задир шеек вала происходит вследствие: перекрытия отверстий для подачи смазки при провороте ослабших вкладышей подшипников коленчатого вала или выхода из строя масляного насоса; попадания абразивных частиц между вкладышем и шейкой вала.

Изгиб вала бывает двух видов: упругий и остаточный. Упругий изгиб вала происходит под действием сил, действующих от шатунов  при неправильной укладке коленчатого вала в постелях блока.

Остаточный изгиб коленчатого вала образуется в результате неправильной шлифовки коренных шеек (несоосность шеек) или релаксации остаточных внутренних напряжений, а также неправильной укладки вала при его хранении.

- Обломы и трещины любого характера и расположения

- Изгиб вала

- Износ шатунных шеек

- Износ коренных шеек

- Износ шпоночной канавки под шпонку шестерни

- Износ шпоночной канавки под шпонку ступицы шкива коленчатого вала

- Биение и износ шейки под шестерню коленчатого вала

- Износ шейки под ступицу шкива

- Износ отверстия под подшипник направляющего конца ведущего вала коробки передач

3.3. План восстановления изношенных  шеек коленчатого вала

Восстановление шатунных и коренных шеек вала до номинального размера на предприятиях малого размера не стоит производить по ряду причин:

- Тепловые воздействия  неизбежно приведут к  деформации вала, что повлечет за собой операцию правки вала. Проведение такой операции крайне нежелательно.

- Результатом теплового воздействия является изменение структуры металла. Восстановление первоначальной структуры возможно только проведением повторной термообработки, которую в полном объеме можно произвести только в заводских условиях.

Исходя из реальных условий, на малом ремонтном предприятии  ремонт коленчатого вала может свестись к устранению следующих дефектов:

- Восстановление шеек под шестерню и шкив в номинальный размер (наплавка  под слоем флюса с последующей шлифовкой в номинальный размер);

- Восстановление шпоночных канавок  под шестерню и шкив в номинальный размер (заплавка способом ручной дуговой сварки с последующим фрезерованием);

- Шлифование шатунных и коренных шеек  вала под ремонтный размер.

Для восстановления вала  назначаем следующий порядок операций:

1.Предварительное шлифование шеек под шестерню и шкив до выведения следов износа, овальности и конусности.

2.Наплавка шеек и заплавление шпоночных пазов.

3.Токарная обработка  наплавленных шеек.

5.Чистовое шлифование шеек под шестерню и шкив, а также шлифование коренных шеек в ремонтный размер.

6. Чистовое шлифование шатунных шеек в ремонтный размер.

7. Фрезерование шпоночных пазов.

8. Контроль коленчатого вала на соответствие ТУ.

3.5. Обоснование режимов обработки на операциях

После мойки, очистки и дефектовки устанавливаем коленчатый вал в центрах, выверяем и закрепляем. Шлифуем изношенные шейки под шестерню и шкив до выведения следов износа, овальности и конусности:

- шейка под шестерню до диаметра 39 мм;

- шейка под шкив  до диаметра 34 мм.

ОПЕРАЦИЯ   ШЛИФОВАЛЬНАЯ

На данной операции производится черновое шлифование шеек под шестерню и шкив. Обработку обеих шеек производим без изменения режимов обработки.

Оборудование: станок  шлифовальный 3А423, материал круга карбид кремния, зернистостью 50, твердостью С1 [5,с.223].

Глубина резания согласно [4, таблица 14.32] 0,0025 - 0,075 мм. Принимаем глубину резания 0,05 мм.

Выбор подачи.

Подачу рассчитываем по следующей зависимости:

где   КS – коэффициент продольной подачи; КS = 0,3 [4, таблица 14.33];

В – ширина шлифовального круга; В = 20 мм;

Назначение скоростей резания. В большинстве случаев при шлифовании скорость круга составляет  V = 30 – 35 м/с [5,с.223].. Принимаем значение скорости круга из данного диапазона V = 30 м/с.

Скорость вращения заготовки VЗ при шлифовании составляет VЗ = 16 м/мин.

Определим основное время:

(3.1)

где   L – длина шлифования;

K – коэффициент принимается из таблицы, [4, таблица 14.43];

nз – частота вращения заготовки, принятая по паспорту станка, об/мин;

St – поперечная подача круга, мм/об;

Определим частоту вращения:

где   D – диаметр шейки, мм;

Vз – скорость вращения заготовки, м/мин;

Корректируем данную частоту по паспорту станка. Принимаем n=75мин-1.

Возвращаемся к формуле (3.1):

ОПЕРАЦИЯ  НАПЛАВОЧНАЯ

После предварительного шлифования наплавляем  шейки электродом 1,6Св-08Г2С под слоем флюса АН-348А до диаметров 42 мм и 37 мм. Твердость должна быть 20…22 HRC [5,с.131].

Оборудование: станок токарно-винторезный 1К62, головка наплавочная А-580М.

Определим силу сварочного тока и напряжение:

где D–диаметр шейки, мм;

Принимаем Iсв=164А,

Принимаем U=28В.

Определим коэффициент наплавки, Г/Ач:

где d–диаметр электрода;

Вычисляем скорость наплавки, м/ч:

где F –площадь поперечного сечения наплавленного валика, см2 (при d=1,6мм F=0,13см2 [5, с.126];

y–плотность металла шва, г/см3, (для черных металлов y=7,8 г/см3), [5.с.126];

Скорость подачи проволоки vэ определим по формуле:

Вылет электрода Н, находим по формуле:

Шаг наплавки, S мм:

Смещение электрода с зенита а, мм:

Принимаем а=3 мм.

Частоту вращения детали определим по формуле:

Принимаем n=2,0мин-1 через дополнительный редуктор.

Определим основное время:

где n – частота вращения детали, мин-1

S – шаг наплавки, мм

где D – диаметр шейки, мм

l – длина наплавки, мм

На этой же операции производим заплавку шпоночных пазов в ручном режиме, т.е. деталь не вращается, а суппорт станка с установленной на нем головкой перемещаем вдоль наплавляемой поверхности вручную. Режимы наплавки оставляем прежними.

ОПЕРАЦИЯ  ТОКАРНАЯ

После наплавки производим черновое точение шеек для удаления корки соответственно в размеры: до диаметра 35,5 мм и 40,5 мм.

Оборудование: станок токарно-винторезный 1К62, 2 резца (правый и левый) ВК6М [5,с.223].

Глубина резания t определяется по формуле

,

где D и d диаметры соответственно обработанной и обрабатываемой         поверхности, мм. [4,с.12]

.

Подача S назначается с учетом глубины резания, размеров обрабатываемой поверхности и т. д.

S=0,35 мм/об. [4,таблица 14.6]

Скорость резания V в метрах в минуту определяется исходя из глубины резания t и подачи S расчетным путем  по формуле

Значения Cv, m, x, y выбираем по методическим указаниям [4,таблица 14.6]

,

где       Cv – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого    материала и материала резца;

Т- период стойкости резца, принимаем Т=90 мин.;

Kv- поправочный коэффициент, учитывающий конкретные для данного случая условия резания   Kv=0,712.

Значения Cv, m, x, y выбираем по методическим указаниям [4,таблица 14.6]

м/мин.

Частота вращения n определяется по зависимости

,

где  d – диаметр обрабатываемой поверхности при точении.

Частота вращения корректируется по паспорту станка. Принимается ближайшая к расчетной меньшая из имеющихся на станке частота вращения или большая, не превышающая расчетную более чем на 5%, принимаем nк=630 мин-1.

Фактическая скорость резания определяется по формуле

Определяется основное время расчетным путем по формуле:

где  l – длина обрабатываемой поверхности в направлении подачи, мм.;

l1 – путь врезания режущего инструмента, мм.;

l2 – величина перебега инструмента (1…3 мм.).

i–число проходов,

ОПЕРАЦИЯ  ШЛИФОВАЛЬНАЯ

Далее  производим чистовое шлифование шеек под шестерню в размер 40+0,015, под шкив в размер 35+0,012 и коренных шеек в ремонтный размер 69,75-0,015 .

Оборудование: станок  шлифовальный 3А423, материал круга карбид кремния, зернистостью 50, твердостью С1[5,с.223].

Глубина резания согласно [4, таблица 14.32] 0,001 - 0,005 мм. Принимаем глубину резания 0,005 мм.

Выбор подачи.

Подачу рассчитываем по следующей зависимости:

где   КS – коэффициент продольной подачи; КS = 0,55 [4, таблица 14.33];

В – ширина шлифовального круга; В = 20 мм;

Назначение скоростей резания. В большинстве случаев при шлифовании скорость круга составляет  V = 30 – 35 м/с [5,с.223]. Принимаем значение скорости круга из данного диапазона V = 30 м/с.

Скорость вращения заготовки VЗ при шлифовании составляет VЗ = 30 м/мин.

Определим основное время:

где   L – длина шлифования;

K – коэффициент принимается из таблицы, [4, таблица 14.43];

nз – частота вращения заготовки, принятая по паспорту станка, об/мин;

St – поперечная подача круга, мм/об;

Определим частоту вращения:

(3.6)

где   D – диаметр шейки, мм;

Vз – скорость вращения заготовки, м/мин;

Корректируем данную частоту по паспорту станка. Принимаем n=140мин-1

Возвращаемся к формуле (3.5):

После шлифования указанных выше шеек вала производится шлифование шатунных шеек в ремонтный размер ……. Для проведения данного перехода сначала необходимо сместить ось вала на величину радиуса кривошипа с использованием центросместителей.

ОПЕРАЦИЯ ФРЕЗЕРНАЯ

На данной операции производится фрезерование шпоночных пазов в номинальный размер.

Операция производится на горизонтально-фрезерном станке с использованием дисковой фрезы. Материал режущей части инструмента Т5К10.

Глубина фрезерования

Подача на один зуб фрезы

Скорость резания

,

где  – период стойкости;

Диаметр фрезы 50 мм.

,

где  – коэффициент, учитывающий качество обработки материала

– коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки ;

– коэффициент, учитывающий инструментальный материал .

Коэффициенты взяты из справочника.

.

Сила резания

,

где n – число оборотов фpезы

Принимаем по паспорту станка n = 910,  мин-1

ОПЕРАЦИЯ  КОНТРОЛЬНАЯ

Оборудование: микрометр 50-75мм; призмы; индикатор; твердомер.

Восстановленный коленчатый вал должен соответствовать следующим ТУ:

1.Коренные шейки должны иметь диаметр 69,75 мм, шатунные  - 59,75 мм.

2.Овальность и конусность шеек коленчатого вала не должны превышать 0,01 мм.

3.Чистота поверхности шеек должна соответствовать 9 классу шероховатости.

4.Биение средней коренной шейки не должно превышать 0,02 мм.

5.Радиусы галтелей шатунных шеек должны быть в пределах 1,2-2,0 мм, коренных 1,2-2,5 мм

6. Не параллельность осей шатунных и коренных шеек – не более 0,01 мм на длине каждой шейки

7. Твердость шеек должна быть в пределах 52-62 HRC.

8. Ширина шпоночных пазов  6+0,05.