5 Экономическая эффективность конструкторской разработки

5.1 Расчет стоимости изготовления шиномонтажного стенда

Поскольку одной из задач дипломного проекта являлась разработка шиномонтажного стенда колес грузовых автомобилей, то стоимость его изготовления можно рассчитать по выражению:

,				(5.1)

где  Сд – стоимость приобретаемых стандартных изделий и деталей, руб.;

Си.д – стоимость изготавливаемых нестандартных деталей, руб.;

Ср.с – стоимость работ по сборке конструкции, руб.

Стоимость приобретаемых стандартных изделий и деталей представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Стоимость приобретаемых стандартных изделий и деталей

| Номер п/п | Наименование | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гидроцилиндр ЦС-75×200 | 1 | 2104,2 | 2104,2 |
| 2 | Рукав высокого давления | 1 (1 м) | 171,0 | 171,0 |
| 3 | Рукав высокого давления | 2 (по 2,5 м) | 252,0 | 504,0 |
| 4 | Насос шестеренчатый НШ32У-2 | 1 | 1500,0 | 1500,0 |
| 5 | Гидрораспределитель Р-80 2/1-222 | 1 | 5500,0 | 5500,0 |
| 6 | Электродвигатель АИР132М2 | 1 | 8090,0 | 8090,0 |
| 7 | Редуктор РЧ-100 | 1 | 7548,0 | 7548,0 |
| 8 | Электродвигатель АИР132S6 | 1 | 8790,0 | 8790,0 |
| 9 | Гайка быстрозажимная | 1 | 2499,0 | 2499,0 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Конус от балансировочного станка | 1 | 3172,0 | 3172,0 |
| 11 | Отжимной диск | 1 | 693,0 | 693,0 |
| 12 | Монтажно-демонтажная головка | 1 | 2241,2 | 2241,2 |
| 13 | Ремни клиновые (Тип А, длина 900 мм) | 5 | 20,0 | 100,0 |
| 14 | Шкив клиновой диаметром 100 мм | 1 | 10802,0 | 10802,0 |
| 15 | Шкив клиновой диаметром 160 мм | 1 | 13345,0 | 13345,0 |
| 18 | Муфта ГОСТ 21424-75 | 2 | 3000 | 6000 |
|  | Всего |  |  | 73059,4 |

Стоимость изготовленных деталей определим по формуле:

(5.2)

где 	 – стоимость материалов, руб.;

– стоимость работ по изготовлению, руб.;

Стоимость материалов определим по формуле, руб.:

,					(5.3)

где 	Q – длина (площадь) материала, м (м2);

Ц – цена материала, руб./м.

Стоимость материалов на изготовление шиномонтажного стенда представлена в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Стоимость материалов

| Номер п/п | Наименование | Длина, м | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба | 1,5 | 610,0 | 915,0 |
| 2 | Труба | 1 | 610,0 | 610,0 |
| 3 | Уголок | 10 | 120,0 | 1200,0 |
| 4 | Лист | 5 м2 | 323,2 | 1616,0 |
| 5 | Электроды | 3 | 300,0 | 900,0 |
| 6 | Круг отрезной, диаметр 230 мм | 3 | 48,0 | 144,0 |
| 10 | Всего |  |  | 5385,0 |

Стоимость работ по изготовлению всех деталей может быть определена по формуле:

(5.4)

где 	i – вид работы (станочные, сварочные, слесарные);

n – количество видов работ;

– трудоемкость по видам работ, чел.-ч. (tст = 4 ч., tсв = 6 ч. tсл = 5 ч.);

– тарифная ставка по видам работ, руб./ч (Тс = 68);

– коэффициент, учитывающий доплаты за сроки, качество, квалификацию, Кд = 1,3…1,6;

– коэффициент отчислений в страховые фонды, Ко = 1,3.

Определим стоимость работ по изготовлению, руб.:

.

Определим стоимость всех изготовленных деталей, руб.:

.

Стоимость работ по сборке определяется по формуле:

(5.5)

где tр.с – трудоемкость работ по сборке, (tр.с = 3 чел.-ч).

Трудоемкость работ по сборке включает трудоемкость работ по монтажу, испытательно-регулировочные и пуско-наладочные работы.

Определим стоимость работ по сборке, руб.:

Тогда стоимость изготовления шиномонтажного стенда составит, руб.:

Выводы по разделу

Для изготовления предлагаемого стенда в проекте проведены необходимые технологические, прочностные и проверочные расчеты, разработана конструкторская документация.

Себестоимость изготовления разработанного стенда составляет 80795 рублей. При этом стоимость аналогичного оборудования в зависимости от поставщика составляет 115312…195210 рублей.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

ДП.7487.44.20.ПЗ

Разраб.

Иванов И.И.

Провер.

Зинцов А.Н.

Н. Контр.

Зинцов А.Н.

Утверд.

Волхонов Р.М.

Экономическая

эффективность

проекта

Лит.

Листов

9

ОГБПОУ КАДК гр.44

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

ДП.7487.44.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

ДП.7487.44.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

ДП.7487.44.20.ПЗ