Департамент образования и науки

# Костромской области

# Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Костромской автодорожный колледж»

Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

Заочная форма обучения

Курсовой проект

на тему:

«Организация технического обслуживания дорожных машин, автомобилей и тракторов

в Галичском филиале ОГБУ «Костромаавтодор»»

Выполнил: студент 45з группы

Сидоров Е.Е.

Принял: преподаватель

Петров А.А.

КОСТРОМА 2020

Департамент образования и науки

# Костромской области

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»

Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

# Задание

на курсовое проектирование студенту Сидорову Е.Е.

1. Тема проекта: «Организация технического обслуживания дорожных машин, автомобилей и тракторов в Галичском филиале ОГБУ «Костромаавтодор»

2. Срок сдачи студентом законченного проекта

3. Исходные данные к проекту

3.1. Общая характеристика предприятия:

– наименование, организационно-правовая форма;

– местоположение;

– виды деятельности, специализация;

– потребители услуг;

– организационная структура, структура управления (можно показать в виде схемы).

# 3.2. Производственно-экономические результаты деятельности предприятия:

– структура и объем выполняемых работ;

– состав и структура трудовых ресурсов;

– структура основных производственных фондов (стоимость зданий, сооружений, машин и оборудования);

– анализ экономических и финансовых результатов деятельности предприятия (затраты, выручка, прибыль, рентабельность).

# 3.3. Характеристика эксплуатационной базы предприятия:

– наличие, размеры и расположение объектов эксплуатационной базы предприятия (генеральный план эксплуатационной базы);

– оснащенность объектов эксплуатационной базы оборудованием (ведомость оборудования);

– план производственного корпуса для выполнения ТО и ремонта машин (выполняется с указанием габаритных размеров корпуса и с расстановкой имеющегося оборудования).

# 3.4. Характеристика парка машин и условий его эксплуатации:

– марочный и количественный состав дорожных машин и автомобилей;

– наработка дорожных машин и пробег автомобилей с начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта;

– природно-климатические и дорожные условия эксплуатации машин и автомобилей;

– продолжительность рабочей смены машин и количество смен в рабочем дне.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки курсового проекта

Введение

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия

1.1. Общая характеристика предприятия

1.2. Производственно-экономические результаты деятельности предприятия

1.3. Характеристика эксплуатационной базы предприятия

1.4. Характеристика парка машин и условий его эксплуатации

2. Расчетно-технологическая часть

2.1. Расчет производственной программы по техническим воздействиям

2.2. Определение и распределение годового объема работ по ТО и ремонту

2.3. Расчет численности производственных и вспомогательных рабочих, ИТР и МОП

3. Организационная часть

3.1. Расчет количества постов для выполнения работ по ТО и ТР дорожных машин и автомобилей

3.2. Расчет и подбор технологического оборудования

3.3. Расчет площадей производственных зон, участков, складов и вспомогательных помещений

4. Охрана труда и окружающей среды

4.1. Требования техники безопасности в зоне ТО и ТР

4.2. Организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности

4.3. Охрана окружающей среды

Заключение по курсовому проекту

Список использованных источников

Приложения

5. Перечень графического материала

1. Генеральный план эксплуатационной базы (1 лист)

2. План производственного корпуса (1 лист)

6. Дата выдачи задания  23.03.2020

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № | Наименование этапов курсового проектирования | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-экономическая характеристика предприятия |  |  |
| 2. | Расчетно-технологическая часть |  |  |
| 3. | Организационная часть |  |  |
| 4. | Охрана труда и окружающей среды |  |  |

Руководитель	Зинцов А.Н.

(подпись, дата, расшифровка подписи)

Студент

(подпись, дата, расшифровка подписи)

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………	5

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия………….	8

1.1 Общая характеристика предприятия…………………………………...…..	8

1.2 Производственно-экономические результаты деятельности предприятия..	10

1.3 Характеристика эксплуатационной базы предприятия…………………..	12

1.4 Характеристика парка машин и условий его эксплуатации……………..	13

2 Расчетно-технологическая часть…………………………………………….	14

2.1 Расчет производственной программы по ТО и ремонтам машин………	14

# 2.2 Определение и распределение годового объема работ по ТО и ремонту..	22

# 2.3 Расчет численности производственных и вспомогательных рабочих,

ИТР и МО……………………………………………………………………….	29

3 Организационная часть.……………………………..……………………….	30

# 3.1 Расчет количества постов для выполнения работ по ТО и ТР дорожных

# машин и автомобилей ………………………………………………………….	30

3.2 Расчет и подбор технологического оборудования ………………………	33

# 3.3 Расчет площадей производственных зон, участков, складов

# и вспомогательных помещений……………………………………………….	34

4 Охрана труда и окружающей среды…………………………………………	51

4.1 Описание опасных и вредных производственных факторов……………..	51

4.2 Организация работ по охране труда при техническом обслуживании

дорожно-строительной техники………………………………………………..	51

4.3 Обеспечение безопасных условий труда при выполнении работ……….	54

Заключение..……………………………………………………………..…........	63

Список использованных источников.…………………………………….….......	64

Приложения………………………………………………………………………..	65

Введение

На работоспособность машин во многом влияет своевременное и качественное проведение ТО и ремонта. Для этих целей служит планово-предупредительная система ТО и ремонта (ППСТОиР), которая регламентирует сроки и объем работ, предупреждающих возникновение неисправностей механизмов машин, повышает их производительность и улучшает качество строительства. ППСТОиР представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий предупредительного характера, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности и исправности техники в течение заданных условий и режимов эксплуатации. Основана ППСТОиР на обязательном планировании, подготовке и проведении ТО и ТР каждой машины, находящейся в эксплуатации, с заданной последовательностью и периодичностью. В ППСТОиР используют следующие основные понятия и определения:

– ремонтный цикл — наименьший повторяющийся период эксплуатации машины, в течение которого осуществляется в определенной последовательности установленные виды ТО и ремонта, предусмотренные нормативной документацией;

– цикл ТО — наименьший повторяющийся период эксплуатации машины, в течение которого выполняется в определенной последовательности установленные виды ТО, предусмотренные нормативной документацией;

– под продолжительностью ТО каждого вида понимают календарное время проведения соответствующего ТО машины.

Система, по которой машину останавливают на ТО или ремонт после отработки установленного количества машино-часов, включает в себя работы по ТО и ТР машин.

ТО машины производят в принудительном порядке, ремонт по потребности.

ТО должно обеспечить поддержание работоспособности техники в процессе эксплуатации путем проведения комплекса работ по предупреждению повышенного изнашивания деталей, отказов и повреждений машины.

ТО бывает следующих видов:

– ежесменным (ЕО), выполняемым перед началом, в течение или после рабочей смены;

– плановым (ТО), проводимым после отработки машиной установленного заводом-изготовителем количества часов;

– сезонным (СО), выполняемым два раза в год при подготовке машины к использованию в период последующего сезона (летнего или зимнего).

Ремонт машин – комплекс работ, обеспечивающих устранение повреждений и отказов машин. При ремонте часть деталей, пришедших в негодность, заменяются новыми, а часть подвергается ремонту. Изготовление новых и ремонт изношенных деталей является сложным комплексом работ, в результате которых заготовке или изношенным деталям придаются размеры и форма в соответствии с чертежами и техническими условиями. Под словом ремонт понимают комплекс работ, которые проводят для получения нормальной работоспособности элементов или целой машины. Сюда относят: разборку, мойку, дефектовку, сборку обкатку, покраску, контроль. Для мировой практики характерно многообразие форм ремонта машин, среди которого отчетливо проявляются три характерных направления:

– все виды ремонтных работ выполняются предприятиями или объединениями, эксплуатирующими технику;

– ремонтные работы осуществляются организациями, которые производят и не эксплуатируют технику;

– выполнение ремонтных работ берут на себя крупные машиностроительные предприятия.

Капитальный ремонт (КР) осуществляется для восстановления исправности и полного, либо близкого к полному восстановлению ресурса машины путем замены или восстановления любых ее сборочных единиц и деталей, включая базовые.

Капитальный ремонт техники проводят централизованно на специализированных ремонтных заводах.

Эксплуатация дорожно-строительной техники — процесс целесообразного использования средств механизации строительства для достижения ими максимальной производительности при минимальных текущих затратах.

Высокая эффективность эксплуатации дорожно-строительной техники может быть обеспечена только комплексом организационно-технических мероприятий:

– целесообразным выбором машин и оборудования при выполнении конкретных работ;

– рациональной схемой производства механизированных работ;

– своевременным и качественным техническим обслуживанием техники;

– мастерством машиниста и обслуживающего персонала.

Целью курсового проекта является: закрепление полученных теоретических знаний и навыков по проектированию производственных зон эксплуатационной базы дорожно-строительной организации.

# 1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

1.1 Общая характеристика предприятия

Галичский филиал ОГБУ «Костромаавтодор» создан на основании постановления №502 главы администрации Костромской области от 24 ноября 1993 года. Предприятие является коммерческой организацией. Деятельность предприятия координируется и регулируется департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Учредителем Предприятия является Костромская область.

Предприятие осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:

– выполнение полного комплекса работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог, мостов и других искусственных сооружений на дорогах, улично-дорожной сети населенных пунктов;

– выполнение полного комплекса общестроительных, отделочных, санитарно-технических и специальных работ по новому строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту зданий и сооружений I и II уровней ответственности высотой до 40 метров, включая автодороги и сооружения на них, в соответствии с государственным стандартом;

– выполнение работ по составлению проектно-сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог, мостов, зданий и искусственных сооружений и улично-дорожной части сети населенных пунктов;

– оказание транспортных услуг населению, предприятиям и организациям;

– торговую, торгово-закупочную и посредническую деятельность;

– содержание и эксплуатацию автозаправочных станций, развитие объектов дорожного сервиса;

– заготовку, переработку и реализацию древесины, изготовление строительных деталей, столярных изделий;

– осуществление контроля качества выпускаемой и поступающей продукции;

– оказание услуг населению, предприятиям и организациям по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств и механизмов.

Структура управления Галичского филиала ОГБУ «Костромаавтодор» представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Структура управления

Галичского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»

1.2 Производственно-экономические результаты деятельности

предприятия

Затраты на производство продукции представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Затраты на производство и реализацию продукции, тыс.руб.

| Показатель | Год |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Сырье, материалы, упаковочные и прочие материалы | 15613 | 14550 | 10515 |
| Транспортные расходы | 589 | 520 | 450 |
| Электроэнергия | 1598 | 1590 | 1565 |
| Топливо | 7528 | 7520 | 7500 |
| Оплата труда | 16634 | 19550 | 24890 |
| Единый социальный налог и взносы в ФСС | 5063 | 5063 | 5063 |
| Охрана труда | 97 | 97 | 97 |
| Налоги (земельный, транспортный, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Текущий и капитальный ремонт, техобслуживание | 512 | 510 | 520 |
| Подготовка кадров | 36 | 35 | 30 |
| Услуги связи, почтовые | 75 | 75 | 75 |
| Прочие | 404 | — | — |

Анализ затрат на производство и реализацию продукции показал, что наибольшие затраты предприятие совершает на сырье, материалы, оплату труда и на топливо. Данная ситуация является естественной для нормально работающего предприятия.

Количество работников на предприятии представлено в таблице 1.2.

| Категория работников | Годы | В среднем за 3 года |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | чел. | % |
| ИТР | 3 | 4 | 5 | 4 | 6,35 |
| Трактористы- машинисты | 20 | 20 | 20 | 20 | 31,75 |
| Водители | 25 | 25 | 25 | 25 | 39,6 |
| Слесари | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
| Сварщики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
| Токари | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
| Электрики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
| Дорожный рабочий | 7 | 7 | 7 | 7 | 11,1 |
| Кладовщики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
| Сторожа | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 |
| Среднегодовая численность | 62 | 63 | 64 | 63 | 100 |

Таблица 1.2 – Количество работников в предприятии и их структура

За отчетный период с 2017 по 2019 год количество работников на предприятии изменилось незначительно, что свидетельствует о стабильности объемов выполняемых работ.

Структура основных средств предприятия представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Состав и структура основных средств, тыс. руб.

| Вид основных средств | Год | 2019г. к 2017 г., % |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2017 | 2019 |  |
| Здания | 1598,77 | 1598,77 | 1598,70 | 100,0 |
| Сооружения и передаточные устройства | 1163,30 | 1163,30 | 1163,30 | 100,0 |
| Машины и оборудование | 20500,44 | 21149,79 | 24061,63 | 117,4 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 60,43 | 60,43 | 60,43 | 100,0 |
| Другие виды основных средств | 72,53 | 73,77 | 73,77 | 102,0 |
| Итого | 23395,47 | 24046,06 | 26824,45 | 115,0 |

Анализ структуры основных средств выявил заметное увеличение затрат на 17% на машины и оборудование, что связано плохим техническим состоянием сильно изношенной техники и ростом цен на ТСМ.

Результаты финансовой деятельности предприятия представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Финансовые результаты деятельности предприятия, тыс. руб.

| Показатель | Год |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Выручка от продажи работ, услуг, товаров | 70150 | 65520 | 54159 |
| Себестоимость проданных работ, услуг, товаров | 66159 | 60130 | 50338 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 3991 | 5390 | 3821 |

Предприятие работает с прибылью, величина которой в 2019 году несколько снизилась по причине увеличения затрат на поддержание машин и оборудования в технически исправном состоянии (см. табл. 1.3).

1.3 Характеристика эксплуатационной базы предприятия

Наличие, размеры и расположение объектов эксплуатационной базы предприятия изображены на генеральном плане эксплуатационной базы, который будет представлен в графической части выпускной квалификационной работы. План производственного корпуса с расстановкой имеющегося оборудования также будет представлен в графической части выпускной квалификационной работы.

Оснащенность производственного корпуса для выполнения ТО и ремонта машин технологическим оборудованием представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Оснащенность технологическим оборудованием

| № п/п | Наименование | Тип, модель, марка | Размеры (длина, ширина), мм | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок токарно-винторезный | 16-К-20 | 2795×1190 | 7,5 |  |
| 2 | Сварочный полуавтомат | М-200 | 700×500 | 5,0 | Передвижной |
| 3 | Станок фрезерный | 1к62д | 2700×1120 | 1,62 |  |
| 4 | Станок вертикально-сверлильный | 1с132 | 1350×1100 | 4,0 |  |
| 5 | Верстак | 675 | 1110×1170 |  |  |
| 6 | Шкаф инвентарный |  | 2000×500 |  |  |
| 7 | Тиски слесарные |  | 400×200 |  |  |
| 8 | Компрессор | AIRMAN | 1925×980 |  |  |
| 9 | Кран балка |  | 8000×900 |  |  |
| 10 | Минимойка |  | 500×400 |  |  |

Оснащенность технологическим оборудованием явно недостаточная для выполнения в полном объеме всех требований планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта техники. Наблюдается полное отсутствие контрольно-диагностического и технологического оборудования для выполнения операций ТО.

1.4 Характеристика парка машин и условий его эксплуатации

Марочный и количественный состав дорожных машин и автомобилей представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Состав парка дорожных машин и автомобилей

| Марка машины | Количество, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Год выпуска | Наработка с начала эксплуатации или от последнего КР, мото-ч, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дорожные машины |
| Автокраны: |  |  |  |  |
| КС-4572 | 1 | 154677 | 1991 | 4567 |
| Экскаваторы: |  |  |  |  |
| ЭО-2323 | 1 | 66000 | 1991 | 4567 |
| ЭО-2326 | 1 | 90978 | 1993 | 3789 |
| Асфальтоукладчики: |  |  |  |  |
| ДС-195 | 1 | 140000 | 1993 | 5658 |
| ДС-191 | 1 | 679762 | 1999 | 5677 |
| Бульдозеры: |  |  |  |  |
| ДТ-75 | 1 | 689765 | 2001 | 9768 |
| Т-130 | 1 | 189087 | 1995 | 6554 |
| Т-150 | 1 | 154382 | 1991 | 5767 |
| Тракторы: |  |  |  |  |
| Т-150К | 1 | 44677 | 1987 | 4545 |
| МТЗ-80 | 1 | 90755 | 2000 | 9464 |
| МТЗ-82-1.57 | 1 | 101747 | 2002 | 10865 |
| МТЗ-82 | 1 | 122500 | 1998 | 4534 |
| Т-150К | 1 | 27691 | 1991 | 7455 |
| МТЗ-82.1 | 1 | 389383 | 2005 | 10986 |
| Автогрейдеры: |  |  |  |  |
| ДЗ-98 В | 1 | 43727 | 1996 | 7574 |
| ДЗ-180А | 1 | 43515 | 1991 | 4564 |
| ДЗ-180 | 1 | 119363 | 1993 | 4236 |
| Погрузчики на пневмоходу |  |  |  |  |
| ТО-18Б | 1 | 47656 | 1996 | 7546 |
| Катки: |  |  |  |  |
| ДУ-47 | 1 | 77662 | 1993 | 6734 |
| ДУ-58 | 1 | 33625 | 1993 | 6344 |
| ДУ-63 | 1 | 60569 | 1993 | 6453 |
| Автомобили |
| Легковые: |  |  |  |  |
| ГАЗ-31105 | 1 | 192203 | 2004 | 150644 |
| ГАЗ-31105 | 1 | 236648 | 2005 | 160667 |
| УАЗ-3909 | 1 | 24782 | 1995 | 130586 |
| УАЗ-315195 | 1 | 267796 | 2007 | 250086 |

Продолжение таблицы 1.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы особо малого, малого и среднего классов |  |  |  |  |
| ПАЗ-3205 | 1 | 25423 | 1990 | 132412 |
| Полуприцеп-цистерна ТЦ-151 | 1 | 12897 | 1993 |  |
| Прицеп 8995 | 1 | 59436 | 2003 |  |
| Полуприцеп ОДАЗ-9370 | 1 | 50000 | 1980 |  |
| Специальные машины |  |  |  |  |
| ТЦ-11 Б-1 | 1 | 98685 | 1995 |  |
| ТЦ-11 Б-1 | 1 | 66949 | 1993 |  |
| КО-829 А | 1 | 942000 | 2007 |  |
| БВ 133 Г4 | 1 | 77500 | 1996 |  |
| АТЗ-4 | 1 | 810804 | 1987 |  |
| ДЭ-210 | 1 | 32500 | 1989 |  |
| БВ-133Г4 | 1 | 108867 | 1998 |  |
| ДЭ-210 | 1 | 80867 | 1992 |  |
| Грузовые автомобили |  |  |  |  |
| КамАЗ-53213 | 1 | 904974 | 1990 | 43141 |
| КамАЗ-53213 | 1 | 227209 | 1989 | 35214 |
| КамАЗ-5410 | 1 | 144245 | 1995 | 36463 |
| КамАЗ-5410 | 1 | 80031 | 1993 | 36345 |
| МАЗ-5551 | 1 | 28311 | 1997 | 90965 |
| МАЗ-5551 | 1 | 24123 | 1993 | 79869 |
| КРАЗ-257 | 1 | 123000 | 1983 | 35777 |
| ЗИЛ-5301 | 1 | 115000 | 1998 | 643354 |
| ЗИЛ-4505 | 1 | 29619 | 1993 | 52242 |
| ЗИЛ-130 | 1 | 35667 | 1993 | 34453 |

Данные таблицы 1.6 показывают, что большая часть техники, находящейся на балансе предприятия, имеет возраст более 15…20 лет. Это свидетельствует о значительной изношенности парка машин, что является причиной значительных затрат на его содержание.

Весь парк машин Галичского филиала ОГБУ «Костромаавтодор» эксплуатируется в Костромской области, в которой преобладают умеренные природно-климатические условия и категория условий эксплуатации №2, тип дорожного покрытия Д2 и Д3. Продолжительность рабочей смены машин составляет 8 часов при односменном режиме.

# 2 Расчетно-технологическая часть

В расчетно-технологической части дипломного проекта требуется определить:

– производственную программу по техническим воздействиям для дорожных машин и автомобилей.

– годовой объем работ по ТО и ТР.

– необходимое количество производственных и вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников (ИТР) и младшего обслуживающего персонала (МОП).

Для определения этих показателей используем исходные данные, которые представлены в предыдущем разделе.

# 2.1 Расчет производственной программы по ТО и ремонту машин

Производственная программа предприятия определяется количеством технических воздействий, планируемых, как правило, на год для каждой группы машин. При выполнении расчета производственной программы необходимо определить:

– среднесуточную наработку дорожной машины и среднесуточный пробег автомобиля;

– количество рабочих дней в году;

– планируемую годовую наработку;

– количество технических воздействий для дорожных машин и автомобилей.

Полученные значения округляется до целого числа.

2.1.1 Среднесуточная наработка дорожной машины

и среднесуточный пробег автомобиля

Среднесуточная наработка для дорожной машины (tcс, мото-ч) и среднесуточный пробег автомобиля (lcс, км) определяются по формулам:

,				(2.1)

,					(2.2)

где tсм – продолжительность рабочей смены, для пятидневной рабочей недели tсм=8 ч., для шестидневной tсм=6,7 ч;

псм – количество рабочих смен в одном рабочем дне;

Кисп – коэффициент использования времени смены, Кисп=0,75;

VT  – средняя техническая скорость, определяемая с учетом условий движения и работы машины, и принимается VТ =15...20 км/ч,

,

.

# 2.1.2 Количество рабочих дней в году

Расчет количества рабочих дней в году Драб производится по выражению:

,		(2.3)

где Дк – количество календарных дней в году, Дк = 365 дн.;

ДПР и ДВ – количество праздничных и выходных дней в году, ДПР=12 дн., ДВ =105 дн.;

ДМ – количество дней простоя машин по метеоусловиям, ДМ=15…20 дн.;

ДОРГ – количество дней простоя машин по организационным причинам, ДОРГ = 0,03Дк;

ДПЕР – количество дней, затраченных на перебазирование машин с одного места работы на другое. На текущий год эта величина может быть равна и нулю,

.

# 2.1.3 Планируемая годовая наработка дорожной машины

и автомобиля

Вычисление планируемой годовой наработки для одной дорожной машины tПЛ , (мото-ч), входящей в соответствующую группу, производится по формуле:

.				(2.4)

Планируемая годовая наработка для одного автогрейдера

.

Аналогичным образом производим расчеты для всей остальной дорожной техники.

Вычисление планируемой годовой наработки для одного автомобиля lПЛ , (км), входящего в соответствующую группу, производится по формуле:

,				(2.5)

где КТ.И.ДМ , КТ.И.АВ – коэффициенты технического использования дорожной машины и автомобиля соответственно.

Планируемая годовая наработка для одного автомобиля МАЗ:

.

Аналогичным образом производим расчеты для остальных автомобилей.

Коэффициенты технического использования дорожной машины и автомобиля:

,	,	(2.6)

где ВДМ, ВАВ – удельный простой в ТО, ТР и КР, соответственно дорожной машины (дн./мото-ч) и автомобиля (дн./тыс.км.).

Удельный простой дорожной машины определяется по выражению:

,	(2.7)

где Д1, Д2, ДТР, ДКР – продолжительности выполнения ТО-1, ТО-2, ТО-3(ТР) и КР соответственно, час;

t1, t2, tТР, tКР – периодичности выполнения ТО-1, ТО-2, ТО-З(ТР) и КР соответственно, мото-ч.

Удельный простой автогрейдера:

.

Аналогично производим расчеты удельных простоев для всех остальных дорожных машин.

Коэффициент технического использования автогрейдера:

.

Аналогично рассчитываем коэффициенты технического использования остальных дорожных машин.

Корректирование пробегов автомобилей до ТО-1 (l1), ТО-2 (l2) и до капитального ремонта КР или ресурсного пробега (lКР), производится по формулам:

,				(2.8)

,				(2.9)

,			(2.10)

где , ,  – нормативные пробеги до ТО-1, ТО-2 и КР, тыс. км.

Корректирование пробегов выполняем на примере автомобиля МАЗ:

,

,

.

Аналогично производим корректирование пробегов до ТО для всех остальных моделей автомобилей.

Согласно нормативам, периодичности ТО-1 и ТО-2 должны быть кратны между собой, а ресурсный пробег кратен периодичности ТО-2. При корректировке по формулам (2.8), (2.9) и (2.10) кратность ресурсного пробега и периодичности ТО-2 может быть нарушена. Поэтому ресурсный пробег (lКР) следует еще раз откорректировать с учетом кратности пробегу до ТО-2 (l2). Для такой корректировки необходимо определить коэффициент кратности (Ккрат.). Коэффициент кратности вычисляется путем деления ресурсного пробега lКР на периодичность l2, полученных по формулам (2.9), (2.10), и округления результата до ближайшего целого меньшего числа. Для окончательной корректировки значения ресурсного пробега необходимо умножить откорректированное значение периодичности l2 на коэффициент кратности Ккрат.. В производственных условиях допускается отклонение от нормативов периодичности ТО в пределах ±10%.

С учетом откорректированного пробега lКРск удельный простой автомобиля в ТО, ТР и КР определится по формуле:

,				(2.11)

где Дто,тр – продолжительность простоя автомобиля в ТО и ТР, дн./тыс.км.

Дкр – продолжительность простоя автомобиля в КР, дни.

Определяем удельный простой на примере автомобиля МАЗ:

.

Аналогично производим расчеты для всех остальных моделей автомобилей.

Коэффициент технического использования автомобиля МАЗ:

.

# Аналогично рассчитываем коэффициенты технического использования для всех остальных марок автомобилей.

Результаты проведенных расчетов представляем в таблице 2.1.

# Таблица 2.1 – Результаты расчета планируемых годовых наработок

| Группы | Удельный простой в ТО, ТР и КР, дн./мото-ч, дн./тыс.км. | Коэффициент технического использования | Планируемая годовая наработка, мото-ч, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорожные машины |
| Экскаваторы | 0,02 | 0,89 | 1217,52 |
| Бульдозеры | 0,011 | 0,94 | 1285,95 |
| Автогрейдеры | 0,011 | 0,94 | 1285,95 |
| Катки | 0,01 | 0,94 | 1285,95 |
| Автомобили |
| Легковые |  |  |  |
| малого и среднего классов | 0,22 | 0,97 | 35338,6 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: свыше 3 до 5 свыше 5 до 6 свыше 6 до 8 свыше 8 до 10 | 0,43 0,22 0,48 0,48 | 0,94 0,97 0,93 0,93 | 34291,2 35385,6 33926,4 33926,4 |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по УПР

______________Волхонов Р.М.

«___»____________20… г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КП.0000.45з.20.ПЗ

Разраб.

Сидоров Е.Е.

Провер.

Зинцов А.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Зинцов А.Н

Утверд.

Волхонов Р.М.

Введение

Лит.

Листов

3

ОГБПОУ КАДК гр.45з

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

КП.0000.45з.20.ПЗ

Разраб.

Сидоров Е.Е.

Провер.

Зинцов А.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Зинцов А.Н.

Утверд.

Волхонов Р.М.

Организационно-экономическая

характеристика

предприятия

Лит.

Листов

3

ОГБПОУ КАДК гр.45з

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КП.0000.45з.20.ПЗ

ДИРЕКТОР

Главный инженер

Главный механик

Техник 1 категории

Ведущий механик

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КП.0000.45з.20.ПЗ

Разраб.

Сидоров Е.Е.

Провер.

Зинцов А.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Зинцов А.Н.

Утверд.

Волхонов Р.М.

Расчетно-технологическая часть

Лит.

Листов

16

ОГБПОУ КАДК 45з гр.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

КП.0000.45з.20.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

КП.0000.45з.20.ПЗ